รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

---------------------------------------------

รายการที่ 1  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง

จำนวนที่ต้องการ  90  เครื่อง

- คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.1	หน่วยประมวลผล(CPU) แบบ Core2 Quad processor มีความเร็วไม่น้อยก่าว 2.4 GHz หรือดีกว่า มีหน่วยความจำ L2 Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

  - ฮาร์ดดิสก์ความจุไม่น้อยกว่า 320 GB 3GSATA มีความเร็ว 7,200 rpm หรือสูงกว่า

  - หน่วยความจำหลักมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB แบบ DDR2 หรือสูงกว่าและสามารถรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 8 GB

  - มี DVDRW Double Layer(8.5GB) หรือดีกว่า

  - จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว  Wide screen และมีลำโพงแบบติดตั้งภายในตัวจอภาพ

  - ระบบเสียง High Definition Audio , 7.1 Surround Sound Ready หรือดีกว่า

  - หน่วยควบคุมการแสดงภาพกราฟฟิกแบบ GeForce 3D PCI-Express Graphics card หรือดีกว่า

  - มี Network Interface ที่สามารถรองรับการทำงานแบบ 10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า

  - รองรับ Media card reader ไม่น้อยกว่า  15  ชนิด แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง

  - มี USB Port โดยอยู่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 Port รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5 Port

  - มีพอร์ต IEEE 1394 ไม่น้อยกว่า 1 Port

  - มีแป้นพิมพ์แบบ PS/2 หรือดีกว่า โดยมีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอย่างถาวรอยู่บนแป้นพิมพ์

  - มีเม้าส์แบบ Optical Mouse ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือดีกว่า

  - มี Power Supply ไม่ต่ำกว่า 300 Watt สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

  - มี Serial Port หรือ Parallel Port จำนวนอย่างน้อย 1 Port

  - ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ และเม้าส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

- เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาต้องให้การรับประกันสินค้าทุกชิ้นส่วนพร้อมค่าแรง ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีบริการ Onsite Service โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเริ่มนับวันการรับประกัน ณ วันตรวจรับอุปกรณ์  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือยืนยันการรับประกันเสนอต่อกรรมการพิจารณา

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure)  สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียดในข้อที่ 1 พร้อมแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งรายละเอียดอย่างชัดเจน

  - ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดสติ๊กเกอร์ระบุการรับประกันสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

  - ผู้ผ่านการพิจารณาต้องจัดหาสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย และทดสอบจนสามารถใช้งานได้

  - ผ่านการพิจารณาต้องติดตั้งพร้อมสาธิตให้พร้อมใช้งาน ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

---------------------------------------------

รายการที่ 2  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server)

จำนวนที่ต้องการ  1  เครื่อง

- คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

  - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีความเร็วไม่น้อยกว่า Xeon 2.66 GHz Quad core, FSB 1066 MHz, 2x6 MB L2 cache

  - มีหน่วยความจำหลัก ไม่น้อยกว่า 2 GB และสามารถรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 32 GB

  - ใช้ฮาร์ดดิสก์ขนาดไม่น้อยกว่า 146 GB แบบ 3GSAS 10K SFF Double Port Hot Plug  2.5” Drives ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย

  - มีส่วนควบคุมหน่วยบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์แบบ Smart Array ที่มีหน่วยความจำขนาด 128 MB และสามารถทำงานแบบ RAID 0/1/1+0/5 ได้เป็นอย่างน้อย

  - มีเครื่องอ่านสื่อบันทึกข้อมูลแบบ CD-RW/DVD-ROM มีความเร็วไม่น้อกว่า 16x

  - มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Gigabit Ethernet รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 10/100/1000 Mbps

  - มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า  17 นิ้ว แบบ wide screen

  - สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003, Windows XP และ Red Hat Linux

  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ควบคุม ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือดีกว่า

  - ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ แผงวงจรหลัก และเม้าส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้   เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

  - มีคู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง

- เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาต้องให้การรับประกันสินค้าทุกชิ้นส่วนพร้อมค่าแรง ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีบริการ Onsite Service โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเริ่มนับวันการรับประกัน ณ วันตรวจรับอุปกรณ์  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือยืนยันการรับประกันเสนอต่อกรรมการพิจารณา

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure)  สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียดในข้อที่ 1 พร้อมแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งรายละเอียดอย่างชัดเจน

  - ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดสติ๊กเกอร์ระบุการรับประกันสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

  - ผู้ผ่านการพิจารณาต้องจัดหาสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย และทดสอบจนสามารถใช้งานได้

  - ผ่านการพิจารณาต้องติดตั้งพร้อมสาธิตให้พร้อมใช้งาน ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

---------------------------------------------

รายการที่ 3  อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS)

จำนวนที่ต้องการ  90  เครื่อง

- คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

  - เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  700 VA./400 W.

  - สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ 220 VAC +/- 25% , 50 Hz +/- 12% หรือดีกว่า

  - สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ที่ 220 VAC +/- 10% , 50 Hz +/- 0.1 % หรือดีกว่า

  - ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free หรือดีกว่า

  - สามารถสำรองไฟฟ้าขณะ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที

  - มีสวิทช์ทดสอบแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง และมีไฟแสดงระดับสถานะโหลด & แบตเตอรี่

  - มี Surge Protection For Telephone Line

  - ปลั๊กไฟด้านหลังเป็นแบบ Universal สามารถเสียบปลั๊กได้ทั้งขากลมและขาแบน

  - ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 (NAC) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมโรงงาน, ผลิตภัณฑ์, ขาย, การตลาด และการบริการ (service) ระบุในเอกสารอย่างชัดเจน

  - รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาต้องให้การรับประกันสินค้าทุกชิ้นส่วนพร้อมค่าแรง และมีบริการ Onsite Service โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเริ่มนับวันการรับประกัน ณ วันตรวจรับอุปกรณ์  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือยืนยันการรับประกันเสนอต่อกรรมการพิจารณา

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure)  สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียดในข้อที่ 1 พร้อมแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งรายละเอียดอย่างชัดเจน

  - ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดสติ๊กเกอร์ระบุการรับประกันสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

  - ผ่านการพิจารณาต้องติดตั้งให้พร้อมใช้งาน ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

---------------------------------------------

รายการที่ 4  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวนที่ต้องการ  2  เครื่อง

- คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

  - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า  1024 x 768 แบบ XGA

  - อุปกรณ์สร้างภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 นิ้ว

  - มีความสว่างตั้งแต่ 3500 ANSI Lumens ขึ้นไป

  - สามารถแสดงภาพได้ขนาดไม่น้อยกว่า 40 – 300 นิ้ว

  - มีระบบสีแบบ NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 หรือดีกว่า

  - มีช่องต่อสัญญาณเข้า VIDEO IN, Video Composite Video(RCA jack), S Video Y/C Mini Din 4-pin, Audio Stereo mini jack, Input A: Analog RGB/Component HD D-sub 15-pin(female), Audio Stereo mini jack, INPUT B: Analog RGB HD D-sub 15-pin(female), Audio Stereo mini jack เป็นอย่างน้อย

  - มีช่องต่อสัญญาณออก Monitor out HD D-sub 15-pin, Audio Stereo mini jack(variable out, REMOTE RS-232C:D-sub 9-pin(female)

  - สามารถโฟกัสได้ทั้งแบบ Auto และ Manual

  - รับประกันตัวเครื่องพร้อมค่าแรงไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันหลอดภาพไม่น้อยกว่า 3 เดือน

- เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure)  สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียดในข้อที่ 1 พร้อมแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งรายละเอียดอย่างชัดเจน

  - ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดสติ๊กเกอร์ระบุการรับประกันสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

  - ผ่านการพิจารณาต้องติดตั้งให้พร้อมใช้งาน ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

---------------------------------------------

รายการที่ 5  จอรับภาพชนิดมอเตอร์

จำนวนที่ต้องการ  2  ชุด

- คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

  - เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

  - มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและสามารถควบคุมการหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุดหรือลงสุด

  - มีอุปกรณ์ควบคุม 3-POSITION CONTROL SWITCH เพื่อควบคุมการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง

  - เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้

  - กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดาน

  - ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 HZ หรือดีกว่า

  - มี Wireless Remote Control สำหรับการควบคุมอุปกรณ์

  - รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure)  สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียดในข้อที่ 1 พร้อมแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งรายละเอียดอย่างชัดเจน

  - ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดสติ๊กเกอร์ระบุการรับประกันสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

  - ผ่านการพิจารณาต้องติดตั้ง ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

---------------------------------------------

รายการที่ 6   เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน

จำนวนที่ต้องการ  2  ชุด

- คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

  - คุณสมบัติเครื่องขยายเสียง

    - มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

    - มีช่องสำหรับเสียงไมโครโฟนอย่างน้อย 2 ช่อง

    - มีระบบตัดสัญญาณเสียง Voice-activated

    - ช่องต่อลำโพงได้ทั้ง 100 V,70 V Line และ 4 โอห์มหรือ 8 โอหม์ หรือดีกว่า

    - มีระบบควบคุมการลัดวงจร ใช้ได้ทั้งไป AC/DC

    - มีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ยึดติดผนังอย่างหนาแน่น สวยงาม และมีกุญแจสำหรับล็อกตู้ด้านหน้า

  - คุณสมบัติลำโพง

    - ชนิด 2 ทาง ตัวกล่องทำจากวัสดุที่มีความทนทานเป็นสีขาว

    - เป็นชนิดติดผนังได้ทั้งแนวนอนและตั้ง

    - กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ ต่อตู้

    - มี Impedance ที่ 4 โอหม์ หรือ 8 โอหม์

    - ต้องติดตั้งพร้อมเดินสายไฟและสายลำโพงในจุดที่กำหนดอย่างเรียบร้อยและสวยงาม

  - คุณสมบัติไมโครโฟนแบบไร้สาย

    - ความถี่ใช้งานผ่าน UHF ชนิดมือถือและชนิดติดเสื้อ สามารถตั้งความถี่ได้

    - มีวงจรป้องกันการรบกวนความถี่แทรกซ้อน

    - มีมาตรฐาน มอก. รับรอง หรือเทียบเท่า

    - มีขาไมค์ชนิดคออ่อนสำหรับวางไมค์ชนิดมือถือบนโต๊ะทำงาน

    - เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและไมโครโฟน รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure)  สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียดในข้อที่ 1 พร้อมแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งรายละเอียดอย่างชัดเจน

  - ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดสติ๊กเกอร์ระบุการรับประกันสินค้าและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

---------------------------------------------

รายการที่ 7   กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์

จำนวนที่ต้องการ  1   ชุด

- คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

  - ความละเอียดเซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล

  - ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3872x2592

  - ความละเอียดต่ำสุดไม่น้อยกว่า 2896x1944 หรือ 1936x1296

  - ขนาดของเซลรับภาพไม่น้อยกว่า 23.6x15.8 mm

  - ชนิดของการรับภาพ CCD หรือดีกว่า

  - มีค่าความไวแสงชนิด Auto, 100 – 1600

  - ความเร็วชัตเตอร์ 30 sec + Bulb – 1/4000 sec หรือดีกว่า

  - มีระบบการชดเชยแสง -5 EV to +5 EV in 1/2 or 1/3 EV steps หรือดีกว่า

  - มีระบบถ่ายภาพอัตโนมัติ 2, 5, 10 or 20 sec

  - ขนาดของจอ LCD ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว และความละเอียดของ LCD ไม่น้อยกว่า 230,000 pixels

  - มี white balance 6 positions, plus manual present หรือดีกว่า

  - มีแฟลชภายในและมีช่องต่อแฟลชภายนอก

  - ระบบแฟลชแบบ Front curtain, Rear curtain, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow หรือดีกว่า

  - รองรับรูปแบบภาพ JPEG, RAW หรือมากกว่า

  - มี Interface แบบ USB Version 2 หรือดีกว่า

  - มีช่องสำหรับเสียบการ์ดแบบ SD card หรือดีกว่า

  - ชนิดของแบตเตอรี่แบบ Lithium หรือดีกว่า พร้อมแบตเตอรี่สำรองและแท่นชาร์ตแบตเตอรี่จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

  - มีกระเป๋าสำหรับจัดเก็บกล้องที่สามารถป้องกันการกระแทกของตัวกล้อง

  - มีขาตั้งกล้องและโปรแกรมการใช้กล้อง

  - รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เงื่อนไข

  - ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure)  สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียดในข้อที่ 1 พร้อมแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งรายละเอียดอย่างชัดเจน

# Text boxes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(นางนงนุช ศรีสัตตบุตร)	(นายประกาย นาดี)	(รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชติสว่าง)

ผู้กำหนดรายละเอียด	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ