รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)  ระบบเครือข่าย

จำนวนที่ต้องการ		1   ชุด		งบประมาณ	2,168,345  บาท

รายละเอียดทั่วไป

- เป็นชุดฝึกสำหรับการเรียนรู้ในด้านการควบคุมอัตโนมัติด้วย  PLC   ระบบเซ็นเซอร์  การควบคุมใช้งานเซอร์โวมอเตอร์  การควบคุมหน้าจอแบบสัมผัส  ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากลทางด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมในประเทศ

- อุปกรณ์ชุดฝึกต้องได้รับมาตรฐาน DIN หรือ ISO หรือ JIS  หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ  โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต แนบมาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคฉบับจริง  ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิต  มาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยมีหนังสือรับรองให้เป็นตัวแทนจำหน่ายมานำเสนอ

- มีระบบการรับประกันหลังการส่งมอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมต้องไม่เกิน 30 วัน

- ผู้เสนอราคาได้จะต้องมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานชุดฝึกให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานชุดฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้เสนอราคาได้ ต้องติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์พร้อมสาธิตการทำงานให้ครบตรงกับใบงานการทดลองที่นำเสนอ

- ผู้เสนอราคาได้ต้องจัดหาชุดสื่อการสอนสำหรับการเรียนรู้ชุดฝึกที่นำเสนอ  จำนวนไม่น้อยกว่า 1  ชุด

- ผู้เสนอราคาได้จะต้องจัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์และสถานประกอบการภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  ในระยะเวลา 1  ปี

- ผู้เสนอราคาได้จะต้องดำเนินการติดตั้ง PLC  เป็นแบบระบบเครือข่าย ที่สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า  20  เครื่อง

- คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความสำคัญ  เกี่ยวกับคุณภาพของชุดฝึก ความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์   ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย

### คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)  ระบบเครือข่าย     ประกอบด้วย :

- ชุดฝึกพีแอลซีแบบเครือข่าย				10 ชุด

- ชุดเซนเซอร์						1 ชุด

- ชุดการประยุกต์ใช้งานเซอร์โวร์มอเตอร์ 			1 ชุด

- ชุดจำลองการทำงานแบบ 5 รูปแบบ LED			10 ชุด

- ชุดหน้าจอแบบสัมผัส					1 ชุด

- ชุดทดลองพีแอลซีระบบเครือข่าย			10 ชุด

  - รายละเอียดชุดทดลอง PLC 10 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

    - เป็นชุดฝึกที่ออกแบบสำหรับการฝึกทดลองโดยเฉพาะมีที่จัดเก็บสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

    - โครงของชุดฝึกทำจากเหล็กทางด้านหลังมีเหล็กพับสามารถปรับระดับได้ 2 ระดับ

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    - ทางด้านหน้าปัทม์ของชุดฝึกมีข้อความระบุแบ่งแยกส่วนดิจิตอลอินพุต ดิจิตอล

เอาต์พุต และอนาลอกอินพุต/เอาต์พุตอย่างชัดเจน

    - สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 220 VAC 50/60 เฮิร์ท ได้พร้อมฟิวส์ป้องกันกระแสไฟเกิน

1 จุด

    - มีฟิวส์ป้องกันภาคอินพุต/เอาต์พุตกรณีที่เกิดการลัดวงจร 1 จุด

    - หน่วยอินพุต/เอาต์พุตแบบดิจิตอลมีสายเชื่อมต่อไปยัง Connector ทางด้านข้างของ

ชุดฝึกเป็นแบบตัวผู้และตัวเมียเพื่อแยกแยะจุดเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุตออกจากกัน

อย่างชัดเจน

    - มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับต่อใช้งาน ขนาด 24 โวลท์/0.3 แอมป์ และ  (10

โวลท์/0.5 แอมป์

    - มีดิจิตอลอินพุตแบบ Internal ที่ใช้งานผ่านสวิทซ์ และ Thumbwheel Switch  และมี

ดิจิตอลอินพุตแบบ External ที่ใช้งานผ่านทางขั้วต่อแบบ Safety Socket ขนาด 4

มิลลิเมตร

    - จุดต่ออินพุตทุกจุดมีสวิทซ์จำลองสภาวะการทำงาน

    - มีอินพุตแบบดิจิตอลเป็น Thumbwheel Switch จำนวน 4  หลัก

    - มีขั้วต่อแบบ Safety Socket ขนาด 4 มิลลิเมตร จำนวน 16 จุด และคอมมอน 2 จุด

    - มีดิจิตอลเอาต์พุตแบบ Internal ที่แสดงผลผ่าน LED และ 7-segment และมีดิจิตอล

เอาต์พุตแบบ External ที่ใช้งานผ่านทางขั้วต่อ Safety Socket ขนาด 4 มิลลิเมตร

    - มีเอาต์พุตแบบดิจิตอลเป็นหลอดไฟ LED แสดงผลจำนวน 16 จุด

    - มีเอาต์พุตแบบดิจิตอลเป็นตัวแสดงผลแบบ 7-Segment สีแดงจำนวน 4 หลัก

    - มีขั้วต่อใช้งานเอาต์พุตแบบดิจิตอลแบบ Safety Socket ขนาด 4 มิลลิเมตรจำนวน

16 จุด

    - มีขั้วต่ออนาลอกอินพุตจำนวน 4 จุด แบ่งเป็นขั้วต่ออนาลอกอินพุต 4 จุด และขั้วต่อ

จุดคอมมอน 4 จุดเป็นแบบ Safety Socket ขนาด 4 มิลลิเมตร

    - มีตัวต้านทานแบบหมุนปรับค่าได้ 10 กิโลโอห์ม 10 รอบ พร้อมขั้วต่อ เพื่อใช้จำลอง

สัญญาณอนาลอกอินพุต และมี Dial Grate(Knob) แสดงจำนวนรอบการหมุน เพื่อ

นำสัญญาณไปป้อนแรงดันให้กับหน่วยอนาลอกอินพุตเพื่อทดสอบการทำงาน

    - มีขั้วต่อแบบ Safty Socket ขนาด 4 มิลลิเมตร สามารถใช้เชื่อมต่ออนาลอกเอาต์พุต

จำนวน  2 จุด เพื่อทดสอบการทำงานของหน่วยอนาลอกเอาต์พุต

    - ที่หน้าปัทม์ชุดทดลองมีดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ขนาด 3 ½  รับสัญญาณได้ตั้งแต่ + 10

โวลต์จำนวน 1 ชุด

    - มีซอต์ฟแวร์(Software) สำหรับป้อนโปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ส

    - มีคู่มือการใช้งาน และซ่อมบำรุง PLC พร้อมคู่มือการเรียนการสอน

  - รายละเอียดชุด PLC 10  ชุด  มีรายละเอียดดังนี้

    - มีหน่วยประมวลผลที่สามารถขยายอินพุตและเอาต์พุตได้ไม่น้อยกว่า 320 จุด

    - มีขนาดหน่วยความจำโปรแกรม (Program capacity) ไม่น้อยกว่า 10  ksteps

    - มีขนาดหน่วยความจำข้อมูล (Data memory) ไม่น้อยกว่า 32 kwords

    - สามารถเขียนโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ คือ Ladder Diagram, Instruction List และ  unction Block Diagram

    - มีความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 0.10 (S

    - มีเคาน์เตอร์และไทม์เมอร์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 8,000 ตัว

    - มีรีเลย์ที่สามารถเก็บสถานะได้เมื่อไฟดับไม่น้อยกว่า 8,190 ตัว

    - มีดิจิตอลอินพุตขนาด 16 บิต

    - มีดิจิตอลเอาต์พุตขนาด 16 บิต

    - สามารถต่อสัญญาณอนาลอกอินพุตได้ 4 จุด และสัญญาณอนาลอกเอาต์พุตได้ 2 จุด มี

    - ความละเอียด(Resolution) ไม่น้อยกว่า 1/8000

    - หน่วยอนาลอกอินพุต/เอาต์พุตสามารถเลือกใช้งานสัญญาณอนาลอกได้ทั้งแบบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

    - สัญญาณอนาลอกอินพุต/เอาต์พุตแต่ละจุดแยกอิสระทำให้สามารถเลือกใช้งาน

อนาลอกอินพุต/เอาต์พุตแต่ละจุด เป็นกระแสไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้าได้

    - รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Ethernet, Controller Link, DeviceNet  และ

Host Link

  - หน่วยเชื่อมต่ออีเทอร์เนต จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

    - มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างโหนดด้วยความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อ

วินาที หรือสามารถเลือกแบบ 10 เมกกะบิตต่อวินาทีได้

    - สามารถต่ออุปกรณ์ในระบบเครือข่ายอีเทอร์เนตได้ทั้งหมด 254 โหนด

    - มีรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลแบบ CDMA/CD

    - มีรูปแบบการ Modulation สัญญาณแบบ Baseband

    - มีรูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Star

    - สามารถทำการเชื่อมต่อระหว่าง HUB และโหนดไม่ต่ำกว่า 100 เมตร

    - สามารถรองรับการส่งข้อมูลในรูปแบบของ FTP server(File Transfer) ได้

    - อุปกรณ์ป้อนโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ตสื่อสารแบบอนุกรมเพื่อเข้าสู่ระบบ

Ethernet ได้ โดยไม่ต้องต่อกับพอร์ต Ethernet โดยตรง

  - รายละเอียดหน่วยเชื่อมต่อ Controller Link จำนวน 10 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

    - มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน EC, UL/CSA

    - มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลเลือกได้ 3 รูปแบบคือ 2 เมกกะบิตต่อวินาที , 1 เมกกะบิตต่อวินาที และ 500 กิโลบิตต่อวินาที

    - มีระยะในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ควบคุมระบบ Controller Link ได้ตั้งแต่

500 เมตร, 800 เมตร และ 1 กิโลเมตร

    - มีระยะการเชื่อมต่อระหว่างโหนด เลือกได้ตั้งแต่ 500 เมตร, 800 เมตร และ 1 กิโลเมตร

    - มีสายเชื่อมต่อแบบมีฉนวนหุ้ม(Shield-twisted pair cable)

    - มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบมัลติดรอบ(Multidrop) หรือ Token-bus

    - มีความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยควบคุมในระบบได้ทั้งหมด 32 โหนด

    - มีความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลภายในเนตเวิร์กเดียวกันได้ถึง 32,000 เวิร์ด

    - มีความสามารถในการส่งข้อมูลระหว่างโหนดได้เท่ากับ 1,000 เวิร์ด และรับข้อมูลได้

8,000 เวิร์ด

    - มีความสามารถในการส่งข้อมูลที่เป็นแบบข้อความ โดยมีความยาว 2,012 ไบต์

  - สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน  10 เส้น

    - มีสาย RS232 ใช้เชื่อมต่อ PLC กับคอมพิวเตอร์ มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร

    - สามารถใช้งานร่วมกับชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ได้

    - มีซอต์ฟแวร์สำหรับควบคุมการทำงานของ PLC สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ตั้งแต่ 98 ขึ้นได้

15.4. มีคู่มือการใช้งาน และซ่อมบำรุง PLC พร้อมคู่มือการเรียนการสอน

- ชุดเซนเซอร์ 		1  ชุด	มีรายละเอียดดังนี้

    - แผงชุดทดลองเซนเซอร์ จำนวน 1  แผง มีรายละเอียดดังนี้

      - เป็นชุดทดลอง หรือชุดสาธิตลักษณะเป็นแผงหรือโมดูล ที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับเซนเซอร์

      - สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟแบบ 200 VAC และ 24 VDC ได้

      - เป็นขั้วต่อ(Terminal) เป็นแหล่งจ่ายแรงดัน 24 VDC สำหรับใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้กับเซนเซอร์ไม่น้อยกว่า 2 ชุด

      - มีหลอดไฟ(Lamp) พร้อมจุดต่อ(Terminal) สำหรับแสดงผลไม่น้อยกว่า 2 ชุด

      - มีตัวแสดงผลแบบเสียง(Buzzer) พร้อมจุดต่อ(Terminal) ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

      - มีตัวยึดจับอุปกรณ์เซนเซอร์ที่สามารถจับหรือล็อคเซนเซอร์ได้ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

      - มีแผ่นหรือชุดทดสอบคุณสมบัติเซนเซอร์ชนิดต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ชนิด

      - มีราง หรือแท่นยึดเซนเซอร์ที่สามารถจับยึดเซนเซอร์ได้ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

      - มีช่องสำหรับเก็บอุปกรณ์เซนเซอร์ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

      - ประกอบอยู่ในกระเป๋าเหล็ก หรืออลูมิเนียม เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

      - มีกระเป๋า,ฐานรองรับ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

      - มีคู่มือประกอบการใช้งาน

      - อุปกรณ์เซนเซอร์ที่ใช้ในชุดทดลองเป็นยี่ห้อเดียวกันกับชุด PLC ตามข้อ 1.

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และการบำรุงรักษา

    - อุปกรณ์เซนเซอร์ มีรายละเอียดดังนี้

      - เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง แบบตัวรับ-ตัวส่ง(Through-beam)  จำนวน 2 ชุด

        - ระยะตรวจจับ ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

        - ใช้แรงดันไฟฟ้า 12-24 VDC

        - มีแอมปลิฟายเออร์ในตัว

        - มีโหมดการทำงานมาตรฐานเวลาการตอบสนองการทำงานสูงสุดไม่เกิน 1 mS

        - มีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลดและการต่อแหล่งจ่ายไฟกลับขั้ว

        - มีเอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP

        - ได้มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67 หรือดีกว่า

        - ความต้านทานกระแทก(Shock resistance) ตามแนวแกน x, y และ z ไม่น้อยกว่า 500 m/s2

      - เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แผ่นสะท้อน(Retro reflective)   จำนวน  2 ชุด

        - ระยะทางตรวจจับไม่น้อยกว่า 3 เมตร

        - ใช้แรงดันไฟฟ้า 12-24 VDC

        - มีแอมปลิฟายเออร์ในตัว

        - โหมดการทำงานมาตรฐาน เวลาตอบสนองการทำงานสูงสุดไม่เกิน 1 mS

        - มีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลด ป้องการต่อแหล่งจ่ายไฟกลับขั้ว และป้องกันการรบกวนกัน

        - เอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP

        - ได้มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67 หรือดีกว่า

        - ความต้านทานกระแทก(Shock resistance) ตามแนวแกน x, y และ z ไม่น้อยกว่า 500 m/s2

      - เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสงสะท้อนกับวัตถุ(Diffuse reflective) จำนวน 2 ชุด

        - ใช้แรงดันไฟฟ้า 12-24 VDC

        - ระยะตรวจจับไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

        - มีแอมปลิฟายเออร์ในตัว

        - มีโหมดการทำงานมาตรฐาน เวลาตอบสนองการทำงานสูงสุดไม่เกิน 1 mS

        - มีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลด และการต่อแหล่งจ่ายไฟกลับขั้ว

        - เอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP

        - ได้มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67 หรือดีกว่า

        - ความต้านทานกระแทก(Shock resistance) ตามแนวแกน x, y และ z ไม่น้อยกว่า 500 m/s2

      - เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบ Inductive Proximity   จำนวน  3 ชุด

        - แบบที่ใช้กับไฟ DC 3 สาย ใช้แรงดันไฟ 12-24 VDC

        - ระยะตรวจจับไม่น้อยกว่า 2  มิลลิเมตร

        - สามารถตรวจจับวัสดุที่เป็นโลหะได้

        - การตอบสนองต่อความถี่ในการใช้งาน(Response Frequency) สูงสุดไม่น้อยกว่า 0.6    KHz

        - มีระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลด ระบบป้องกันการต่อแหล่งจ่ายไฟกลับขั้ว และระบบป้องกันกระแสกระชาก

        - เอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP

        - ได้มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67 หรือดีกว่า

      - เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบ Capacitive Proximity จำนวน 2 ชุด

        - แบบที่ใช้กับไฟ DC 3 สาย ใช้แรงดันไฟ 12-24 VDC

        - ระยะตรวจจับไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

        - สามารถตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะและอโลหะประเภทแก้ว น้ำ น้ำมัน และพลาสติกได้

        - การตอบสนองต่อความถี่ในการใช้งาน(Response frequency) สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 Hz

        - เอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP

        - ได้มาตรฐานระดับการป้องกัน IEC 60529 IP66 หรือดีกว่า

      - แอมปลิไฟเออร์ของชุดตรวจจับวัตถุแบบดิจิตอลไฟเบอร์  จำนวน 2 ชุด

        - สามารถแสดงผลเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่า 4 ดิจิต

        - มีความยาวคลื่นในการกระจายแสง(Wavelength) ไม่น้อยกว่า 650 nm.

        - ใช้แรงดันไฟ 12-24 VDC

        - เอาต์พุตเป็นแบบ NPN หรือ PNP

        - มีฟังก์ชัน Timer สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ms. ถึง 5 s

        - ที่โหมดการทำงานมาตรฐาน เวลาการตอบสนองการทำงานสูงสุด ไม่เกิน 1 ms

        - มีระบบป้องกันการต่อแหล่งจ่ายไฟกลับขั้ว และระบบป้องกันการลัดวงจรของโหลด

        - ได้มาตรฐานการป้องกัน IP50 หรือ ดีกว่า

      - หัวเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบไฟเบอร์ ชนิดใช้แสงแบบตัวรับ-ส่ง(Through-beam) จำนวน 2 ชุด

        - ระยะทางตรวจจับไม่น้อยกว่า 760 mm.

        - สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 mm. ได้

      - หัวเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบไฟเบอร์ ชนิดใช้วัตถุสะท้อน(Reflective) จำนวน 2 ชุด

        - ระยะทางการตรวจจับไม่น้อยกว่า 300 mm.

        - สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 mm. ได้

- ชุดการประยุกต์ใช้งานเซอร์โวร์มอเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย:

  - แผงจำลองการควบคุมตำแหน่งและความเร็วของเซอร์โวร์มอเตอร์ 3 แกน จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

    - สามารถจำลองกำหนดตำแหน่งการเจาะชิ้นงาน เช่น แผ่น PCB ได้

    - เป็นแบบตั้งโต๊ะ โครงสร้างทำจากโลหะ  เช่น เหล็ก หรือ อลูมิเนียม หรือ แสตนเลส อย่างใดอย่างหนึ่ง

    - เป็นชุดทดสอบการควบคุมตำแหน่ง และ ความเร็วของมอเตอร์แบบ3 แกน

    - เซอร์โวร์มอเตอร์ที่ใช้มีกำลังอย่างน้อย 100 วัตต์

    - เซอร์โวร์มอเตอร์มีความเร็วสูงสุด ขณะใช้งานต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 3,000 รอบต่อนาที

    - เซอร์โวร์มอเตอร์มีค่าพิกัดแรงบิด ขณะใช้งานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 0.095 Nm.

    - เซอร์โวร์มอเตอร์เป็นยี่ห้อเดียวกับชุดจำลองการทำงานเครือข่าย PLC เพื่อความ

สะดวกในการใช้งาน และบำรุงรักษา

  - ชุดควบคุมการทำงานของเซอร์โวร์มอเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

    - สามารถนำไปใช้ควบคุมการทำงานของแผงจำลองการควบคุมตำแหน่งและความเร็ว

ของเซอร์โวร์มอเตอร์ 3 แกน ได้ โดยใช้ PLC ร่วมกับชุดหน้าจอแบบสัมผัสตาม

รายละเอียดข้อ 5. ได้

    - ชุด PLC สามารถควบคุมการทำงานของเซอร์โวร์มอเตอร์ได้ทั้งหมด 4 แกน ที่ความถี่

100 kHz ได้

    - ชุด PLC สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ในรูปแบบของฟังก์ชัน

บล็อกไดอะแกรม เพื่อควบคุมการทำงานของเซอร์โวร์มอเตอร์ได้ เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการเขียนโปรแกรม

    - ชุด PLC มี High Speed Counter รวมอย่างน้อย 4 จุด โดยรับความถี่อินพุตแบบเฟส

เดียวกันขนาด 100 kHz และสามารถรับความถี่อินพุตต่างเฟสที่ความถี่ 50 KHz ได้

    - ชุด PLC ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์

    - ชุด PLC มีคำสั่งให้เลือกใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 400 คำสั่ง

    - ชุด PLC มีความเร็วในการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน 0.10 ไมโครเซคคัน

    - มีความจุโปรแกรม 20 Ksteps

    - มีหน่วยความจำโปรแกรม 32 กิโลเวิร์ด

    - มีอินพุตแบบดิจิตอล 24 จุด และ มีเอาต์พุตแบบดิจิตอล 16 จุด

    - มีตัวหน่วงเวลา(Timer) ไม่ตำกว่า 4,090 ตัว และมีตัวนับ(Counter) ไม่ต่ำกว่า 4,090 ตัว

    - มีรีเลย์ภายใน สามารถเก็บข้อมูลหรือค้างสภาวะได้เมื่อไฟดับ 8,192 ตัว

    - มี Real Time Clock เพื่อใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรมตั้งเวลาเป็นแบบ Calendar

    - มีพอร์ต USB 1.1 (B-Type) เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  สามารถเชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ตสื่อสารแบบ USB 1.1 เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม

    - มี Analog Control ที่สามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 0-255 BCD

    - สามารถรับสัญญาณอนาลอกอินพุตจำนวน 4 จุด และ อนาลอกเอาต์พุต 2 จุด

    - อนาลอกอินพุตและอนาลอกเอาต์พุต สามารถรับส่งสัญญาณอนาลอกขนาด 0-5 V, 1-5

V, 0-10 V, -10 – 10 V, 0-20 mA และ 4-20 mA  ได้

    - มีไฟแสดงผลแบบ 7-Segment จำนวน 2 หลัก เพื่อแสดงรหัสความผิดปกติที่เกิดขึ้น

(รหัสของ Error หรือ Alarm) ที่เกิดขึ้นให้เห็นชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ซอต์ฟแวร์เรียกดู

ทำให้สะดวกในการแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ PLC

    - รองรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอนุกรมแบบ RS-

232C หรือ แบบ RS-422A/485 ได้

    - รองรับระบบสื่อสารแบบ Host Link, No-protocol, NT Link(1:N), Serial PLC Link, Serial Gateway(CompoWay/F Master, Modbus-RTU master), Modbus-RTU easy master function ผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232C และ/หรือ พอร์ต RS-422A/RS485

    - สามารถใส่ Password ในรูปแบบของตัวอักษรและตัวเลขได้

    - รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายได้แก่ DeviceNet, Controller Link และ Ethernet ได้

- ชุดจำลองการทำงานแบบ LED	 5 ระบบ จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย:

  - ชุดจำลองการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส แบบสตาร์-เดลต้าอัตโนมัติ พร้อมสาย	2 ชุด

  - ชุดจำลองการควบคุมสัญญาณไฟจราจร พร้อมสาย				2 ชุด

  - ชุดจำลองการควบคุมของเหลว พร้อมสาย					2 ชุด

  - ชุดจำลองการควบคุมการบรรจุของ พร้อมสาย				2 ชุด

  - ชุดจำลองการควบคุมระบบตรวจสอบการฉีด พร้อมสาย			2 ชุด

- ชุดหน้าจอแบบสัมผัส จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย :

  - เป็นชุดจำลองการทำงานของหน้าจอแบบสัมผัสติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม สามารถพับ

เก็บได้สะดวก

  - มีพอร์ตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ PLC ไม่ต่ำกว่า 2 พอร์ต

  - หน้าจอแบบสัมผัสมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน cULus, EC Directives

  - หน้าจอแสดงผลและสั่งงานเป็นหน้าจอสีแบบ TFT ขนาด 8.4 นิ้ว

  - มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถดึงมาจาก Library เพื่อใช้งานได้ในกรณีที่นำ Touch

Screen ไปควบคุมการทำงานของ Servo Motor, Temperature Controller เป็นต้น

เรียกว่า Smart Active Part

  - ซอต์ฟแวร์สนับสนุนการจำลองการทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ร่วมกับโปรแกรม

แลดเดอร์โดยไม่ต้องต่อ PLC จริง

  - สามารถเลือกใช้งานภาษาได้ไม่น้อยกว่า 15 ภาษา

  - สามารถแสดงโปรแกรมแลดเดอร์ขณะที่เครื่องทำงานโดยไม่ต้องกับคอมพิวเตอร์

  - สามารถใส่ Password เพื่อป้องกันการคัดลอกโปรแกรมต้นฉบับ

  - สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB ได้

  - มีพอร์ตอนุกรม RS232C ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต

  - มีความละเอียดของจอไม่น้อยกว่า 640X480 จุด

  - สามารถแสดงวัน เวลา ตัวเลข ตัวอักษร กราฟฟิกต่างๆ ได้

  - สามารถแสดงสีของวัตถุบนหน้าจอได้ 256 สี

  - สามารถแสดงสีของรูปภาพที่นำมาใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรมได้ 32,768 สี

  - มีหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลโปรแกรมที่หน้าจอ 60 เมกกะไบต์

  - มีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำแบบ Compact Flash จำนวน 1 ช่อง

  - รองรับการเชื่อมต่อบาร์โค้ด

  - มีความสามารถในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ หรือ พรินเตอร์

  - มีอายุการใช้งาน Backlight ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง

  - เป็นยี่ห้อเดียวกับชุดจำลองการทำงานเครือข่าย PLC เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

และบำรุงรักษา

6.  ชุดอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

6.1  ชุดสื่อการสอนสำหรับการเรียนรู้ชุดฝึกที่นำเสนอ  พร้อมคู่มือใบงานการใช้งานชุดฝึก  จำนวนไม่น้อยกว่า 1  ชุด  สำหรับแต่ละชุดฝึก

  - สายไฟต่อวงจรขนาด 4 มม.  จำนวนไม่น้อยกว่า  200 เส้น

- มีขนาดความยาวแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ขนาดและสีที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 สี

  - ชุดเครื่องมือปฏิบัติการพร้อมกล่องบรรจุ   จำนวน 1  ชุด  ประกอบด้วย

-	ประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ขนาด

-	ประแจปากตาย ขนาดต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ขนาด

-	ไขควงแฉก-แบนขนาดต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ขนาด

-   ดิจิตัลมัลติมิเตอร์  1  ตัว และแอมป์มิเตอร์แบบแคล้ม  1  ตัว

-	คีมตัดสายไฟ   1  ด้าม  และคีมจับ   1  ด้าม

  - หนังสือทฤษฎีและเอกสารฝึกอบรมเกี่ยวกับชุดฝึกที่นำเสนอ  จำนวนไม่น้อยกว่า 1  ชุด

สำหรับแต่ละชุดฝึก

...………………………..		    …………………………..

(นายเด่น  คอกพิมาย)                               (นายไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล)

ผู้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์	                              ผู้ตรวจสอบ

....………………………..	                ..........................................

(ผศ. ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา)  		     (รศ. ดร.วินิจ  โชติสว่าง)

ผู้ตรวจสอบ                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้อนุมัติ