รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ชุดฝึกระบบควบคุมทางด้านแมคคาทรอนิกส์

จำนวนที่ต้องการ		1   ชุด		งบประมาณ	4,900,000 บาท

รายละเอียดทั่วไป

- เป็นชุดฝึกทางด้านแมคคาทรอนิกส์  ที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบแมคคานิค  ระบบนิวแมติกส์  ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซ็นเซอร์  ระบบPLC   เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ Field bus และระบบสื่อสารทางอุตสาหกรรม

- เป็นชุดฝึกที่ผลิตจากต่างประเทศในกลุ่มยุโรปหรืออเมริกา

- เป็นชุดฝึกที่ได้รับมาตรฐาน DIN หรือ ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เทียบเท่าทางด้านชุดฝึกการศึกษา  โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต แนบมาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ชุดฝึกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้แพร่หลายในระดับสากลทางด้านการศึกษา  โดยมีตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ พร้อมแนบรายชื่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- อุปกรณ์ประกอบชุดฝึก จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นการนำอุปกรณ์ต่างยี่ห้อมาประกอบรวมกัน  โดยจะต้องมีหนังสือผ่านการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคฉบับจริง ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิต  มาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยมีหนังสือรับรองให้เป็นตัวแทนจำหน่ายมานำเสนอ

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการควบคุมอัตโนมัติด้วยกำลังงานของไหล (Automation in Fluid Power Control)ให้กับทางมหาวิทยาลัย  และให้สิทธิ์มหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การใช้หลักสูตรการฝึกอบรมและเอกสารคู่มือประกอบการสอน โดยไม่จำกัดจำนวนและเวลา  เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้า พร้อมแนบหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าในการให้สิทธิ์ดังกล่าว

- มีระบบการรับประกันหลังการส่งมอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมต้องไม่เกิน 30 วัน

- ต้องมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานชุดฝึกให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานชุดฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้เสนอราคาได้ ต้องติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์พร้อมสาธิตการทำงานให้ครบตรงกับใบงานการทดลองที่นำเสนอ

12.  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความสำคัญ  เกี่ยวกับคุณภาพของชุดฝึก ความร่วมมือในการพัฒนา

อาจารย์   ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของครุภัณฑ์

ชุดฝึกระบบควบคุมทางด้านแมคคาทรอนิกส์  	จำนวน 1  ชุด  	ประกอบด้วย

1. ชุดฝึกสถานีส่งจ่ายชิ้นงาน							จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

1.  มีหน้าที่ส่งจ่ายชิ้นงานให้กับสถานีอื่นๆ  ที่ทำงานร่วมกัน

2.   ควบคุมการทำงานด้วย PLC ที่สามารถสื่อสารระหว่าง PLC โมดูลโดยใช้ระบบ Profibus DP ชุดฝึกสามารถทำงานได้อิสระและสามารถต่อทำงานร่วมกับโมดูลอื่นๆได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

อุปกรณ์ประกอบของชุดฝึกจะต้องประกอบและติดตั้งตามรูปแบบและมาตรฐานของชุดฝึกนั้นๆ

ให้เรียบร้อยอยู่บนตู้แบบล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

-  มีอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินพุทและเอาต์พุท (I / O Terminal) 				จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างชุดฝึก					จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดปรับสภาพลมอัด (Service Units)		 				จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดวาล์วควบคุมการทำงานชุดฝึก 							จำนวน 1 ชุด

- มีแผงสวิทซ์ควบคุมชุดฝึก จำนวนปุ่มกด ไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีหลอดไฟฟ้าแสดงผลการทำงาน และมีจุดต่อสาย เชื่อมโยงกับ PLC-Board 								จำนวน 1 ชุด

-  มีแผงควบคุมการทำงาน (PLC-Board) พร้อมโปรแกรมควบคุม 	  	              จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์						จำนวน 1 ชุด

-   มีคู่มือการใช้งานของชุดฝึกสถานีส่งจ่ายชิ้นงาน				             จำนวน 1 เล่ม

2. ชุดฝึกสถานีคัดแยกชนิดของชิ้นงาน					      	             จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

1.  มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือคัดแยกชนิดของชิ้นงานที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น  การจำแนกสี

ของชิ้นงาน หรือชนิดของชิ้นงาน  และขนาดของชิ้นงานได้  โดยใช้อุปกรณ์ตรวจสอบ (Analog Sensor)

2.   ควบคุมการทำงานด้วย PLC ที่สามารถสื่อสารระหว่าง PLC โมดูลโดยใช้ระบบ Profibus DP ชุดฝึกสามารถทำงานได้อิสระและสามารถต่อทำงานร่วมกับโมดูลอื่นๆได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

อุปกรณ์ประกอบของชุดฝึกจะต้องประกอบและติดตั้งตามรูปแบบและมาตรฐานของชุดฝึกนั้นๆ

ให้เรียบร้อยอยู่บนตู้แบบล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

-  มีอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินพุทและเอาต์พุท (I / O Terminal) 				จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างชุดฝึก					จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดปรับสภาพลมอัด (Service Units)		 				จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดวาล์วควบคุมการทำงานชุดฝึก 							จำนวน 1 ชุด

- มีแผงสวิทซ์ควบคุมชุดฝึก จำนวนปุ่มกด ไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีหลอดไฟฟ้าแสดงผลการทำงาน และมีจุดต่อสาย เชื่อมโยงกับ PLC-Board 								จำนวน 1 ชุด

-  มีแผงควบคุมการทำงาน (PLC-Board) พร้อมโปรแกรมควบคุม 	  	              จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์						จำนวน 1 ชุด

-  มีคู่มือการใช้งานของชุดฝึกสถานีคัดแยกชนิดของชิ้นงาน			             จำนวน 1 เล่ม

3. ชุดฝึกสถานีหยิบจับและวางชิ้นงาน					      	             จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

1.  มีหน้าที่ในการหยิบจับและประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน  แบบ 2  แกน

2.   ควบคุมการทำงานด้วย PLC ที่สามารถสื่อสารระหว่าง PLC โมดูลโดยใช้ระบบ Profibus DP ชุดฝึกสามารถทำงานได้อิสระและสามารถต่อทำงานร่วมกับโมดูลอื่นๆได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

อุปกรณ์ประกอบของชุดฝึกจะต้องประกอบและติดตั้งตามรูปแบบและมาตรฐานของชุดฝึกนั้นๆ

ให้เรียบร้อยอยู่บนตู้แบบล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

-  มีอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินพุทและเอาต์พุท (I / O Terminal) 				จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างชุดฝึก					จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดปรับสภาพลมอัด (Service Units)		 				จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดวาล์วควบคุมการทำงานชุดฝึก 							จำนวน 1 ชุด

-  มีโมดูลสายพานลำลียงพร้อมมอเตอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า 300 mm.			จำนวน 1 ชุด

-  มีโมดูลหยิบจับและประกอบชิ้นงาน							จำนวน 1 ชุด

-   มีแผงสวิทซ์ควบคุมชุดฝึก จำนวนปุ่มกด ไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีหลอดไฟฟ้าแสดงผลการทำงาน และมีจุดต่อสาย เชื่อมโยงกับ PLC-Board 							จำนวน 1 ชุด

-มีแผงควบคุมการทำงาน (PLC-Board) พร้อมโปรแกรมควบคุม 		  	              จำนวน 1 ชุด

-มีอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์						จำนวน 1 ชุด

-มีคู่มือการใช้งานของชุดฝึก							             จำนวน 1 เล่ม

4. ชุดฝึกสถานีประกอบชิ้นงานจำลอง  					   		จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

1.  มีหน้าที่ประกอบชิ้นงานที่ส่งมาจากสถานีก่อนหน้า

2.   ควบคุมการทำงานด้วย PLC ที่สามารถสื่อสารระหว่าง PLC โมดูลโดยใช้ระบบ Profibus DP ชุดฝึกสามารถทำงานได้อิสระและสามารถต่อทำงานร่วมกับโมดูลอื่นๆได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

อุปกรณ์ประกอบของชุดฝึกจะต้องประกอบและติดตั้งตามรูปแบบและมาตรฐานของชุดฝึกนั้นๆ

ให้เรียบร้อยอยู่บนตู้แบบล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

-  มีอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินพุทและเอาต์พุท (I / O Terminal) 				จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างชุดฝึก					จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดปรับสภาพลมอัด (Service Units)		 				จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดวาล์วควบคุมการทำงานชุดฝึก 							จำนวน 1 ชุด

- มีแผงสวิทซ์ควบคุมชุดฝึก จำนวนปุ่มกด ไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีหลอดไฟฟ้าแสดงผลการทำงาน และมีจุดต่อสาย เชื่อมโยงกับ PLC-Board 								จำนวน 1 ชุด

-   มีแผงควบคุมการทำงาน (PLC-Board) พร้อมโปรแกรมควบคุม 	  	              จำนวน 1 ชุด

-   มีอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์						จำนวน 1 ชุด

-   มีกระบอกสูบเคลื่อนที่ในแนวหมุน 						         จำนวน 1 โมดูล

-   มีกระบอกสูบแบบยืดหยุ่น			        				         จำนวน 1 โมดูล

-  มีเซนเซอร์ตรวจจับแรงดันลมอัด							จำนวน 1 ตัว

-  มีProportional Pressure Regulator  							จำนวน 1 ตัว

-  มีอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณแบบอนาล็อค 						จำนวน 1 ตัว

-   มีคู่มือการใช้งานของชุดฝึกสถานีประกอบชิ้นงาน				             จำนวน 1 เล่ม

5. ชุดฝึกสถานีจัดเก็บชิ้นงานจำลอง 							จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

1.  เป็นสถานีที่ทำหน้าที่จัดเก็บและคัดแยกสีของชิ้นงานติดตั้งอยู่บนตู้ล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้าย

ได้สะดวกตัวโครงสร้างของสถานีทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์

2.   สามารถจัดวางชิ้นงานได้ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น มีแขนยกชิ้นงานแบบ 3 แกนหยิบจับชิ้นงานโดยใช้

มือจับ (Gripper)

2.   ควบคุมการทำงานด้วย PLC ที่สามารถสื่อสารระหว่าง PLC โมดูลโดยใช้ระบบ Profibus DP ชุดฝึกสามารถทำงานได้อิสระและสามารถต่อทำงานร่วมกับโมดูลอื่นๆได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

อุปกรณ์ประกอบของชุดฝึกจะต้องประกอบและติดตั้งตามรูปแบบและมาตรฐานของชุดฝึกนั้นๆ

ให้เรียบร้อยอยู่บนตู้แบบล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

-  มีอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินพุทและเอาต์พุท ( I / O Terminal )				จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างชุดฝึก					จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์ปรับสภาพลมอัด (Service Units)		 				จำนวน 1 ชุด

-  มีชุดวาล์วควบคุมการทำงานชุดฝึก (CP Valve Terminal)				จำนวน 1 ชุด

-  มีลูกสูบจับชิ้นงานแบบ Gripper พร้อมนิ้วจับที่พอดีกับชิ้นงาน				จำนวน 1ชุด

-  มีแขนยกชิ้นงานในแนวแกน X , Z ใช้อุปกรณ์ขับเคลือนแบบ DC servo motor   		จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์ยกชิ้นงานในแนวแกน Y ใช้กระบอกสูบในการเคลื่อนที่ 			จำนวน 1 ชุด

-  มีอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อแยกสีของวัตถุ							จำนวน 1 ชุด

-  มีที่วางชิ้นงานสามารถวางชิ้นงานได้ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น 				จำนวน 1 ชุด

- มีแผงสวิทซ์ควบคุมชุดฝึก จำนวนปุ่มกด ไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีหลอดไฟฟ้าแสดงผลการทำงาน และมีจุดต่อสาย เชื่อมโยงกับ PLC-Board 								จำนวน 1 ชุด

-  มีแผงควบคุมการทำงาน (PLC-Board) พร้อมโปรแกรมควบคุม 	             	            จำนวน 1 แผง

-  มีอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์						จำนวน 1 ชุด

-   มีคู่มือการใช้งานของชุดฝึกสถานีจัดเก็บชิ้นงานจำลอง				             จำนวน 1 เล่ม

6.  ชุดสายพานลำเลียงชิ้นงาน								จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

1.  สามารถนำระบบสายพานลำเลียงไปใช้ร่วมกับชุดจำลองขบวนการผลิตได้โดยมีอุปกรณ์

ตรวจจับทำหน้าที่ตรวจสอบว่ามีชิ้นงานบนสายพานลำเลียง

2.  มีอุปกรณ์กั้นชิ้นงานจำลองบนสายพานลำเลียง

3.  โมดูลสามารถแยกออกได้อิสระและสามารถต่อทำงานร่วมกับโมดูลทดสอบชิ้นงานได้

คุณสมบัติเทคนิค

1. สายพานลำเลียงชิ้นงานจำลอง							           จำนวน 2 เส้น

- ขนาดความยาวของรางเลื่อนที่ใช้ลำเลียงชิ้นงานจำลอง ความยาวไม่น้อยกว่า 500 mm.

2. มอเตอร์ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียง    					จำนวน 2 ชุด

- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 24 VDC

3. รีเลย์ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์  						จำนวน 2 ชุด

- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 24 VDC

4. I / O Terminal										จำนวน 2 ชุด

- มีหลอดไฟแสดงสภาวะการทำงาน

5. มีเซ็นเซอร์ตรวจจับชิ้นงาน								จำนวน 2 ชุด

7.  อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ที่ใช้ร่วมกับชุดฝึก

1.  อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามมาตรฐานของชุดฝึกแต่ละชุด

2.  อุปกรณ์ซ่อมและดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานของชุดฝึกแต่ละชุด

3.  ชุดฝึกซอฟท์แวร์จำลองการทำงานของแต่ละสถานี แบบลิขสิทธิ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1  ชุด

-  สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของชุดฝึกด้วย PLC  โปรแกรมต้องสามารถบันทึก

ข้อมูลและสั่งพิมพ์ได้  สามารถส่งสัญญาณสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้   โดยใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมโยง (Interface Box)

5.  ชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2   ชุด

- มีความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 2 GHz  แบบ Intel Coreduo

- มีหน่วยบันทึกข้อมูล Hard disk  ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB

- มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR RAM มีความจุไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีช่องสื่อสารข้อมูลแบบ RS232 อย่างน้อย 2 ช่อง

- มีจอแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 14  นิ้ว

- การ์ดจอมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 250 MB

- มี Drive DVD, RW ความเร็วไม่น้อยกว่า 16 x

- มีช่องต่อสำหรับระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย

- มีระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

6.  เครื่องมือประกอบชุดฝึก  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- ประแจปากตาย เบอร์6 ถึง 21		-  มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล  1  ตัว

- ไขควงปากแฉกขนาดต่างๆ  1 ชุด 		-  แอมป์มิเตอร์แบบแคล้ม  1  ตัว

- ประแจหกเหลี่ยม 1 ชุด			-  เครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ประจำชุดฝึก

-  ไขควงปากแบนขนาดต่างๆ  1 ชุด		-  คีมปลอกและหนีบสายไฟ	1  ตัว

7.  เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

-  เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3  ฟิล์มเนกาทีฟ   ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส  หนังสือ ได้

-  สามารถต่อพ่วงและแสดงภาพได้โดยใช้ร่วมกับเครื่องรับโทรทัศน์  วีดีโอ  โปรเจ็คเตอร์

คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ

-  ความละเอียดของภาพจากคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า  850,000 Pixels (XGA)

-  สามารถปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติได้

-  มีไฟส่องสว่าง 2  ข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 W  สามารถพับเก็บไว้ได้สะดวก

-  มี Close-up Lens เพื่อให้ภาพคมชัด

-  สามารถ Download ภาพจากหน่วยความจำของตัวเครื่องไปเก็บที่คอมพิวเตอร์โดยผ่าน USB

8.  ปรินเตอร์ขาว-ดำ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

-  มีความเร็วในการพิมพ์ 35 หน้าต่อนาที (A4)  สามารถสั่งพิมพ์หน้าหลังได้

-  สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค

-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200/600 dpi

-  มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB

9.  เอกสารคู่มือการใช้งานและใบงานประกอบการทดลองชุดฝึกแต่ละชุด  จำนวนไม่น้อยกว่าชุดละ 2  เล่ม

10.   หนังสือทฤษฎีเทคโนโลยี Filedbus AS-Interface/Profibus-DP  ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เล่ม

11.  หนังสือทฤษฎีโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Step 7 in LAD and FBD ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 1  เล่ม

12.  หนังสือทฤษฎีเกี่ยวกับเซ็นเซอร์  ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 1  เล่ม

13.  หนังสือทฤษฎีหลักการเบื้องต้นของแมคคาทรอนิกส์  ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 1  เล่ม

...………………………..		    …………………………..

(นายเด่น  คอกพิมาย)                               (นายไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล)

ผู้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์	                              ผู้ตรวจสอบ

....………………………..		        ..........................................

(ผศ. ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา)  		         (รศ. ดร.วินิจ  โชติสว่าง)

ผู้ตรวจสอบ                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้อนุมัติ