รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องทดสอบและตรวจวัดค่าทางไฮดรอลิก

และชุดฝึกทดลองวงจรไฮดรอลิกแบบใช้วาล์วชนิดวาล์วแบบไส้

จำนวนที่ต้องการ		1    ชุด		งบประมาณ	5,100,000 บาท

- รายละเอียดและคุณลักษณะทั่วไป

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย  โดยมีหนังสือรับรองให้เป็นตัวแทน

จำหน่ายแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคฉบับจริง ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิคของ

บริษัทผู้ผลิตมาพร้อมกับใบเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาได้ต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานของเครื่องทดสอบให้กับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 5  วัน หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานชุดฝึกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ผู้เสนอราคาได้ต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากร

ฝึกอบรมให้กับอาจารย์และสถานประกอบการภายนอกที่เข้าที่ร่วมโครงการกับทาง

มหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่า 6  ครั้งในระยะเวลา 1 ปี

  - ผู้เสนอราคาได้ต้องติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์พร้อมสาธิตการทำงานให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้

  - มีระบบการรับประกันหลังการส่งมอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  และ

ระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมไม่เกิน 30 วัน

  - ผู้เสนอราคาได้ต้องจัดหาหรือจัดทำเพื่อส่งมอบชุดสื่อการสอนที่เป็นโปรแกรมจำลอง

สภาพการทำงานเหมือนจริงของอุปกรณ์และวาล์วควบคุมในระบบไฮดรอลิกชนิดใช้

วาล์วแบบไส้ โดยจะต้องเป็นภาพโครงสร้างที่เขียนขึ้นเหมือนของจริงและแสดงการ

เคลื่อนไหวของชิ้นส่วนนั้นได้ รวมถึงวงจรไฮดรอลิกที่แสดงการทำงานด้วยภาพ

อุปกรณ์-วาล์วควบคุมเสมือนจริง พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาไทย โดยจะต้องมีแคต

ตาล๊อคหรือภาพพร้อมรายละเอียดแสดงถึงชุดสื่อการสอนดังกล่าว 1 ชุด แนบมาพร้อม

กับใบเสนอราคาเพื่อพิจารณา

  - ชุดฝึกทดลองแบบใช้วาล์วไส้ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแบบวงจรไฮดรลิกพร้อมชื่อ

วงจรที่ใช้ในงาน มาไม่น้อยกว่า 15 วงจรมาพร้อมใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณาถึงความรู้-ความสามารถและคุณภาพของชุดฝึกที่สอดคล้องจริงกับงานไฮดรอลิก

ในงานอุตสาหกรรมและงานโมบาย

  - ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอาจไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

กรรมการ โดยจะพิจารณาถึงรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องทดลอง ,ทดสอบ ,

ตรวจวัดและการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานกับอุตสาหกรรมในประเทศ

ได้จริงเป็นสำคัญและศักยภาพในการให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมและการพัฒนา

อาจารย์กับบุคลากรในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้จริง

- รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

เครื่องทดสอบและตรวจวัดค่าทางไฮดรอลิกและชุดฝึกทดลองวงจรไฮดรอลิกแบบใช้วาล์วชนิดวาล์วแบบไส้    จำนวน  1  ชุด		ประกอบด้วย

    - เครื่องทดสอบและตรวจนับปริมาณสิ่งเจือปนในน้ำมัน		        จำนวน 1 เครื่อง

    - เป็นเครื่องทดสอบและตรวจนับสิ่งเจือปนในสารตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดกำลังงานของระบบกำลังงานของไหลที่เป็นน้ำมันจากฐานปิโตรเลียมหรือน้ำมันสังเคราะห์ประเภทฟอสเฟสอีสเตอร์

    - เครื่องทดสอบสามารถวิเคราะห์สภาพน้ำมันและตรวจนับปริมาณสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์เป็นตัวนับจำนวน (LASER PARTICAL COUNTER)

    - เครื่องทดสอบใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมมีช่องสัญญาณเพื่อตรวจนับสิ่งเจือปนในน้ำมัน 8 ช่องวัด สำหรับมาตรฐานวัดระดับความสะอาดตามค่าการปรับสอบเทียบมาตรฐานระบบใหม่ ISO11 171 (1999) สามารถตรวจนับสิ่งเจือปนเพื่อวัดระดับความสะอาด (CLEANLINESS LEVELS) ของน้ำมันในแต่ละช่องของทั้งหมด 8 ช่องวัด ได้ขนาดชิ้นส่วนไม่ต่ำกว่า 4,6,10,14,21,25,38,70 ไมครอน ตามลำดับ และสำหรับมาตรฐานวัดระดับความสะอาดตามค่าการปรับสอบเทียบมาตรฐานระบบเก่า ISO 4402 (1991) สามารถตรวจนับสิ่งเจือปนเพื่อวัดระดับความสะอาดของน้ำมันในแต่ละช่องทั้งหมด 8 ช่องวัดได้ขนาดชิ้นส่วนไม่ต่ำกว่า 2,5,10,15,20,25,50,100 ไมครอนตามลำดับ

    - สามารถอ่านและแสดงผลสภาพของน้ำมันในระบบไฮดรอลิกได้อย่างรวดเร็วด้วยเอกสารตารางแสดงผลซึ่งจะบอกสถานะของระบบเพื่อเป็นป้องกันการเสียหาย เนื่องจากการสึกหรอของชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้

    - เครื่องทดสอบมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายไปใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก โดยน้ำหนักเฉพาะตัวเครื่องทดสอบและตรวจนับไม่ควรมีน้ำหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม

    - เครื่องทดสอบสามารถปรับเปลี่ยน เปรียบเทียบค่าการปรับสอบเทียบวัดมาตรฐานระบบการวัดค่าระดับความสะอาดของน้ำมันในระบบต่าง ๆ ได้หลายระบบโดยสามารถอ่าน

บันทึกแสดงผลและรายงานผลออกมาเป็นเอกสารทำการได้โดยเลือกบันทึก ปรับเปลี่ยนหัวกระดาษทำการให้มีตราสัญลักษณ์ของลูกค้าหรือตราสัญลักษณ์ของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยผู้ทำการทดสอบวัดค่าได้ ทั้งในมาตรฐานการปรับสอบเทียบวัดระดับเก่า OLD CALIBRATION ISO 4402 [CLEANLINESS LEVELS ACCORDING TO ISO 4406 (1991) AND NAS 1638 (1964)] และมาตรฐานการปรับสอบเทียบวัดระบบใหม่ NEW CALIBRATION ISO IT 171 (CLEANLINESS LEVELS ACCORDING TO ISO 4406 (1999) AND SAE AS4059 RER. D(2001)

    - เครื่องทดสอบสามารถใช้ทดสอบปริมาณสิ่งเจือปน โดยการเก็บตัวอย่างน้ำมันจากถังพักหรือดูดจากถังพักมาทดสอบได้ และยังต่อท่อมาจากท่อความดันในวงจรเพื่อการทดสอบและตรวจนับสิ่งเจือปนได้โดยตรงจากถังพักน้ำมัน โดยจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนในการปฏิบัติการ

    - เครื่องทดสอบจะต้องใช้ได้หลายระดับความดัน และเหมาะสมกับการนำไปใช้งานทดสอบตรวจนับสิ่งเจือปนได้หลายลักษณะ ด้วยการใช้ชุดปั๊มลูกสูบขนาดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 25 ml/min ซึ่งต้องทนทานต่อการสึกกร่อนจากส่วนที่เป็นของแข็งที่มาจากสิ่งเจือปนในของไหลหลายชนิด โดยด้านทางออกของของไหลจะอยู่ในส่วนของความดันระดับต่ำที่มีช่วงความดันระหว่าง 0 - 6 bar และมีการควบคุมของไหลและควบคุมความดันทำงานของระบบไฮดรอลิค ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องทดสอบทางด้านเข้าในส่วนของความดันระดับสูงซึ่งต้องใช้งานได้ตั้งแต่ 5 ถึง 400 bar

    - เครื่องทดสอบจะต้องมีหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลการทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 500 ค่าของการวัดระดับมาตรฐานความสะอาดและสามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC  หรือ NOTEBOOK และสามารถ PRINT ผลออกโดยใช้ร่วมกับ PROGRAM MICROSOFT EXCEL ได้

    - เครื่องทดสอบสามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ 2 ระบบ คือ แหล่งจ่ายไฟ 110 V - 240 VAC  หรือ แหล่งจ่ายไฟ 10 V - 36 VDC (แบตเตอรี่)

    - เครื่องทดสอบจะต้องสามรถ UPDATE SOFTWARE เพื่อใช้ในการปรับสอบเทียบวัดมาตรฐานได้

    - เครื่องทดสอบจะต้องมีกระเป๋าเก็บชนิดที่ทำจากวัสดุอลูมินียมและมีล้อเลื่อนเพื่อใช้ลากไปยังจุดทำงานตรวจวัดต่าง ๆ ได้โดยน้ำหนักไม่ควรมากเกินกว่า 10 กิโลกรัม

    - เครื่องทดสอบมีสายเคเบิลสำหรับการต่อเชื่อมกับแหล่งจ่ายไฟ

    - เครื่องทดสอบมีโปรแกรม SOFTWARE เพื่อการ DOWNLOAD และ REPORT

    - เครื่องทดสอบมีสายไฮดรอลิกชนิด TEST HOSE ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า1.5 เมตร

    - เครื่องทดสอบมีสายยางหรือท่อทางดูดชนิดโปร่งใสที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

    - เครื่องทดสอบมี ADAPTOR ของสายไฮดรอลิกความดันต่ำที่ต่อกับข้อต่อชนิด

TEST COUPLING ได้

    - เครื่องทดสอบมีกระดาษรายงานผลประกอบไว้สำเร็จในบริเวณส่วนภายในของ PRINTER ของเครื่องทดสอบพร้อมมีอะไหล่กระดาษรายงานผลอย่างน้อย 1 ชุด

    - เครื่องทดสอบมีคู่มือแนะนำการใช้งานเพื่อการทดสอบและการตรวจนับสิ่งเจือปนในน้ำมัน

    - ผู้เสนอราคาได้จะต้องจัดทำหรือจัดหา SOFTWARE ของโปรแกรมการศึกษาและการควบคุมสิ่งเจือปนในน้ำมันพร้อมหนังสือ-ตำราเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับ CONTAMINATION CONTROL PROGRAM โดยซอฟแวร์โปรแกรมและหนังสือ-ตำราจะต้องมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยจะต้องมีแคตตาล็อคหรือภาพพร้อมรายละเอียดแสดงถึงซอฟแวร์โปรแกรมและหนังสือ-ตำราดังกล่าวแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

2.2  ชุดเครื่องมือทดสอบตรวจวัดค่าทางไฮดรอลิก   (Portable Hydraulic         จำนวน 1 ชุด

    - เป็นชุดเครื่องมือทดสอบ-ตรวจวัดค่าทางไฮดรอลิกที่สามารถวัดค่าความดัน วัดค่าอัตราการไหล วัดค่าอุณหภูมิของระบบไฮดรอลิกได้ในครั้งเดียวกันที่ทำการตรวจวัดในท่อทางต่างๆของวงจรไฮดรอลิก

    - ชุดเครื่องมือทดสอบจะต้องมีชุดวัดค่าและชุดแสดงผลอยู่ในชุดเดียวกัน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ปรับโหลดแรงดันในกรณีที่ต้องการทดสอบค่าอัตราการไหลที่ความดันต่างๆ

    - ชุดเครื่องมือทดสอบตรวจวัดค่าทางไฮดรอลิกเป็นชนิดเคลื่อนที่ใช้งานสามารถต่อวัดค่าและแสดงผลต่างๆได้ทั้งกรณีที่น้ำมันไหลไปและน้ำมันไหลกลับ(Bi-direction)

    - เครื่องมือทดสอบสามารถวัดค่าอัตราการไหลตั้งแต่ 8 ถึง 100 ลิตรต่อนาที และมีค่าความผิดพลาดในการวัดได้ไม่เกิน1% ของค่าสูงสุด

    - ชุดเครื่องมือทดสอบจะต้องมีช่องแสดงค่าต่างๆที่วัดได้เป็นดิจิตอลผสมอนาลอก

    - เครื่องมือทดสอบสามารถวัดค่าอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกได้สูงถึง 150   หรือ 300

    - เครื่องมือทดสอบสามารถตรวจวัดวัดความดันได้สูงถึง 400  บาร์ หรือ 6000 PSI

    - เครื่องมือทดสอบสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ขนาด AA และมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง

2.3 เครื่องทดสอบ-ตรวจวัด และวินิจฉัยสภาพการทำงาน				จำนวน 1 ชุด

และกำลังงานของระบบไฮดรอลิก

    - เป็นชุดเครื่องมือทดสอบ-ตรวจวัดค่าทางไฮดรอลิกที่สามารถวัดค่าความดัน วัดค่าอัตราการไหล วัดค่าอุณหภูมิของระบบไฮดรอลิกได้ในครั้งเดียวกันที่ทำการตรวจวัดในท่อทางต่างๆของวงจรไฮดรอลิก

    - เป็นชุดเครื่องทดสอบ-ตรวจวัดค่าทางไฮดรอลิก ที่สามารถวัดค่าความดัน,วัดอัตราการไหลและวัดค่าอุณหภูมิของระบบไฮดรอลิกรวมถึงการวัดค่าความเร็วรอบของอุปกรณ์ทำงานได้

    - ชุดเครื่องมือทดสอบ-วัดค่าทางไฮดรอลิกจะต้องมีชุดวัดค่าและชุดตัวประเมินแสดงผลเป็นแบบแยกส่วนกัน

    - ชุดเครื่องมือทดสอบ-ตรวจวัดและวินิจฉัยมีชุดที่สามารถต่อวัดโดยตรงตามท่อทางในวงจรไฮดรอลิก ส่วนตัวประเมินแสดงผลการวินิจฉัยจะแสดงผลที่ชุดตัวอ่านบนจอมอนิเตอร์แบบดิจิตอลLCD พร้อมการบันทึกเก็บข้อมูลภายในตัวเองได้และมีช่องสัญญาณต่อไปยังคอมพิวเตอร์ได้

    - ชุดเครื่องทดสอบ-ตรวจวัดค่าเป็นชนิดเคลื่อนที่ใช้งานแบบพกพาได้สะดวกพร้อม

อุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมดบรรจุในกระเป๋าหิ้วโครงอลูมิเนียมภายในบุด้วยฟองน้ำตามช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ

    - เครื่องมือทดสอบ- ตรวจวัด มีอุปกรณ์ถ่ายโอนสัญญาณหรือเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ

ประกอบเป็นชุดเดียวกันกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอัตราการไหลชนิดเทอร์ไบน์ ได้แก่ เซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน, กับเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเซ็นเซอร์ทั้งสองชนิดนี้ต้องมีข้อต่อTEST COUPLING และ ADAPTERS ประกอบอยู่เมื่อต้องการถอดเซ็นเซอร์วัดความดัน และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ไปใช้วัดค่าตามจุดต่างๆ ของระบบไฮดรอลิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - ชุดเครื่องทดสอบ-ตรวจวัดค่าจะต้องแสดงผลบนจอมอนิเตอร์แบบดิจิตอลLCD-

DISPLAY ขนาดไม่ต่ำกว่า 12864 Pixels และมีช่องต่อของสายสัญญาณเซ็นเซอร์ ชนิด 5 Pin ไม่น้อยกว่า 6 ช่องต่อ และสามารถบันทึกเก็บค่าข้อมูลการตรวจวัดไว้ภายในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 250,000 DATA

    - ชุดเครื่องทดสอบจะต้องมีระบบรวบรวมค่าที่ทำการทดสอบ-ตรวจวัดและประเมินผลแสดงออกได้ในค่าแบบตัวเลข และแสดงเป็นรูปกราฟสมรรถนะการทำงานรวมถึงกำลังงาน(แรงม้า)ของระบบไฮดรอลิก เพื่อการวินิจฉัยผลของกำลังงานสูญเสียที่จะเปลี่ยนไปในรูปความร้อนในระบบ

    - ชุดเครื่องมือทดสอบ-ตรวจวัดค่าสามารถแสดงผลของการวัดออกมาเป็นตัวเลขในหน่วยวัดได้ทั้งระบบหน่วยเอสไอ และระบบหน่วยอังกฤษ ตามที่ต้องการเลือกอ่านค่า ดังนี้

-  การวัดค่าอัตราการไหล	อ่านหน่วยเป็น	LPM และ GPM

-  การวัดค่าความดัน		อ่านหน่วยเป็น	bar    และ PSI

-  การวัดค่าอุณหภูมิ		อ่านหน่วยเป็น	   และ

-  การวัดค่ากำลังงาน		อ่านหน่วยเป็น	kW   และ HP

-  การวัดค่าความเร็วรอบ	อ่านหน่วยเป็น	1/min และ RPM

    - อุปกรณ์ตรวจวัดค่าอัตราการไหลต้องสามารถวัดค่าได้ในช่วงระหว่าง  8.0-150 ลิตรต่อนาทีและมีค่าความผิดพลาดได้ไม่เกิน ของค่าสูงสุด

    - อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความดันต้องสามารถวัดค่าได้ในช่วงระหว่าง 0-400 bar

(0-5800 PSI)

    - อุปกรณ์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิต้องสามารถวัดค่าอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกได้สูงถึง 125  หรือ (257)

    - อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเร็วรอบเป็นชนิดลำแสงส่อง กระทบแผ่นสะท้อน(REFLECTION STRIP) สามารถวัดค่าความเร็วรอบได้ในช่วง 20-10,000 RPM และมีค่าความผิดพลาดในการวัดได้ไม่เกินRPM รวมถึงระยะทางและมุมองศาที่ใช้ในการวัดค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 25-500 mm และตามลำดับ

    - ชุดเครื่องทดสอบ-ตรวจวัดค่าจะต้องมีสายต่อสำหรับการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ผ่านช่องต่อแบบ RS-232 หรือ USB ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - ชุดเครื่องทดสอบ- ตรวจวัดค่าต้องมีแบตเตอรี่สามารถประจุไฟซ้ำใหม่ได้ (RECHARGEABLE BATTERY) พร้อมแหล่งจ่ายไฟชนิด 110 โวลต์ /230 โวลต์

    - ชุดเครื่องทดสอบ-ตรวจวัดค่าจะต้องมีระบบประหยัดพลังงานด้วยการปิดเครื่องได้เองโดยอัตโนมัติ (Auto Power off)

    - ชุดเครื่องทดสอบ-ตรวจวัดค่าจะต้องมีซอฟท์แวร์โปรแกรม (PC-SOFTWARE) สำหรับตัวเครื่องทดสอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - มีคู่มือการใช้งานของชุดเครื่องทดสอบ-ตรวจวัดค่าของระบบไฮดรอลิก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

2.4  ชุดฝึกทดลองวงจรไฮดรอลิกแบบใช้วาล์วชนิดวาล์วแบบไส้ (Cartridge Valve)  จำนวน 1 ชุด

ระดับการควบคุมแบบพื้นฐาน แบบประสมไฟฟ้า และแบบพรอพพอชั่นนอล    ประกอบด้วย

ชุดโต๊ะฝึกทดลอง

    - ชุดโต๊ะฝึกทดลองวงไฮดรอลิกเป็นแบบแผง 2 ด้านสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อเลื่อนไม่ต่ำกว่า 4 ล้อ     จำนวน    1 ชุด

    - ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์และมีชั้นใส่อุปกรณ์ฝึกจำนวน 3 ชั้นจำนวนไม่น้อยกว่า  1  ตู้

ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกใช้ ปั๊ม แบบ 2 ตอน ในการสร้างอัตราการไหล

จำนวน  1 ชุด

  - ใช้ไฟฟ้า 220 VAC หรือ 380 VAC หรือดีกว่า

  - ความดันทำงานไม่น้อยกว่า 100 บาร์

  - ถังพักน้ำมันไฮดรอลิกสามารถบรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า  40 ลิตร

  - ถังพักน้ำมันมีอุปกรณ์ประกอบถังพัก เช่น ฝาปิด ชุดแสดงระดับน้ำมัน

พร้อมตัววัดอุณหภูมิ และเกจวัดความดัน ที่มีย่านการวัดความดันตั้งแต่ 0-250 บาร์ จำนวน 1 ชุด

    - มีอุปกรณ์สำหรับกรองสิ่งสกปรกที่ท่อดูดและท่อไหลกลับ จำนวน 1 ชุด

ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกทดลองระดับการควบคุมไฟฟ้าพื้นฐาน	    		จำนวน 1 ชุด

และแบบประสมไฟฟ้า

    - กระบอกสูบชนิดทำงานสองทาง		       จำนวนไม่น้อยกว่า  4  ตัว

- ขนาดไม่ต่ำกว่า Bore ø 25 mm. Rod ø 16 mm. Stroke 200 mm.

    - ชุดสร้างโหลดจำลองที่สามารถปรับค่าโหลดจำลองกระบอกสูบได้                                           จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว

    - มอเตอร์ไฮดรอลิค หมุนได้ 2 ทิศทาง จำนวนไม่น้อยกว่า  1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 4/3 สั่งงานด้วยโซลีนอยด์สองด้าน ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P ต่อ T และ A, B ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 4/3 สั่งงานด้วยโซลีนอยด์สองด้าน ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P, A, B และ T ปิดหมด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 4/3 สั่งงานด้วยโซลีนอยด์สองด้าน ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P ปิด และ A, B และ T ต่อถึงกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 3/2  สั่งงานด้วยโซลินอยด์ ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 ตำแหน่งกลางเป็นแบบปกติเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 3/2  สั่งงานด้วยโซลินอยด์ ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 ตำแหน่งกลางเป็นแบบปกติปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 4/3  ควบคุมการทำงานด้วยมือหรือคันโยก ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P ต่อ T และ A, B ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 4/3  ควบคุมการทำงานด้วยมือหรือคันโยก ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P , T A, และ B ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 3/2 ควบคุมการทำงานก้วยปุ่มกดหรือคันโยก ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบไส้ 2/2 สั่งงานด้วยโซลีนอยด์ ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08  จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว

    - วาล์วจำกัดแรงดัน ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08  จำนวนไม่น้อยกว่า

2  ตัว

    - วาล์วลดแรงดัน ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08  จำนวนไม่น้อยกว่า

2  ตัว

    - วาล์วแบ่งน้ำมันแบบปรับอัตราการแบ่งน้ำมันได้ ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ตัว

    - วาล์วแบ่งน้ำมันแบบอัตราส่วน 50:50  ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08  จำนวนไม่น้อยกว่า  2 ตัว

    - วาล์วกันกลับสั่งงานให้น้ำมันไหลกลับด้วยแรงดันน้ำมันภายนอกที่มี Cartridge

Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว

    - วาล์วกันกลับ  ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 จำนวนไม่น้อยกว่า   2  ตัว

    - วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบทางเดียวที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08

จำนวนไม่น้อยกว่า   2  ตัว

    - วาล์วควบคุมอัตราการไหล แบบสองทางที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า   2  ตัว

    - วาล์วจำกัดแรงดันแบบตั้งค่าแรงดันด้วยแรงดันจากน้ำมันภายนอก ที่มี Cartridge

Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์ววัดลำดับการทำงานตามความดันน้ำมันที่มี Cartridge Cavities Sizeไม่ต่ำกว่า 08 จำนวนไม่น้อยกว่า 1ตัว

    - มีชุดสายสำหรับต่อวงจรไฮดรอลิค จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ประกอบด้วย

- สายขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 600 มม.      จำนวนไม่น้อยกว่า    12	เส้น

  - สายขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 900 มม.      จำนวนไม่น้อยกว่า    6	เส้น

  - สายขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1200 มม.    จำนวนไม่น้อยกว่า    6     เส้น

ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกทดลอง ระดับการควบคุมแบพรอพพอชั่นนอล         จำนวน 1 ชุด

    - วาล์วควบอัตราการไหลทางเดียวแบบพร๊อปพอชันแนล ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08  จำนวนไม่น้อยกว่า  1    ตัว

    - วาล์วจำกัดความดันแบบพร๊อปพอชั่นแนล ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - วาล์วลดความดันแบบพร๊อปพอชั่นแนล ที่มี Cartridge Cavities Size ไม่ต่ำกว่า 08

จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 สั่งงานแรงดันน้ำมัน ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P, A, B และ T ปิดหมด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

    - อุปกรณ์การ์ดอีเล็คโทรนิคควบคุมการทำงานของวาล์วแบบพร๊อปพอชั่นแนล

สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งควบคุมโวลท์ และควบคุมแอมป์ จำนวนไม่น้อย

กว่า 1 ชุด

    - อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ สามารถทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า

4.5 แอมป์  จำนวนไม่น้อยกว่า  1 ตัว

    - กล่องรีเลย์ไฟฟ้าควบคุม			             จำนวนไม่น้อยกว่า  4 ชุด

- ภายในประกอบด้วยรีเลย์ไม่น้อยกว่า  2  ตัว

- รีเลย์แต่ละตัวมีหน้าสัมผัสแบบ ( Change Over Contact )ไม่น้อยกว่า 4  จุด

- หน้าสัมผัสสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  5  แอมป์

    - ชุดสวิทช์เปิด – ปิด 	                                        	จำนวนไม่น้อยกว่า 2  ชุด

- จำนวนสวิทช์เปิด – ปิด แบบ ON – OFF แบบ 4 หน้าคอนแทค จำนวน

สวิทช์ ไม่น้อยกว่า 1 ตัว

- จำนวนสวิทช์เปิด – ปิด แบบ PUSH BUTTON แบบ 4 หน้าคอนแทค

จำนวนสวิทช์ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

- สวิทช์ปุ่มกดมีไม่น้อยกว่า  3  ตัว และ สวิทช์แบบค้างตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1  ตัว

- สวิทช์แต่ละตัวจะต้องมีหน้าสัมผัสไม่น้อยกว่า  1 NO, 1 NC พร้อมกับมี

หลอดไฟฟ้าแสดงสถานการณ์ทำงาน

    - อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณทางไฟฟ้า แบบเหนี่ยวนำ (Proximity sensor, inductive)

จำนวนไม่น้อยกว่า    4 ตัว

- มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน

    - กล่องรีเลย์หน่วงเวลาทางไฟฟ้า  Time  relay    จำนวนไม่น้อยกว่า    1 ตัว

- หน่วงเวลาได้ 0- 10 วินาที

- หน้าสัมผัสสามารถทนกระแสสูงสุดได้  5  แอมป์

- รีเลย์แต่ละตัวมีหน้าสัมผัสแบบ ( Change Over Contact ) ไม่น้อยกว่า  2  จุด

    - สายไฟเสียบแบบต่อเนื่อง		                     จำนวนไม่น้อยกว่า    1 ชุด

- สายสีแดง และสีดำ	ความยาว  250  มม.	อย่างละ  10  เส้น

- สายสีแดงและสีดำ	ความยาว  500  มม.	อย่างละ  10  เส้น

- สายสีแดงและสีดำ	ความยาว 1000 มม.	อย่างละ  10  เส้น

2.5 ชุดระบบข้อต่อท่อทางและ ซีลตามมาตรฐานต่าง ๆ 		                       จำนวน 1 ชุด

    - ชุดเครื่องมือเทียบวัดมาตรฐานเกลียว SAE ซึ่งสามารถเทียบมาตรฐานเกลียวและ

ทดสอบมาตรฐานเกลียวของข้อต่อได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ที่มีขนาดของเกลียว

แตกต่างกันอย่างน้อย  7 ขนาด ประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน พร้อมทั้งต้องทำการ

ระบุขนาดของเกลียวแต่ละขนาดที่ ชุดเครื่องมือเทียบวัดมาตรฐานเกลียวให้เห็นได้

ชัดเจน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - ชุดเครื่องมือเทียบวัดมาตรฐานเกลียว NPT ซึ่งสามารถเทียบมาตรฐานเกลียวและ

ทดสอบมาตรฐานเกลียวของข้อต่อได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ที่มีขนาดของเกลียว

แตกต่างกันอย่างน้อย  7 ขนาด ประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน พร้อมทั้งต้องทำการ

ระบุขนาดของเกลียวแต่ละขนาดที่ ชุดเครื่องมือเทียบวัดมาตรฐานเกลียวให้เห็นได้

ชัดเจน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - ชุดเครื่องมือเทียบวัดมาตรฐานเกลียว BSP ซึ่งสามารถเทียบมาตรฐานเกลียวและ

ทดสอบมาตรฐานเกลียวของข้อต่อได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ที่มีขนาดของเกลียว

แตกต่างกันอย่างน้อย  7 ขนาด ประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน พร้อมทั้งต้องทำการ

ระบุขนาดของเกลียวแต่ละขนาดที่ ชุดเครื่องมือเทียบวัดมาตรฐานเกลียวให้เห็นได้

ชัดเจน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - ชุดเครื่องมือเทียบวัดมาตรฐานเกลียว METRIC ซึ่งสามารถเทียบมาตรฐานเกลียว

และทดสอบมาตรฐานเกลียวของข้อต่อได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ที่มีขนาดของเกลียว

แตกต่างกันอย่างน้อย  7 ขนาด ประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน พร้อมทั้งต้องทำการ

ระบุขนาดของเกลียวแต่ละขนาดที่ ชุดเครื่องมือเทียบวัดมาตรฐานเกลียวให้เห็นได้

ชัดเจน จำนวนไม่น้อยกว่า  1 ชุด

    - ชุดตัวอย่างข้อต่อที่ใช้กับระบบไฮดรอลิค หลายชนิดในแต่ละชนิดมีไม่น้อยกว่า 8 แบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้นต้องมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างน้อย 3 ขนาด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - ชุดตัวอย่างสายไฮดรอลิคที่ใช้ในระบบไฮดรอลิค ต้องมีจำนวนของชั้นผ้าใบและ

ชั้นลวด แบบ 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 4 ชั้น ซึ่งในแต่ละแบบจะต้องมีขนาดแตกต่าง ๆ

กันอย่างน้อย 3  ขนาด ความยาวของแต่ละเส้นต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ชุด

    - ชุดข้อต่อสำหรับหัวสายไฮดรอลิคแบบต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - ชุดสื่อการสอนที่เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของเกลียวข้อต่อใน

ระบบต่างๆและบอกถึงรายละเอียดของประเภทชนิดขนาดต่าง ๆ ของข้อต่อที่ใช้ใน

งานไฮดรอลิค และอุตสาหกรรมซึ่งสามารถแสดงการวัดค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของ

เกลียวข้อต่อได้ เสมือนจริงพร้อมทั้งมีแบบแสดงขนาดมาตรฐานเกลียวข้อต่ออย่าง

ครบถ้วน  จำนวนอย่างน้อย 1 ชุด

    - ชุดทดสอบขนาดความโตในและความหนาของโอริง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - ซีลกันน้ำมันที่ใช้กับก้านสูบไฮดรอลิคแบบต่างๆ หน่วยเป็นเมตริก ซึ่งทำจากวัสดุ

ชนิด, บูนา-เอ็น, และไวตอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แบบ จำนวนแต่ละแบบไม่น้อย

กว่า 4 ขนาด

    - ซีลกันน้ำมันที่ใช้กับก้านสูบไฮดรอลิคแบบต่างๆ หน่วยเป็นนิ้ว ซึ่งทำจากวัสดุ

ชนิดบูนา-เอ็น, และ ไวตอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แบบ จำนวนแต่ละแบบไม่น้อย

กว่า 4 ขนาด

    - ซีลกันฝุ่นที่ใช้กับก้านสูบไฮดรอลิคแบบต่างๆ หน่วยเป็นเมตริก ซึ่งทำจากวัสดุ

ชนิดบูนา-เอ็น, ไวตอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แบบ จำนวนแต่ละแบบไม่น้อยกว่า 4 ขนาด

    - ซีลกันฝุ่นที่ใช้กับก้านสูบไฮดรอลิคแบบต่างๆ หน่วยเป็นนิ้ว ซึ่งทำจากวัสดุชนิด บู

นา-เอ็น, และ ไวตอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แบบ จำนวนแต่ละแบบไม่น้อยกว่า 4 ขนาด

    - ซีลน้ำมันที่ใช้กับลูกสูบไฮดรอลิคแบบต่างๆ หน่วยเป็นเมตริก ซึ่งทำจากวัสดุชนิด

บูนา-เอ็น, และ ไวตอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แบบ จำนวนแต่ละแบบไม่น้อยกว่า 4 ขนาด

    - ซีลน้ำมันที่ใช้กับลูกสูบไฮดรอลิคแบบต่างๆ หน่วยเป็นนิ้ว ซึ่งทำจากวัสดุชนิด บู

นา-เอ็น, และไวตอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แบบ จำนวนแต่ละแบบไม่น้อยกว่า 4 ขนาด

    - โครงเสื้อกระบอกสูบไฮดรอลิคสำหรับประกอบซีลกันฝุ่นและซีลกันน้ำมันที่ใช้

กับก้านสูบไฮดรอลิค จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แบบ จำนวนแต่ละแบบไม่น้อยกว่า 3 ขนาด

    - โครงเสื้อสำหรับประกอบชุดซีลน้ำมันที่ใช้กับลูกสูบไฮดรอลิค จำนวนไม่น้อยกว่า

3 แบบ จำนวนแต่ละแบบไม่น้อยกว่า 3 ขนาด

    - โอริงที่ใช้กับระบบไฮดรอลิก หน่วยเป็นเมตริก ซึ่งทำจากวัสดุชนิด เอ็นบีอาร์, ไว

ตอน ขนาดทั้งแต่ 2.8x1.9 ถึงขนาด 43.7x3.5  จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 กล่อง

    - โอริงที่ใช้กับระบบไฮดรองลิค หน่วยเป็นนิ้ว  ซึ่งทำจากวัสดุชนิด เอ็นบีอาร์, ไว

ตอน ขนาดทั้งแต่ 1/8x1/16 ถึงขนาด 1-3/4x3/16  จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 กล่อง

    - เครื่องมือสำหรับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในของโอริงที่วัดได้หลายขนาด

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

    - เอกสารประกอบที่บอกคุณลักษณะและความเหมาะสมกับการใช้งานของซีลชนิด

ต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

2.6 ชุดอะไหล่อุปกรณ์ไฮดรอลิกสำหรับศึกษาโครงสร้างการทำงานและการฝึกถอดประกอบ

    - วาล์วลดความดัน,(Pressure Reducing Valve), วาล์วควบคุมความดันเอนกประสงค์ ชนิดติดตั้งบนฐานวาล์วหรือขันต่อด้วยเกลียวโดยตรง(Pressure Control Valve) แบบมีวาล์วกันกลับและแบบไม่มีวาล์วกันกลับ   จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 บาร์

    - วาล์วจำกัดความดันแบบไพลอตและแบบไดเร็กแอคติ้งชนิดติดตั้งบนฐานวาล์วหรือขันต่อด้วยเกลียวโดยตรง  จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 บาร์

  - ปรับตั้งค่าความดันด้วยมือ

    - วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบไม่มีการชดเชยและวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบมีการชดเชยความดันชนิดติดตั้งบนฐานวาล์วหรือขันต่อด้วยเกลียวโดยตรง    จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 บาร์

  - ปรับตั้งค่าความดันด้วยมือ

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบมือโยกชนิดโมโนบล็อก 2 แกน โครงสร้างภายในเป็นแบบParallel Circuit มีวาล์วจำกัดความดันประกอบในวาล์ว   จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 บาร์

  - อัตราการไหลไม่ต่ำกว่า 40 ลิตรต่อนาที

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 สั่งงานด้วยโซลินอยด์สองด้าน กลับด้วยสปริง ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P , T ,A,B ต่อถึงกันหมด ควบคุมด้วยโซลินอยด์   จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 บาร์

  - ขนาดไม่ต่ำกว่า DIN 6 หรือ CETOP 3

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 สั่งงานด้วยโซลินอยด์สองด้าน กลับด้วยสปริง ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P, T A, B ปิดหมด ควบคุมด้วยโซลินอยด์      จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 บาร์

  - ขนาดไม่ต่ำกว่า DIN 10 หรือ CETOP 05

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 สั่งงานด้วยโซลินอยด์สองด้าน กลับด้วยสปริง ตำแหน่งกลางเป็นแบบ P ต่อ T และ A, B ปิด ควบคุมด้วยโซลินอยด์      จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 บาร์

  - ขนาดไม่ต่ำกว่า DIN 10 หรือ CETOP 08

    - วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/2 สั่งงานด้วยโซลินอยด์และความดันไพลอต กลับด้วยสปริง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 200 บาร์

  - ขนาดไม่ต่ำกว่า DIN 10 หรือ CETOP 05

    - ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองฟันนอก  2 ตอน พร้อมชุดอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุง  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

  - ปั๊มตอนที่หนึ่งมีปริมาตรจุไม่ต่ำกว่า 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ

และปั๊มตอนที่สองมีปริมาตรจุไม่ต่ำกว่า 30 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ

  - ตัวปั๊มทำจากเหล็กหล่อ

  - อะไหล่ของชุดซ่อมปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองฟันนอกชนิด 2 ตอน ประกอบด้วยแผ่นหน้าสัมผัสความดัน,  เสื้อปั๊ม, แบริ่งและชุดซีลครบชุด จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 1  ชุด

    - ปั๊มไฮดรอลิกแบบใบพัด  				  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - มีปริมาตรจุไม่ต่ำกว่า 20 ซีซี

  - ตัวปั๊มทำจากเหล็กหล่อ

    - ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบพร้อมอุปกรณ์ชดเชยความดัน  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - ปริมาตรจุของปั๊มไม่ต่ำกว่า 20 ซีซี

  - มีอุปกรณ์ชดเชยความดันพร้อมปรับตั้งความดันได้

  - อะไหล่ของชุดซ่อมปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ  ประกอบด้วยแผ่นหน้าสัมผัสความดัน,  แบริ่ง, ลูกสูบ,  เสื้อลูกสูบ,  และชุดซีลครบชุด จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 1  ชุด

    - มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบจีโรเตอร์ชนิดแรงบิดสูงรอบต่ำ   จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - ปริมาตรกวาดน้ำมันของมอเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 100ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ

  - แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 100 บาร์

  - สามารถหมุนได้สองทิศทาง

    - มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบลูกสูบ			จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - ปริมาตรกวาดน้ำมันของมอเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 20  ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบ

  - สามารถปรับปริมาตรจุได้

  - หมุนได้สองทิศทาง

    - กระบอกไฮดรอลิกทำงานสองทาง			จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

  - ขนาดไม่ต่ำกว่า Bore 50 mm. Rod 30 mm. Stroke 200 mm.

    - ชุดเครื่องมือสำหรับถอด-ประกอบ

- ไขควงปากแฉก  ไม่ต่ำกว่า 4 ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- ไขควงปากแบน   ไม่ต่ำกว่า 4 ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- ประแจปากตายแหวนข้าง Size มิลลิเมตร ไม่ต่ำกว่า 8 ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- ประแจแอลหกเหลี่ยม Size มิลลิเมตร ไม่ต่ำกว่า 6 ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- ประแจแอลหกเหลี่ยม Size นิ้ว ไม่ต่ำกว่า 6 ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- ค้อนยาง ไม่น้อยกว่า 1 ตัว

- คีมล็อค ไม่น้อยกว่า 1 ตัว

- คีมปากแหลม ไม่น้อยกว่า 1 ตัว

- ชุดบล็อก Size มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3.  ชุดอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับชุดทดลอง

3.1  ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ไฮดรอลิก    จำนวนไม่น้อยกว่า 4  ตู้

3.2  ชุดสื่อการสอนที่เป็นโปรแกรมจำลองสภาพการทำงานเหมือนจริงของอุปกรณ์และวาล์วควบคุมในระบบไฮดรอลิกชนิดใช้วาล์วแบบไส้ โดยจะต้องเป็นภาพโครงสร้างที่เขียนขึ้นเหมือนของจริงและแสดงการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนนั้นได้ รวมถึงวงจรไฮดรอลิกที่แสดงการทำงานด้วยภาพอุปกรณ์-วาล์วควบคุมเสมือนจริง พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาไทย  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3.3  คู่มือการใช้งานของชุดปฏิบัติการทดลอง  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3.4  เอกสารใบงานการปฏิบัติการทดลอง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 วงจร

...………………………..		    …………………………..

(นายเด่น  คอกพิมาย)                               (นายไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล)

ผู้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์	                              ผู้ตรวจสอบ

....………………………..		        ..........................................

(ผศ. ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา)  		         (รศ. ดร.วินิจ  โชติสว่าง)

ผู้ตรวจสอบ                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้อนุมัติ