รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 2

1.	ครุภัณฑ์.........................................ชุดวิเคราะห์สารอาหาร...............................................................

ของ.....สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร.... คณะ...เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี.................................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์

2.	จำนวนที่ต้องการ...1....ชุด

3.	รายละเอียดครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

#### 3.1	เครื่องวิเคราะห์ไขมัน มีคุณลักษณะทั่วไป คือ สามารถวิเคราะห์ไขมันในอาหาร อาหารสัตว์และอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในสถานะ Supercritical Fluid ในการสกัดไขมันจากตัวอย่าง  มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

3.1.1	มีช่วงการวิเคราะห์ไขมันตั้งแต่ 0.1% - 100 %

3.1.2	มีความแม่นยำไม่เกิน  1% RSD  ที่ไขมัน 10 %

3.1.3	ปริมาตรของหลอดบรรจุตัวอย่าง (thimble volume) ความจุ 10 มิลิลิตร สามารถใส่ตัวอย่างโดยปกติ ได้ไม่ต่ำกว่า 1 กรัม

3.1.4	มีช่องสำหรับสกัดตัวอย่างได้ 3  ช่อง  พร้อมกัน

3.1.5	สามารถกำหนดความดันปั๊มได้สูงสุด  10,000 psi

3.1.6	สามารถกำหนดอุณหภูมิของการสกัดได้ตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง ถึง 150 oC

3.1.7	สามารถกำหนดอุณหภูมิของ Variable-flow Restrictorได้ตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง ถึง 350 oC หรือมากกว่า

3.1.8	สามารถปรับอัตราการไหลของแก๊สได้  0 -3 ลิตร +/- 0.1 ลิตรต่อนาที

3.1.9	สามารถกำหนดเวลาการสกัดแบบ static time ได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 นาที และแบบ dynamic time ได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 99 นาที

3.1.10	มีระบบทำความเย็นสำหรับหัวปั๊มความดันสูง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง

3.1.11	ใช้ยางทนแรงดันสูงป้องกันการรั่วสำหรับหลอดใส่ตัวอย่าง (Thimble)

3.1.12	มีอุปกรณ์เชื่อมต่อติดตั้งในตัวเครื่อง สำหรับต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ได้แก่ เครื่องชั่ง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ คีย์บอร์ด

3.1.13	มีระบบตรวจสอบตัวเอง เช่น ความดัน อุณหภูมิ ระบบวาล์ว หน่วยความจำ เป็นต้น

3.1.14	มีวิธีการวัด (Detection method) โดยชั่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากขวดแก้วดักไขมัน/น้ำมันที่ได้จากการสกัด

- 2 -

3.1.15	ควบคุมการทำงานด้วย Digital Signal Processor และมีความจุในการเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 100 ผลการวิเคราะห์ และ 8 วิธีการทำงาน

3.1.16	มีเอกสารแสดงการผ่านการรับรองวิธีการมาตรฐานจาก AOAC (Association Of Analytical Chemist)และ AOCS (American Oil Chemist Society) หรือเทียบเท่า

3.1.17	มีอุปกรณ์ประกอบเครื่อง ดังนี้

1)	คาร์บอนไดออกไซด์เหลวพร้อมถัง และหัวปรับความดัน	1 	ชุด

2)	ก๊าซไนโตรเจนพร้อมถังและหัวปรับความดัน	1 	ชุด

3)	ใยแก้ว (Glass wool)	1 	ขวด

4)	สารดูดซับความชื้นจากตัวอย่าง	1 	ขวด

5)	สารละลายตรวจสอบการรั่ว 	1 	ขวด

6)	หลอดบรรจุตัวอย่างพร้อมฝา(Thimble)	6  	หลอด

7)	ยางทนแรงดันสูง	14	ชิ้น

8)	ขวดแก้วดักน้ำมัน (Collection Vial)	70 	ชุด

9)	สารมาตรฐานน้ำมันพาราฟิน	1 	ขวด

10)	ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง	1	ตู้

-	เป็นตู้ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่ต่ำกว่า 110 x 62 x 193 เซนติเมตร

-	สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง 1 – 7 องศาเซลเซียส

-	เป็นตู้เย็นระบบ No Frost

-	มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิ

-	ประตูปิด-เปิดตู้ทำด้วยกระจก

11)	เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	1 	เครื่อง

-	ชั่งได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กรัม

-	เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้า ระบบดิจิตอล

12)	ไมโครเวฟสำหรับทำให้ตัวอย่างแห้ง	1	เครื่อง

-	ขนาดไม่ต่ำกว่า 22 ลิตร (0.77 คิวบิกฟิต)

-	กำลังไฟไม่น้อยกว่า 800 วัตต์

-	ทำงานด้วยระบบไมโครเวฟ

-	ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ DIGI-ANA

-	ปุ่มสัญญาณไฟแสดงการตั้งเวลาแบบ LIGHT-UP DIAL

-	ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 15 วินาทีถึง 30 นาที และเลือกความร้อนได้ 5 ระดับ

13)	เครื่องพิมพ์ผลแบบเลเซอร์ 	1 	เครื่อง

-	พิมพ์ขาว-ดำความเร็วไม่น้อยกว่า 19 แผ่นต่อนาที (A4)

- 3 -

-	ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 dpi

-	หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB

-	USB port

3.1.18	รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.2	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน  มีคุณลักษณะทั่วไป คือ

3.2.1	สามารถใช้กับตัวอย่างของแข็ง และของเหลวเนื้อผสมได้ดี เช่น อาหาร เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์การเกษตร ดิน โคลน ปุ๋ย  เป็นต้น

3.2.2	ตัวเครื่องใช้ระบบวิเคราะห์แบบ High Temperature Combustion ตามวิธีการวิเคราะห์ของดูมาส (Dumas) โดยการเผาไหม้ตัวอย่างในก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิสูงสุด 1050 (C และท่อในเตาเผาทำจากวัสดุที่เป็น Quartz Tube

3.2.3	เตาเผาตัวอย่างแนวตั้งสองส่วน (two-state combustion furnace) สามารถกำหนดอุณหภูมิเตาเผาทั้งสองส่วนได้อิสระ

3.2.4	มีภาชนะรองรับเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ ทำจากเซรามิคที่มีรูพรุน สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี

3.2.5	มีขบวนการทำก๊าซเกิดการเผาไหม้ให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าระบบการตรวจวัด ดังต่อไปนี้

1)	กำจัดสารประกอบ Halogen โดยใช้ Steel Wool

2)	กำจัดก๊าซออกซิเจนด้วยคอปเปอร์บริสุทธิ์

3)	กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย Sodium Hydroxide

3.2.6	มีระบบเก็บก๊าซทั้งหมดที่ได้จากการเผาไหม้ขนาดอย่างน้อย 4.5 ลิตร เพื่อทำให้ก๊าซทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกัน

3.2.7	มีอุปกรณ์ลดปริมาณของก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ให้น้อยลง เพื่อให้ได้ปริมาณตัวอย่างที่

เหมาะสมและมีความเป็นเนื้อเดียวกันด้วย Aliquot Loop ขนาด 3 มิลลิลิตร

3.2.8	สามารถใช้ได้กับก๊าซออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์ไม่เกิน 99.7 % ในการเผาไหม้ตัวอย่างและก๊าซฮีเลียมความบริสุทธิ์ 99.99 % เป็นตัวนำพาก๊าซตัวอย่าง (Carrier Gas)

3.2.9	มีตัวตรวจวัดสัญญาณไนโตรเจนเป็นชนิด Thermal Conductivity Detector (TCD) ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซตัวพา (Carrier gas) และเป็นก๊าซเปรียบเทียบ (Reference Gas)

3.2.10	มีตัวตรวจวัดสัญญาณคาร์บอนเป็น Non-Dispersive Infrared Absorption (IR) สำหรับ วัด CO2 ประกอบด้วยลวดนิโครม (Nichrome wire) เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ความร้อน 850 (C

- 4 -

3.2.11	มีอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วของก๊าซในขณะวิเคราะห์ (Leak Detection) ที่ตำแหน่งสำคัญทุกขั้นตอน มากกว่า 4 จุด ได้แก่ เตาเผา ระบบถังเก็บก๊าซ (Ballast tank) ระบบแบ่งก๊าซ (Aliquot 	loop) และตรวจการตรวจวัด (Detector) เป็นต้น และสามารถส่งสัญญาณเตือนและรายงานออกมาบนจอประมวลผลได้อัตโนมัติเมื่อมีการรั่วซึม

3.2.12	เวลาในการวิเคราะห์ไม่เกิน 4 นาที ต่อตัวอย่าง

3.2.13	ช่วงการวิเคราะห์ของธาตุกว้างอย่างน้อย ดังค่าต่อไปนี้ ที่ตัวอย่างขนาด 500 มิลลิกรัม

1)	คาร์บอนกว้างอย่างน้อย 0.005 – 50 %

2)	ไนโตรเจนกว้างอย่างน้อย 0.008 – 100 %

3.2.14	มีความแม่นยำ (Precision) ในการตรวจสอบไนโตรเจนและคาร์บอนไม่เกิน 0.5 % RSD

3.2.15	สามารถใช้กับตัวอย่างได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1 กรัม

3.2.16	สามารถอ่านผลได้ละเอียดได้ถึงทศนิยม 4 ตำแหน่ง

3.2.17	มีอุปกรณ์นำตัวอย่างเข้าสู่เตาเผาได้อย่างอัตโนมัติ (Autoloader) สามารถวางตัวอย่างได้ไม่ต่ำกว่า 30  ตัวอย่าง สามารถหมุนได้โดยใช้ระบบขับเคลื่อนของแรงลม

3.2.18	มีที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ (Tool) ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน เช่น ปากคีบภาชนะรองรับเถ้า ไขควง และอื่น ๆ จัดเก็บได้เรียบร้อยในตัวเครื่อง

3.2.19	มีส่วนควบคุมการทำงานและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จากภายนอก  จำนวน 1 เครื่อง

1)	ส่วนประมวลผล มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า Pentium IV ทำงานด้วยความถี่ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  ความจำหลัก 512 MB RAM  (รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี)

2)	ส่วนเก็บข้อมูลสำรองแบบ Hard disk drive ขนาดไม่น้อยกว่า 80.0 GB (รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี) และ DVD-RW ROM 16X

3)	จอแสดงผล LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว  (รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี)

4)	อุปกรณ์สำหรับเลือกข้อมูลบนจอภาพ  เมาส์ (optical mouse) แผ่นรองเม้าส์  และอุปกรณ์

อื่น ๆ ครบชุด

5)	พร้อมลำโพงให้เสียงไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ (PMPO) จำนวน 1 ชุด

9)		เครื่องพิมพ์ผลแบบเลเซอร์  1  เครื่อง

-	พิมพ์ขาว-ดำความเร็วไม่น้อยกว่า 19 แผ่นต่อนาที (A4)

-	ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 dpi

-	หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB

-	USB port

3.2.20	มีโปรแกรมการตรวจสอบตัวเอง เช่น ระบบวาล์ว ความดันส่วนต่าง ๆ อัตราการไหลของก๊าซ และสามารถแสดงเป็นภาพไดอะแกรมที่ชัดเจนของส่วนต่าง ๆ

- 5 -

3.2.21	มีโปรแกรมที่รองรับข้อกำหนดมาตรฐานของ US FDA 21 CFR Part 11 เช่น สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการทดสอบที่ตรวจสอบกลับหาที่มาได้ เป็นต้น

3.2.22	สามารถกำหนดระยะเวลาการเตือนเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์แต่ละส่วนได้ด้วยตัวเอง(Maintenance Counter)

3.2.23	มีคู่มือแนะนำการใช้งานติดตั้งในโปรแกรม (On-Board Help Manual)

3.2.24	อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

1)	ก๊าซฮีเลียม  99.99 % พร้อมหัวปรับความดัน			    1	ชุด

2)	ก๊าซออกซิเจน 99.8 % พร้อมหัวปรับความดัน			    1	ชุด

3)	ปั๊มอากาศอัดขนาดอย่างน้อย 1 Hp พร้อมหัวปรับ			    1 	ชุด

4)	สารดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์					    1	ขวด

5)	ใยแก้ว							    1	ขวด

6)	แผ่นดีบุกบรรจุสารตัวอย่าง (Tin Foil)				500	ชิ้น

7)	แคปซูลดีบุกบรรจุสารตัวอย่าง (Tin Capsule)			100	อัน

8)	ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์พร้อมหลอดบรรจุ			    1	ชุด

9)	สารมาตรฐาน EDTA						    1	ขวด

10)	สารละลายตรวจการรั่ว						    1	ขวด

11)	ยางวง								    1	ชุด

12)	แผ่นกรองฝุ่น							    2	ชุด

13)	ถ้วยรองรับเถ้า							  10	ชิ้น

14)	ใยเหล็ก							450	กรัม

15)	ใยคอปเปอร์							100	กรัม

16)	สารดูดความชื้น						450	กรัม

17)	ตัวเร่งปฏิกิริยา N catalyst					  50	กรัม

18)	ท่อในเตาเผา							    1	ท่อ

19)	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู 			    1	เครื่อง

-	เป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

-	เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน

-	ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีระบบปรับอุณหภูมิประหยัดไฟฟ้า 25 องศา และตั้งเวลา

-	มีเซอร์วิสวาล์วไม่น้อยกว่า 2 ตัว

-	มีตัวป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่คอมเพรสเซอร์ และมีตัวป้องกันเฟสคอมเพรสเซอร์

-	เป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์ใช้กับไฟฟ้า  220 V.

- 6 -

-	ใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ R.22

-	คอมเพรสเซอร์รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

-	เดินสายพร้อมติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ  ณ  สถานที่ติดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

3.3	บริษัทฯ ต้องมีบริการการบำรุงรักษาเครื่องตามระยะเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างน้อย  2 ครั้ง

3.4	มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด

3.5	ส่งเครื่องมือพร้อมติดตั้งและทดสอบการใช้งานจนสามารถใช้งานได้ดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

3.6	แนะนำสอนการใช้เครื่องจนสามารถใช้เครื่องมือได้เป็นอย่างดี

3.7	รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.	ผู้กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์..............นายธนนันต์  อยู่หว่าง................................

โทรศัพท์  044 – 511022 ต่อ 6044

5.	กรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.	ผศ.สุพัฒน์  ชัยตั้งจิต	ประธานกรรมการ

2.	นางจันทร์เฉิดฉาย  สังเกตุกิจ	กรรมการ

3.	ผศ.ชูแสง  แพงวังทอง	กรรมการและเลขานุการ

และราคาโดยประมาณ..4,023,000..บาท		          อนุมัติ

(ลงชื่อ)………………………....…ผู้กำหนดรายละเอียดฯ    (ลงชื่อ)………….………....…......….….

(นายธนนันต์  อยู่หว่าง)                                                             (นายธนภัทร  โสวภาค )

ตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ 7                                                 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

# Text boxes

(ลงชื่อ)…………………………………

(ผศ.สอนรินทร์  เรืองปรัชญากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ