รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 3

1.	ครุภัณฑ์....................เครื่องไฮเพอร์ฟอมานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟฟี......................................

ของ.....สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร.... คณะ...เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี...........................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์

2.	จำนวนที่ต้องการ...1....เครื่อง

3.	รายละเอียดครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

เป็นชุดเครื่องมือที่มีอุปกรณ์สำหรับประกอบชุดเพื่อใช้ในการแยกและวิเคราะห์หาปริมาณสารที่มีสถานะเป็นของเหลว ควบคุมการทำงานและประมวลผลโดยสมบูรณ์แบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีอุปกรณ์ประกอบชุด ดังนี้

3.1	ปั๊มความดันสูง สำหรับการทำงานแบบ Quaternary Low Pressure Gradient มีระบบการทำงานเป็นแบบ Parallel Double Plunger สามารถตั้ง อัตราเร็วของสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 0.0001 – 10.0000 มิลลิลิตรต่อนาที  เครื่องมีสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการรั่ว มีระบบฝาปิดส่วนของหัวปั๊มเพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่าง ๆ พร้อมทั้งต้องมีระบบ Drain Value สำหรับไล่ฟองอากาศได้ เครื่องสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Alone) หรือควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีชุดล้างหัวปั้มอัตโนมัติ

3.2	เครื่องไล่ฟองแก๊สในของเหลว เป็นชุดไล่ฟองอากาศในของเหลวที่เป็นเฟสเคลื่อนที่ขณะทำการวิเคราะห์ทดลอง ซึ่งสามารถไล่ฟองอากาศในสารละลาย พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด

3.3	เครื่องดูดปล่อยสารตัวอย่างอัตโนมัติ  สามารถใส่ขวดสารตัวอย่างขนาด 1.5 มิลลิลิตร เพื่อทำการวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 105 ขวด  โดยสามารถเลือกการฉีดได้ในช่วง 0.1-100 ไมโครลิตร สามารถทำงานได้ในช่วง pH 1-14  สายสัญญาณเป็นแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สามารถป้องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ลดสัญญาณรบกวนได้ และเครื่องสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Alone) หรือควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

3.4	ตู้อบควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน์ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงตั้งแต่ 10 องศาเหนืออุณหภูมิห้องจนถึง 85 องศาเซลเซียส  โดยมีค่าความแม่นยำไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียสสามารถตั้งโปรแกรมเวลา (Time Program) เพื่อปรับข้อกำหนดต่างๆ ตามเวลาที่ต้องการได้  เครื่องสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Alone) หรือควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

3.5	เครื่องตรวจวัดสารชนิดวัดดรรชนีการหักเห (Refractive Index Detector) มีค่า Refractive Index Range อยู่ในช่วง 1 – 1.75 RIU สามารถตั้งค่าอัตราการไหลได้ถึง 20 มิลลิลิตรต่อนาที เครื่องสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Alone) หรือควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

- 2 -

3.6	เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิด ยูวี-วิสิเบิ้ล (UV-VIS Detector) สามารถใช้งานได้ในช่วงความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า 190–700 นาโนเมตร เครื่องสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Stand Alone) หรือควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

3.7	ชุดควบคุมและประมวลผล เป็นชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมและประมวลผลการทำงานของระบบ HPLC ซึ่งสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยมีระบบเชื่อมต่อสัญญาณเป็นแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สามารถตัดสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้

-	มีหน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHz.  (รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี)

-	ฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 80 GB  (รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี)

-	หน่วยความจำชั่วคราวไม่น้อยกว่า 512 MB RAM

-	1.44 MB Floppy drive และ DVD-RW อย่างละ 1 หน่วย

- 	จอภาพเป็นชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว  (รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี)

-	อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Mouse (optical mouse), แผ่นรอง Mouse และ Keyboard  เป็นต้น

-	พร้อมลำโพงให้เสียงไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ (PMPO) จำนวน 1 ชุด

-	มีเอกสาร Installation Qualification (IQ) และ Operational Qualification (OQ) ให้มาเป็นเอกสารมาตรฐาน มีโปรแกรมสำหรับจัดรูปแบบของการพิมพ์ผลวิเคราะห์ได้หลายลักษณะ

3.8	อุปกรณ์ประกอบเครื่อง ดังนี้

3.8.1	Column Inertsil ODS,  4.6 mm X 150 mm. With Guard และ	จำนวน  1  ชุด

Column Inertsil N2H

3.8.2	Gradient mixer	จำนวน  1  ชุด

3.8.3	ชุดกรองสารตัวอย่าง (Sample Filtering Set)  	จำนวน  1  ชุด

3.8.4	ชุดกรองสารละลาย (Mobile Phase Filtering Set)	จำนวน  1  ชุด

3.8.5	ปั้มสำหรับกรองสารละลาย (Vacuum Pump) 	จำนวน  1  เครื่อง

3.8.6	ขวดสำหรับใส่สารตัวอย่างขนาด1.5 มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 105 ขวด

3.8.7	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด (UPS)  2 KVA	จำนวน   1 เครื่อง

-	กำลังไฟฟ้าด้านนอก 2000 VA/1400 W

-	ใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส หรือแบบ 3 เฟส

-	มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน

-	รับประกันตัวเครื่องและแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.8.9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์  จำนวน   1  เครื่อง  มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

- 	ความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 14  แผ่น / นาที (A4)

- 	ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200  dpi

- 3 -

-	หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 MB

-	Hi-speed USB Port

-	อุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด

3.8.10	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 Btu	จำนวน   1  เครื่อง

-	เป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

-	เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน

-	ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีระบบปรับอุณหภูมิประหยัดไฟฟ้า

25 องศา และตั้งเวลา

-	มีเซอร์วิสวาล์วไม่น้อยกว่า 2 ตัว

-	มีตัวป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่คอมเพรสเซอร์ และมีตัวป้องกันเฟสคอมเพรสเซอร์

-	เป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์ใช้กับไฟฟ้า  220 V.

-	ใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ R.22

-	คอมเพรสเซอร์รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

-	เดินสายพร้อมติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ  ณ  สถานที่ติดตั้งของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

3.8.11	โต๊ะสำหรับวางเครื่องมือ         จำนวน  1  ตัว

-	เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องมือ มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 0.75 x 1.60 x 0.80 เมตร มีลักษณะแข็งแรง และ

-	สามารถวางเครื่อง HPLC และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

3.8.12	เก้าอี้นั่ง     จำนวน  1  ตัว

-	เป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงต่ำ พนักพิงสามารถยืดเอนได้

-	เป็นชนิดบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม หรือดีกว่า

-	มีที่วางพักแขนสองด้าน และ เก้าอี้สามารถหมุนได้รอบทิศทาง

-	เป็นชนิดล้อเลื่อน มีขาค้ำยันจำนวน 5 แฉก

-	ปรับระดับสูงต่ำได้ได้ด้วยปุ่มข้าง หรือเกลียว

3.9	รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.10 ใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต รับประกันคุณภาพเครื่องพร้อมค่าบริการ

และอะไหล่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.11  มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย   2  ชุด  และภาษาอังกฤษ   1  ชุด

3.12 บริการติดตั้งเครื่องจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.13 ฝึกอบรมวิธีใช้และการบำรุงรักษา จนผู้ใช้สามารถใช้เครื่องได้อย่างดี

4.	ผู้กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์..............นางประชิต อยู่หว่าง..........................

โทรศัพท์  044 – 511022 ต่อ 6044

- 4 -

5.	กรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.	ผศ.สุพัฒน์  ชัยตั้งจิต	ประธานกรรมการ

2.	นางจันทร์เฉิดฉาย  สังเกตุกิจ	กรรมการ

3.	ผศ.ชูแสง  แพงวังทอง	กรรมการและเลขานุการ

และราคาโดยประมาณ..2,100,000..บาท			อนุมัติ

(ลงชื่อ)………………………....…ผู้กำหนดรายละเอียดฯ  (ลงชื่อ)………….………....…......….….

(นางประชิต  อยู่หว่าง)                                                            (นายธนภัทร  โสวภาค)

ตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ 7                                               รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

# Text boxes

(ลงชื่อ)…………………………………

(ผศ.สอนรินทร์  เรืองปรัชญากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ