แบบ ง.4

รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2554

ชื่อผลผลิต    ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

จำนวน              ราคาต่อหน่วย               วงเงิน

1. รายการ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์          1  ชุด                  750,000.-                750,000  บาท

และศูนย์ภาษา

2. ประเภทครุภัณฑ์

(() ประกอบอาคารใหม่   (....) ทดแทน    (() เพิ่มประสิทธิภาพ     (....) คอมพิวเตอร์       (....) ห้องสมุด

3.  เหตุผลความจำเป็น

ในปัจจุบันสาขาวิชามนุษยศาสตร์และศูนย์ภาษาได้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีและเพื่อรองรับนักศึกษาทั้งในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก  จึงมีความจำเป็นต้องใช้สื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน  และเสริมความเข้าใจของผู้เรียน

มาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมี        2  ห้อง      มีอยู่แล้ว      -      ใช้การได้      -      ชำรุด     -

ใช้สำหรับวิชา ภาษาอังกฤษ 1, 2  ภาษาอังกฤษเทคนิค  การสนทนาภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การอ่านภาษาอังกฤษ

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับ  ปริญญาตรี

จำนวนนักศึกษา  1500 คน    ความถี่ในการใช้งาน  40 คาบ/สัปดาห์

4. คุณลักษณะเฉพาะ(Specification)

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์และศูนย์ภาษา ประกอบด้วย

จำนวน                 ราคาต่อหน่วย              วงเงิน

4.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	1  เครื่อง	  99,000.-	  99,000  บาท

ขนาดไม่น้อยว่า 3,400 ANSI Lumens

4.2  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม	1  ชุด	  13,000.-	  13,000  บาท

ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว

4.3  โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน	1  ชุด	  11,500.-	  11,500  บาท

4.4  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	2  ชุด	  12,000.-	  24,000  บาท

4.5  โต๊ะสำหรับผู้เรียนแบบ 2 ที่นั่ง/1ชุด	30  ชุด	    5,000.-	150,000  บาท

4.6  เก้าอี้สำหรับผู้เรียน	60 ตัว	    1,000.-	  60,000  บาท

4.7  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับผู้สอน	1  ชุด	  47,500.-	  47,500  บาท

พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA

4.8  ชุดขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย	2  ชุด	  75,000.-	150,000  บาท

4.9  อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ขนาด 77 นิ้ว	1  ชุด	180,000.-	180,000  บาท

4.10  ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนย้าย	1  ชุด	  15,000.-	  15,000  บาท

# 4.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens

  - ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI LUMENS

  - ความละเอียด XGA native (1,024 x 768 พิคเซล)

  - 500:1 contrast ratio

  - ปิดเครื่องได้ทันที โดยพัดลมระบายความร้อนยังคงทำงานอยู่จนกว่าตัวเครื่องจะเย็นลง

  - ช่องต่อ RGB 2 ช่อง (โดย RGB2 สามารถเป็นได้ทั้ง RGB IN หรือ RGB OUT)

  - สามารปรับแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูได้

  - มีลำโพงภายในตัวเครื่องกำลังขับไม่น้อยกว่า 1 วัตต์

  - ค้นหาสัญญาณภาพอัตโนมัติ

# 4.2  จอรับภาพแบบชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า   120 นิ้ว

- สามารถติดตั้งกับผนังเพดาน

- เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้

- มีมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการทำงาน

- เนื้อจอภาพชนิด Matte White

- มีขนาด 120 นิ้ว

4.3 โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน

- โต๊ะขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร

- มีถาดสำหรับวางแป้นพิมพ์

- ทำจากไม้ปาติเกิ้ลขนาดความหนาไม่ต่ำกว่า 1.9 เซนติเมตร

- เก้าอี้เป็นขาล้อเลื่อน 5 ล้อ เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม

- สามารถปรับระดับสูง - ต่ำด้วยโช๊คแก๊ส

4.4  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน

รายละเอียดดังนี้

4.4.1    ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใสสีเทา

ตู้บานเลื่อนกระจกใส

ขนาด กว้าง 88 * ลึก 40 * สูง 88  เซนติเมตร

4.4.2	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ สีเทา

บานเลื่อนทึบ

ขนาด กว้าง 88 * ลึก 40 * สูง 88  เซนติเมตร

4.5   โต๊ะสำหรับผู้เรียน  แบบ 2 ที่นั่ง = 1ชุด

- เป็นโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยก่วา 0.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร

- ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

- เฟรมเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 1.2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 0.95 มม. ชุบโครเมี่ยม

- แผ่นหน้าโต๊ะผลิตจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยโฟเมก้า

- มีตะแกรงพ่นสีดำหรือสีเทาสำหรับวางของใต้โต๊ะ

4.6  เก้าอี้สำหรับผู้เรียน

- เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบพนักพิงทรงเหลี่ยม  มุมโค้ง

- ขาชุบโครเมี่ยม

4.7  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับผู้สอนพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA

- ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Intel รุ่น Core i 3 - 540 ความเร็วสัญญาณ CLOCK SPEED ไม่ต่ำกว่า 3.6 GHz หรือดีกว่า

- มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่ต่ำกว่า 2 GB และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็ง (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกว่า มีความจุไม่น้อยกว่า 640 GB

- มี DVD RW จำนวน 1 หน่วย หรือดีกว่า

- มีหน่วยประมวลผลภาพแบบ PCI Express ATI Radeon HD5450 512 MB. Dedicated Graphics Memory

- มี Network Interface ที่มีพอร์ตแบบ RJ-45 อย่างน้อย 1 พอร์ต ที่สามารถรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps

- หน่วยแสดงข้อมูลหรือจอภาพ (DISPLAY MONITOR) ชนิด LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

- ตัวเครื่อง, Keyboard, Mouse, Monitor ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน

- มี Port สื่อสารแบบ Serial จำนวน 1 ช่อง, Port แบบ USB ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง

- มี Power Supply ไม่ต่ำกว่า 300 Watts

- Keyboard แบบ PS/2 หรือ USB

- เจ้าของผลิตภัณฑ์มีศูนย์บริการเป็นของตนเองและได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series

- เจ้าของผลิตภัณฑ์มีโรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องในประเทศไทยและได้รับมาตรฐาน ISO 9000 Series

- มีเครื่องสำรองไฟที่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 750 VA

- มีระบบการทำงานแบบ Line interactive with stabilizer

- มีระบบประหยัดพลังงาน (No load Shutdown: UPS Sleep Mode)

- มีระบบตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

- ใช้แบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free

- มีวงจรป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า ( Surge Protection )

- สามารถชาร์ทแบตเตอรี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่อง

- มีสัญญาณไฟบอกสภาวะการทำงานได้ดังนี้ On-Line, On-battery, Buck, Boost

- มีสัญญาณเสียงแจ้งเตือน สภาวะ On-battery, Battery low, Overload

- สัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาเข้า สามารถรองรับการทำงาน + 25% หรือดีกว่า

- สัญญาณไฟฟ้าขาออกเป็นรูปคลื่นไฟฟ้า Simulated Sine Wave หรือดีกว่า

4.8   ชุดขยายเสียงพร้อมไมค์โครโฟนไร้สาย

ประกอบด้วย

    - เครื่องส่งสัญญาณเสียงพร้อมไมโครโฟน

- เป็นไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ

- ตัวไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์ มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid

- รับความดังเสียงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 125 dB SPL

- สามารถเลือกส่งความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่

- มีสวิทซ์ปิด - เปิด

- มี LED แสดง Power และ กระพริบเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

- ใช้งานในย่านความถี่ 692 ~ 865 MHz หรือดีกว่า

- กำลังส่งคลื่น RF ต่ำกว่า 50 mW

- ใช้แบตเตอรี่ Alkaline ขนาด AA อายุการใช้งานมากกว่า 10 ชั่วโมง

- ซ่อนเสาอากาศไว้ภายในตัวไมโครโฟน

    - เครื่องรับสัญญาณเสียง

  - เป็นเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย

  - สามารถเลือกรับความถี่ในได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่

  - กินกำลังไฟ DC ไม่เกิน 130 mA (12 V DC)

  - ใช้งานในย่านความถี่ 692 ~ 865 MHz หรือดีกว่า

  - ระบบการรับสัญญาณเป็นแบบ Double super-heterodyne

  - ใช้เทคโนโลยี Space Diversity

  - มีช่องสัญญาณ Mixing input สำหรับรับสัญญาณเสียงอื่นๆ

  - มีความไวในการรับสัญญาณดีกว่า 80 dB

  - มี LED แสดง Power, ANT A/B และ Audio (peak)

  - มี S/N ratio มากกว่า 104 dB

  - มี Harmonic Distortion น้อยกว่า 1%

  - สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 100 ~ 12,000 Hz +/-3 dB หรือดีกว่า

4.8.3	เครื่องผสมสัญญาณเสียง

- มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

- ช่องสัญญาณเข้าของไมโครโฟนอย่างน้อย 3 ช่อง

- ช่องสัญญาณเข้าแบบสัญญาณทั่วไป (AUX) อย่างน้อย 2 ช่อง

- ช่องสัญญาณออก (Rec) เพื่อใช้ต่อกับเครื่องบันทึกเสียงอย่างน้อย 1 ช่อง

- ปุ่มปรับเสียงทุ้ม +/- 10 dB ที่ 100 Hz หรือดีกว่า

- ปุ่มปรับเสียงแหลม +/- 10 dB ที่ 10 kHz หรือดีกว่า

- ช่วงตอบสนองความถี่ 50-20,000 Hz (+/- 3dB) หรือดีกว่า

- ค่าความเพี้ยนไม่เกิน 1 % ที่ 1 kHz 1/3 rate power

4.8.4	ลำโพงสำหรับห้องเรียน

- เป็นลำโพงสองทางแบบ Bass reflex ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

- มีขนาดลำโพงเสียงต่ำไม่น้อยกว่า 12 ซม. และลำโพงเสียงสูงไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

- มีความต้านทานขนาด 8 โอห์ม, 100 V Line และ 70 V Line

- ให้ความดังของเสียงได้ไม่น้อยกว่า 90 dB ที่ 1 W/ 1 m.

- สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 80 ~ 20,000 Hz หรือดีกว่า

- ตัวตู้ทำจาก ABS resin

4.9  อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ขนาด 77 นิ้ว

- เป็นจอรับภาพระบบสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า 77 นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยง

- สามารถรองรับการเชื่อมต่อด้วย USB Port

- มีปากกาและแปรงลบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ โดยทั้งปากกาและแปรงลบสามารถรองรับการทำงานด้วยระบบ Sensor Optic

- มีถาดที่ยึดติดกับอุปกรณ์แสดงภาพ ประกอบด้วย ช่องวางปากกาจำนวน 4 ช่อง, แปรงลบจำนวน 1 ช่อง  พร้อมทั้งมีปุ่มการใช้งานของเม้าส์และคีย์บอร์ด

- สามารถเขียนทับข้อมูล และเว็บไซต์ที่มีอยู่   ด้วยปลายนิ้วและจากปากกาที่มาพร้อมกับจอรับภาพได้

- มีฟังก์ชั่นการบันทึกใน Format   DOC และ XLS โดยสามารถเลือกบันทึกในแบบปกติและบันทึกแบบแปลงจากลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้

- มีโปรแกรมที่รองรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาพและเสียง ในขณะบรรยายโดยเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการแล้วสามารถนำมาเล่นได้ภายหลัง

- มีโปรแกรมที่สามารถดึงหน้าจอ, ควบคุมการทำงานและเขียนทับข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่อยู่บนระบบเครือข่ายเดียวกันได้โดยผ่านจอรับภาพ

- สามารถเติมสีและภาพลงใน Shape ของรูปแบบเรขาคณิตได้

- สามารถสร้างตาราง โดยสามารถ Insert หรือ Drag ตัวอักษร / ภาพ และ Object ลงในตารางได้ (Table Tool)

- สามารถแสดงหน้าจอแบบ Dual Page, Full Screen ได้

- มีฟังก์ชั่น Magic Pen ที่สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ เช่น สามารถสปอร์ตไลท์, ขยายภาพ และเขียนข้อความ โดยข้อความสามารถเลือนหายได้

- มีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับ Shape ของรูปแบบเรขาคณิตที่เขียนแบบ Free hand ได้อัตโนมัติ

- สามารถลงลายน้ำ (Water Mark) ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ และสามารถปรับขนาด, ตำแหน่ง, ความเข้มของลายน้ำได้

- มีเครื่องมือสร้างกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Lesson Activity Toolkit)โดยสามารถกำหนดกิจกรรมได้ดังนี้ Keyword Match, Multiple Choice, Note Reveal, Hot Spot, Anagram, Category Sort – Image, Category Sort – Text, Image Arrange, Image Match, Image Select, Pairs, Sentence Arrange, Tiles, Time Line Reveal, Vortex Sort – Image, Vortex Sort – Text, Word Biz, Word Guess

- มีตัวอย่างของกิจกรรมสำหรับบทเรียนที่สร้างจาก Lesson Activity Toolkit ไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง

- มีฟังก์ชั่น Auto Spell Check และฟังก์ชั่น Timed Saves

# 4.10.   ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนย้าย

- เครื่องขยายเสียง 100 W. RMS ลำโพง 2 x 8 นิ้ว + เสียงแหลม

- พร้อม CD/DVD MP3, FM,

- ไมโครโพน แบบไร้สาย 2 ตัว (ไมค์ลอย)

- ช่องต่อ แบบ USB

- มีปุ่มควบคุมเสียง เอ็คโค่ ในตัว

- ช่องต่อไมโครโพนแบบสายเพิ่ม ได้ 2 ช่อง

- ช่องต่อสัญญาณภาพออก AV ในกรณีเปิดแผ่น VCD, DVD

- รีโมทควบคุมไร้สาย

- มีที่จับ+ล้อลาก

- แบตเตอรี่ในตัว ใช้งานได้ 2-4 ชั่วโมง

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

- สินค้าทุกรายการที่เสนอจะต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี (ไม่รวมอุปกรณ์สิ้นเปลือง)

- ผู้เสนอราคาต้องสามารถส่งของและติดตั้งระบบให้ใช้งานได้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันที่ทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัย

5. ความพร้อมจัดซื้อ

ลงนามในสัญญา 	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2553

การใช้จ่าย 	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2554

6. คำชี้แจงอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา

-

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

- สินค้าทุกรายการที่เสนอจะต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี (รวมค่าแรงและอะไหล่)

- บริษัทจะต้องสามารถส่งของและติดตั้งระบบให้ใช้งานได้ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา