ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference: TOR)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CNC High Speed Milling)

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ความเป็นมา

ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สังกัดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 งบประมาณ 18,000,000 บาท ในโครงการการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการย่อยการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝึกอบรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ในปีพ.ศ. 2552 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการกัดขึ้นรูปชิ้นงาน ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูง ทำให้ชิ้นงานมีผิวละเอียดมาก รูปร่างของงานเป็นไปตามลักษณะของแบบงานในคอมพิวเตอร์ นิยมใช้สร้างงานแม่พิมพ์ตัวผู้และแม่พิมพ์ตัวเมีย ไม่ว่าจะเป็น แม่พิมพ์ฉีด และแม่พิมพ์เป่า แม่พิมพ์อัด แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ รวมไปถึง แม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียม นับเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมงานแม่พิมพ์

- วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

- เพื่อใช้รองรับการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์

- เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

- เพื่อใช้ในการวิจัย และบริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นที่ว่านั้น

- ผู้เสนอราคา ต้องมีรายชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กับทางมหาวิทยาลัยฯ

- ผู้เสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยฯ

- รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เป็นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบจำนวน 4 หน้า โดยขอรับรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-271315, 044-242-978-9 ต่อ 2280 ในวันและเวลาราชการ

- ระยะเวลาดำเนินการประกวดราคา

ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2551

- ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์

กำหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ภายในระยะเวลา 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- วงเงินในการจัดหา

ครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ สูงสุด 4,500,000 บาท โดยใช้งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2551

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  (CNC High Speed Milling)

--------------------------------------

จำนวนที่ต้องการ 	1 เครื่อง 	งบประมาณ 	4,500,000 บาท

1. รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องกัดขึ้นรูปโลหะด้วยความเร็วรอบในการหมุนของแกน ไม่ต่ำกว่า 12,000 รอบต่อนาทีมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ โดยความเร็วรอบดังกล่าวจะต้องเป็นความเร็วมาตรฐานตาม Catalog มิใช่การเพิ่มความเร็วจาก Option ให้ความเร็วรอบสูงขึ้น

- มีโครงสร้างเครื่องจักรแข็งแรง โต๊ะงานเป็นแบบโต๊ะเคลื่อนที่ ทำด้วยวัสดุเหล็กหล่อ หรือดีกว่า

- การเคลื่อนที่ของแกนทั้ง 3 แกน ขับเคลื่อนด้วย Ball Screw ทุกแนวแกน ส่งกำลังด้วย Servo  motor หรือดีกว่า

- ความแม่นยำของตำแหน่งการนับระยะทาง (Position Accuracy) ไม่เกิน ( 0.005 มม.

- ความแม่นยำในการทำซ้ำการนับระยะทาง (Repeatability of Position) ไม่เกิน ( 0.002 มม.

- เป็นเครื่องที่ผลิตได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตจากประเทศในกลุ่มอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยแนบเอกสารรับรองในวันยื่นซอง

- เป็นเครื่องที่ได้รับการตรวจสอบความแม่นยำ (Accuracy Test Certificate) เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ   เช่น ISO, JIS, DIN หรือ อื่น ๆ

# 2. รายละเอียดเครื่องจักร

- มอเตอร์เพลาขับมีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 18.5 Kw. และมีแรงบิดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 115 นิวตันเมตร

- ขนาดโต๊ะงานไม่น้อยกว่า  900 x 600 มม.

- ระยะการเคลื่อนที่ในแนวแกน X ไม่น้อยกว่า  750 มม.

- ระยะการเคลื่อนที่ในแนวแกน Y  ไม่น้อยกว่า 600 มม.

- ระยะการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z  ไม่น้อยกว่า 600 มม.

- หัวจับปลายเพลาขับมีอัตราเรียวแบบ BT40 หรือ SK40 หรือดีกว่า

- ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ของแกน X,Y,Z ไม่ต่ำกว่า 36 เมตรต่อนาที

- โต๊ะทำงานสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 600 กิโลกรัม

- สามารถรองรับน้ำหนัก Tool ได้มากที่สุดไม่น้อยกว่า 6 กิโลกรัม

- มีระบบเปลี่ยน TOOL อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 30 ตำแหน่ง โดยใช้เวลาเปลี่ยนแต่ละครั้ง ไม่เกิน1.6 วินาที (tool to tool)

- โต๊ะงานมีร่องสำหรับยึดงาน (T-Slot) 5 ช่อง

- มีอุปกรณ์ Chip Conveyor เป็นมาตรฐาน

- อุปกรณ์ช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยมือแบบเคลื่อนย้ายได้

- มีระบบหล่อเย็น SPINDLE พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของชุดหัวเครื่อง (Chiller unit)

- มีระบบ ลมและน้ำ สำหรับฉีดเป่าเศษวัสดุขณะกัดงาน

- ใช้ Ball Screw ในการขับเคลื่อนแต่ละแกนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 45 มิลลิเมตร

- ระบบการควบคุมเครื่องจักรเป็น Fanuc ไม่ต่ำกว่ารุ่น 18iMB หรือดีกว่า

- มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องจักรแบบ LAN หรือดีกว่า

- จอภาพแสดงผลเป็นจอภาพสี  แบบ LCD TFT ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

- มีระบบประมวลผล High Precision Contour Control (HPCC )

- มีตัวเก็บข้อมูลสำรอง (Data Server) ไม่ต่ำกว่า 1 Gb

- สามารถอ่านโปรแกรมล่วงหน้าได้ไม่ต่ำกว่า 500 Block

- มีระบบประมวลผลอุณหภูมิ ของเครื่องจักรบริเวณ Spindle และโครงสร้างเครื่องเพื่อนำมา ชดเชย การเคลื่อนที่ของแกน X ,Y , Z พร้อมตัวตรวจจับอุณหภูมิที่เครื่องจักร

- มีระบบการทำงานแบบ Helical Interpolation หรือดีกว่า

- มีฟังค์ชั่น Rigid Tapping สำหรับต๊าปเกลียวด้วยเครื่อง

3. รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ

- ตู้เหล็กชนิดฝาเปิด 2 บาน ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร			1  ตู้

- เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษาประจำเครื่อง 				1  ชุด

- น้ำมันหล่อเย็นสำรอง							36 ลิตร(2 ถัง)

- น้ำมันหล่อลื่น Ball Screw                                               	18 ลิตร(1 ถัง)

- จารบีสำหรับหล่อลื่นสำรอง   						2  กระป๋อง(2 ลิตร)

- ปากกาจับชิ้นงานแบบไฮดรอลิกส์ขนาด 8 นิ้ว				1  ตัว

- ชุด Clamping kit จำนวน 52 ชิ้น					2 ชุด

- ชุดเครื่องมือตัดสำหรับแม่พิมพ์	สำหรับการกัด High speed ต้องเป็นTooling คุณภาพสูงตามยี่ห้อดังนี้ WALTER, NIKKEN, SANDVIK, SECO หรือผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มยุโรป อเมริกา เพื่อใช้กับงานความละเอียดสูง (High Accuracy) 1 ชุด ประกอบด้วย

  - ชุดหัวปาด (Face Mill) ขนาด 80 มม. พร้อมด้าม (Arbor)			1  ชุด

  - เม็ดมีดสำหรับหัวปาดผิว กล่องละ 10 เม็ด				        10 กล่อง

  - เอนมิลคาร์ไบค์ ขนาด 3 มม., 4 มม.และ 6 มม.อย่างละ			10 ตัว

  - Ball nose (HSS) ขนาด 3 มม., 5 มม.,8 มม.และ 10 มม.อย่างละ		10 ตัว

  - ชุด Collet ER40 ชุดละ 10 อัน (3,4,6,8,10,12,14,16,18,20 มม.)		3  ชุด

  - ชุดหัวจับแบบ Collet  ชนิด สามารถใช้งานได้ถึง 15000 รอบ/นาที      		15  ชุด

  - ดอกต๊าปด้วยเครื่อง M4, M5, M6, M8, M10, M12 อย่างละ			2 ชุด

  - อุปกรณ์จับดอกต๊าป สำหรับ M4, M6, M8, M10, M12 อย่างละ		1 ตัว

- ชุดเครื่องมือวัดสำหรับงานกัด High speed  เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มยุโรป อเมริกา เพื่อใช้กับงานความละเอียดสูง (High Accuracy)1 ชุด ประกอบด้วย

- ไดเอลเทสอินดิเคเตอร์ แบบ 0.001 มม.พร้อมขาตั้งแม่เหล็กแขนไฮดรอลิกส์	2 ชุด

- ไดเอลอินดิเคเตอร์ แบบ 0.001 มม.พร้อมขาตั้งแม่เหล็กแขนไฮดรอลิกส์		2 ชุด

- ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แบบ 0.01 มม. ขนาด 0-150 มม.		2 ตัว

- ชุดหัวจับดอกสว่านขนาด 1-13 มม.                                          		2 ชุด

- อุปกรณ์วัดเครื่องมือตัด Renishaw TS 27R					1  ชุด

- อุปกรณ์วัดชิ้นงาน Renishaw OMP40					1  ชุด

- เครื่องอ่านเมมโมรี่การ์ด 19 in 1						1 เครื่อง

- ชุดถอดประกอบ Tool holder							2   ชุด

- แท่นวาง Tool วางได้ไม่น้อยกว่า 20 ตัว						1 ชุด

- ประแจปากตาย ชุดละ 10 ตัว ขึ้นไป						2 ชุด

4. รายละเอียดอื่นๆ

- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสอน และฝึกอบรม โปรแกรมงาน CNC  High Speed Milling จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มีรายละเอียดดังนี้

  - CPU Intel CORE2 QUAD ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

  - จอภาพสีขนาด 19 นิ้ว แบบ LCD

  - HDD 400 GB/7200 SATA II

  - DDR II PC-800 4 GB

  - Graphic Card VGA  320 MB GF-8800 GTS

  - DVD-RW 20X

  - Power Supply 550 W

  - Windows XP Pro OEM.

  - รับประกันอายุการใช้งาน 3 ปี

  - โต๊ะ, เก้าอี้, ผ้าคลุมคอมพิวเตอร์, ปลั๊กสายไฟ

- เครื่องสำรองไฟฟ้า และควบคุมแรงดันไฟฟ้า APC (BR1000I)1000 VA

- ส่งมอบ ณ ศูนย์การพัฒนาฝึกอบรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- ติดตั้งเครื่องจักรโดยการปรับตั้งระดับและอื่น ๆ ถูกต้องตามมาตรฐาน

- เครื่องรุ่นที่ผู้เสนอราคา จะต้องมีใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ โดยหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการมีใช้ไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง หรือจำนวนเครื่องรวมไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ผลิต โดยมีใบรับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย (ตัวแทนจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 10 ปี) หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- ทดลองเดินเครื่องจักร โดยการปฏิบัติงานจริงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร

- ฝึกสอนให้ผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ภายใน 210 วันหลังวันตรวจรับ โดยแจ้งแผนการสอนให้ทราบล่วงหน้า

- จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร จำนวน 4 คนขึ้นไป ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมใบวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 10 คนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 วัน

- รับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย  1  ปี

- มีแผนการการดูแลรักษาตามระยะเวลา โดยช่างผู้ชำนาญของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย  2  ปี                                โดยระบุรายละเอียดแผนการดูแลรักษา ตามเอกสารที่แนบมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- คู่มือต่างๆ ของเครื่องจักร ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ชุด (ส่งมอบพร้อมเครื่องจักร)

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์   วัฒนะกุล)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายสุทัศน์   ยอดเพ็ชร)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายสุรินทร์    มณีศรี)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์  นาใจคง)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายกัมปนาท  ถ่ายสูงเนิน)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายรุ่งวสันต์  ไกรกลาง)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายฉกาจ  	เชื่อดี)

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์วินิจ   โชติสว่าง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน