ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference: TOR)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine)

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ความเป็นมา

ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สังกัดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 งบประมาณ 18,000,000 บาท ในโครงการการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการย่อยการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝึกอบรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ในปีพ.ศ. 2552 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามลักษณะของแม่พิมพ์ฉีด ใช้สำหรับผลิตชิ้นงานพลาสติกทั่วไป

- วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

- เพื่อใช้รองรับการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์

- เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

- เพื่อใช้ในการวิจัย และบริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นที่ว่านั้น

- ผู้เสนอราคา ต้องมีรายชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กับทางมหาวิทยาลัยฯ

- ผู้เสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยฯ

- รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เป็นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบจำนวน 4 หน้า โดยขอรับรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-271315, 044-242-978-9 ต่อ 2280 ในวันและเวลาราชการ

- ระยะเวลาดำเนินการประกวดราคา

ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2551

- ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์

กำหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ภายในระยะเวลา 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- วงเงินในการจัดหา

ครุภัณฑ์เครื่องฉีดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ สูงสุด 2,500,000 บาท และเครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีด 1 เครื่อง งบประมาณ 100,000 บาทโดยใช้งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2551

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) และ

ชุดความคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Temp Control)

--------------------------------------

จำนวนที่ต้องการ 	1 เครื่อง 	งบประมาณ 	2,600,000 บาท

1. รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องฉีดพลาสติก ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า แนวนอน ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่คงทนแข็งแรง

- เป็นเครื่องที่ผลิตได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตจากประเทศในกลุ่มอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยแนบเอกสารรับรองในวันยื่นซอง

- มีเมนูการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติกเป็นภาษาไทยและหรือเป็นภาษาอังกฤษ

# 2. รายละเอียดเครื่องฉีดพลาสติก

- แรงกดแม่พิมพ์สูงสุด  (Maximum Clamping Force) ไม่น้อยกว่า 780 กิโลนิวตัน

- ระยะความหนาของแม่พิมพ์  (Mold Height)  อย่างต่ำ 150 มิลลิเมตร

- ระยะเปิดสูงสุด  (Maximum Opening Stoke)  ไม่น้อยกว่า 475 มิลลิเมตร

- มีระยะระหว่างเสา (Tie Bar)  ไม่น้อยกว่า 400x370 มิลลิเมตรหรือมีความกว้างของ

ช่องสำหรับชิ้นงานตก  (Drop Out Chute Width) สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร

- แรงกระทุ้งสูงสุด  (Maximum Ejector Force) ไม่น้อยกว่า 24 กิโลนิวตัน

- ระยะกระทุ้งสูงสุด  Stoke ไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร

- มีระบบป้องกันการเสียหายของแม่พิมพ์

- เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู (Screw Diameter) มีขนาดไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร

- ปริมาตรในการฉีดแต่ละครั้ง  (Maximum Shot Capacity) ไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์เซนติเมตร

- แรงดันฉีดสูงสุด (Max. Injection Pressure) ไม่น้อยกว่า 180 เมกะปาสคาล

- แรงดันฉีดย้ำสูงสุด (Max. Holding Pressure) ไม่น้อยกว่า 145 เมกะปาสคาล

- ความเร็วในการฉีดกรณีไม่มีโหลด (Injection Rate Into Air) ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตรต่อวินาที

- ความเร็วสกรู  (Maximum Screw Speed) ไม่น้อยกว่า 300 รอบต่อนาที

- ระยะการเคลื่อนที่สกรูฉีด (Injection Stoke) ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

- ระยะการเคลื่อนที่ถอยกลับของหัวฉีด  (Nozzle Stoke)  ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร

- กำลังไฟฟ้าในการทำความร้อนของกระบอกฉีดและหัวฉีดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์

- จำนวนของโซนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ (Heating Zones ) ไม่น้อยกว่า 1 โซนที่หัวฉีด และ  3  โซนที่กระบอกฉีด

- สามารถตั้งพารามิเตอร์ของการฉีดพลาสติก (Data Entry) เป็นตัวเลขผ่านทางคีย์บอร์ด

- สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ บนหน้าจอควบคุม  (Data Display)

- มีระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล

- สามารถตรวจสอบและแสดงผลเวลาในแต่ละขั้นตอนของการฉีด (Cycle Time Monitoring) ได้

- แสดงสัญญาณเตือนแจ้งเหตุผิดปกติ (Alarm Display)

- สามารถตั้ง Mode การทำงานทั้งแบบ Manual Mode และ Automatic Mode  ได้

- ตั้งระดับการปิดแม่พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (Mold Closing)

- ตั้งระดับการเปิดแม่พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า  3 ระดับ (Mold Opening)

- ตั้งระดับตัวกระทุ้งชิ้นงานเดินหน้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (Ejector Forward)

- ตั้งระดับตัวกระทุ้งชิ้นงานถอยหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  (Ejector Backward)

- ตั้งระดับชุดฉีดเดินหน้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  (Injection Unit Forward)

- ตั้งระดับชุดฉีดถอยหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (Injection Unit  Backward)

- ตั้งระดับการฉีดได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  (Injection Profile)

- ตั้งระดับแรงฉีดย้ำได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  (Holding pressure)

- ตั้งระดับสกรูหมุนได้ไม่น้อยกว่า  3 ระดับ  (Screw speed)

- ตั้งระดับความดันต้านกลับ (Back pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

3. รายละเอียดชุดความคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Temp Control)

- เป็นอุปกรณ์ช่วยลดการบิดงอของชิ้นงานพลาสติก และสามารถรักษาอุณหภูมิของแม่พิมพ์ให้คงที่ได้

- เป็นเครื่องที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์สามารถตั้งอุณหภูมิ และแสดงผลได้ด้วยระบบดิจิตอล

- ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดของน้ำไม่น้อยกว่า 90 (C และอุณหภูมิสูงสุดของน้ำมันไม่น้อยกว่า 150 (C

- มอเตอร์ปั๊มน้ำมีกำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า 25 ลิตรต่อนาที

- อุปกรณ์ข้อต่อน้ำต้องเป็นสแตนเลส หรือทองเหลืองป้องกันการเกิดสนิม

- สามารถปรับค่าฮีทเตอร์สำหรับน้ำมันได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ และสำหรับน้ำไม่น้อยกว่า 9 กิโลวัตต์

- มีชุดควบคุมและตัดระบบการทำงานอัตโนมัติ เมื่อไม่มีน้ำหรือน้ำมันอยู่ในระบบ

- มีระบบควบคุมและตัดระบบการทำงานอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้

4. รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ

- ตู้เหล็กชนิดฝาเปิด 2 บาน	ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร		1  ตู้

- อุปกรณ์ติดตั้งแม่พิมพ์ 1 ชุดประกอบด้วย  Body, Washer, Bolt และ  Nut โดยที่วัสดุที่ใช้ทำ  Body  และ  Watcher  ต้องทำจากเหล็กคุณภาพดีโดยผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบตีขึ้นรูป  (Forging)  เท่านั้น ขนาด (Size) ของ Body และ Washer ใช้กับ Nut และ Bolt  ขนาดเดียวกันกับรูยึดบนแผ่นยึดตัวเครื่องฉีด เวลาติดตั้งสามารถปรับเอียงได้ ยึดแน่นทนทาน

- แม่พิมพ์ฉีดตัวอย่าง 1 ชุด ที่สามารถทดลองใช้งานได้กับเครื่องฉีดทันที

- เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษาประจำเครื่อง 1 ชุด ได้แก่ ประแจปากตายและแหวน ตั้งแต่เบอร์ 15 - 30 มม. ประแจแอลระบบมิลลิเมตร 1 ชุด

4. รายละเอียดอื่นๆ

- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อใช้สำหรับงานสอนและฝึกอบรมการวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก  จำนวน 1 ชุด โดยชุดคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - CPU Intel CORE2 QUAD ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

  - จอภาพสีขนาด 19 นิ้ว แบบ LCD

  - HDD 400 GB/7200 SATA II

  - DDR II PC-800 4 GB

  - Graphic Card VGA  256 MB GF-8600 GT

  - DVD-RW 20X

  - Speaker

  - Power Supply 550 W

  - Windows XP Pro OEM.

  - รับประกันอายุการใช้งาน 3 ปี

  - โต๊ะ, เก้าอี้, ผ้าคลุมคอมพิวเตอร์, ปลั๊กสายไฟ

- เครื่องสำรองไฟฟ้า และควบคุมแรงดันไฟฟ้า APC (BR1000I)1000 VA

- ส่งมอบ ณ ศูนย์การพัฒนาฝึกอบรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- ติดตั้งเครื่องจักรโดยการปรับตั้งระดับและอื่น ๆ ถูกต้องตามมาตรฐาน

- เครื่องรุ่นที่ผู้เสนอราคา จะต้องมีใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ โดยหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการมีใช้ไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง หรือจำนวนเครื่องรวมไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ผลิต โดยมีใบรับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย (ตัวแทนจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 10 ปี) หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- ทดลองเดินเครื่องจักร โดยการปฏิบัติงานจริงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร

- ฝึกสอนให้ผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ภายใน 210 วันหลังวันตรวจรับ โดยแจ้งแผนการสอนให้ทราบล่วงหน้า

- จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 10 คนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 วัน

- รับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย  1  ปี

- มีแผนการการดูแลรักษาตามระยะเวลา โดยช่างผู้ชำนาญของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย  2  ปี                                โดยระบุรายละเอียดแผนการดูแลรักษา ตามเอกสารที่แนบมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- คู่มือต่างๆ ของเครื่องจักรเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ชุด

- ส่งมอบภายในเวลา 120 วัน หลังวันทำสัญญา

-------------------------------------------------

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์   วัฒนะกุล)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายสุทัศน์   ยอดเพ็ชร)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายสุรินทร์    มณีศรี)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์  นาใจคง)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายกัมปนาท  ถ่ายสูงเนิน)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายรุ่งวสันต์  ไกรกลาง)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายฉกาจ  	เชื่อดี)

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์วินิจ   โชติสว่าง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน