ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (FULL COLOR DISPLAY)

แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกอบด้วย

ป้าย Full color Display

คุณลักษณะทั่วไปของ LED Module

1. ป้าย LED Full Color VDO Sign มีขนาดยาว 3,840  mm x สูง 2,880 mmโดยต้องถูกออกแบบภายใต้แนวการออกแบบ Modular Design โดยมีส่วนประกอบดังนี้ :

1.1 LED Module ส่วนย่อยที่ประกอบรวมกันเป็น Display Module

1.2 Display Module ส่วนย่อยที่ประกอบรวมกันเป็นป้าย LED Full Color VDO Sign

2. คุณลักษณะของ LED Lamp ประกอบด้วย

2.1 LED Lamp จัดวางเรียงกันเป็นตาราง Matrix โดย LED ที่ใช้ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตราฐานการผลิตสูง และเชื่อถือได้ เช่น Everlight, Taiwan Oasis, Led man หรือ Sander โดยโรงงานผู้ผลิต LED ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001:2000 โดยจะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงการรับรองที่ประทับตราของผูผลิต LED พร้อมลงนามลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจมาแสดงในวันยื่นซอง

2.2 LED Lamp ที่ให้แสงสีแดงต้องผลิตจากสาร Aluminum Indium Gallium Phosphide (AIInGap) และLED Lamp  ที่ให้แสงสีเขียวและสีน้ำเงินต้องผลิตจากสาร Indium Gallium Nitride (InGaN) หรือดีกว่า

2.3 LED Lamp  ต้องถูกห่อหุ้มด้วยสาร Optical Grade Epoxy ชนิดป้องกันแสง UV    โดยสามารถใช้งานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่สูงได้

2.4 LED Lamp  ต้องสามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 0 องศา ซี ถึง + 70 องศา ซี

2.5 อายุการใช้งานของ LED Lamp (หลอด LED) ไม่ต่ำกว่า 100,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศา ซี

2.6 LED Lamp  มีมุมมองแนวราบไม่น้อยกว่า80 องศา และมีมุมมองแนวตั้งไม่น้อยกว่า 40 องศา

3. คุณลักษณะของ LED Module ประกอบด้วย

3.1 LED Module ได้รับการออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดไม่ต่ำกว่า 320 mm x 160 mm.

3.2 LED Module ได้รับการออกแบบให้มีจำนวนจุดภาพ( Pixels) ที่ผสมสีได้ไม่น้อย 281 ล้านล้านสี  โดยใน 1 จุดภาพประกอบไปด้วย LED Lamp  สีแดง 2 ดวง สีเขียว 1 ดวง และสีน้ำเงิน 1 ดวงโดยมีจำนวนจุดภาพ (Pixels) รวมไม่น้อยกว่า 16 x 8 จุดภาพ และมีระยะห่างระหว่างจุดภาพ ( Pixels Pitch) เท่ากับ 20 mm.

3.3 LED Module ด้านหน้าเคลือบป้องกันน้ำและความชื้นด้วย Silicone (ซิลิโคลน) สีดำ   มีความยืดหยุ่นทนต่อสารเคมีและไม่ติดไฟ

3.4 LED Module (หลอด LED) ด้านหลังเคลือบป้องกันความชื้นที่อาจจะกัดกร่อนลายทองแดงของวงจรไฟฟ้า (PCB Board) ด้วย Silicone Conformal Coating

3.5 LED Module มีโครงสร้างทำจากวัสดุ PC โพลีคาบอเน็ท ทนต่อสภาพอุณหภูมิร้อนสูงกลางแจ้งได้ดี โดยต้องแสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในวันยื่นซอง

3.6 LED Module ต้องออกแบบ และผลิต จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยขอบเขตการรับรองต้องระบุถึงเรื่อง การผลิต, การออกแบบ, ผลิตภัณฑ์แสดงผล LED อย่างชัดเจนโดยต้องมีเอกสารแสดงในวันยื่นซอง หากหนังสือ ISO 9001 : 2008 ที่เสนอต่อคณะกรรมการ เป็นหนังสือที่ได้รับรองจากหน่วยงานต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรอง ISO ฉบับดังกล่าวจากหน่วยงานในประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการมั่นใจว่า ISO ฉบับดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในประกาศ

คุณลักษณะเฉพาะ Display Module

1. Display Module เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสัดส่วน 4 : 3 มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1280 mm x 960 mm.      มี LED Module จัดวางเรียงกันเป็นตารางจำนวน 24 ชิ้นต่อ 1 Display Module.

2. วัสดุที่ใช้ทำกล่อง Display Module ต้องเป็นอลูมิเนียมแผ่นพับความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm.  ไม่เป็นสนิม

3. Display Module  ต้องออกแบบ และผลิต จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดยขอบเขตการรับรองต้องระบุถึงเรื่อง การผลิต, การวิจัย, การออกแบบผลิตภัณฑ์แสดงผล LED อย่างชัดเจนโดยต้องมีเอกสารแสดงในวันยื่นซอง หากหนังสือ ISO 9001 : 2008 ที่เสนอต่อคณะกรรมการ เป็นหนังสือที่ได้รับรองจากหน่วยงานต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรอง ISO ฉบับดังกล่าวจากหน่วยงานในประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการมั่นใจว่า ISO ฉบับดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในประกาศ

4. Display Module ต้องได้รับการรับรองมาตราฐานทางด้านความปลอดภัยระดับสากล เช่น     CE หรือ UL หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า โดยต้องแสดงเอกสารในวันยื่นซอง

5. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำตัวอย่าง Display Module ที่มีระยะ Pitch และขนาดของ Display Module ที่เท่ากับขนาดที่ระบุมาให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันยื่นซองประกวดราคา

6. หากผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุชื่อโครงการเดียวกับที่ประกาศมาแสดงในวันยื่นซอง

7. ตัวป้ายออกแบบเป็นโมดูล ง่ายต่อการเพิ่ม หรือ ลดขนาดในภายหลัง โดยมีจำนวน Display Module อย่างน้อย 3x3 เท่ากับ 9 Modules

8. ตัวป้ายได้รับการออกแบบให้มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับป้องกัน IP 65 (มาตรฐานระดับการป้องน้ำและฝุ่น) โดยต้องมีผลการทดสอบจาก สถาบันหรือหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือมาแสดง โดยเอกสารที่นำมาแสดงต้องมีรูปถ่ายผลการทดสอบ LED DISPLAY ก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบ และรายละเอียดตัวอย่างผลการทดสอบ ต้องระบุระยะ Pitch (ระยะห่างของจุดภาพ) ที่ตรงกับ สเปคป้ายที่เสนอต่อทางราชการในวันยื่นซอง

9. ตัวป้ายเต็มพื้นที่จอแสดงผล มีความละเอียดเท่ากับยาว 192 Pixels x สูง 144 Pixels (จุดภาพ)  โดยระยะห่างระหว่างจุดภาพต้องไม่เกิน 20 มม. (Pitch 20 mm.)

10. จำนวนสีสูงสุดที่ป้ายสามารถแสดงได้ไม่ต่ำกว่า 281ล้าน ล้านสี Color processing 16 bit

11. ป้ายถูกออกแบบให้มีระดับความสว่างสูงถึง 6,000 NIT (ความสว่างต่อตารางเมตร) สามารถเห็นชัดเจนในเวลากลางวันกลางแจ้งและมีระบบการปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ คือ เมื่อแสงโดยรอบลดความสว่างลง ตัวป้ายจะลดความสว่างของหน้าจอเองโดยอัตโนมัติ โดยสามารถปรับได้ทั้ง Bright และ Gamma

12. แผงวงจรไฟฟ้าทุกแผ่นได้รับการเคลือบด้วยวิธีการ คอนฟอร์เมอร์ โค้ทติ่ง เพื่อป้องกันการ    เกิดสนิมที่ผิวทองแดงของแผ่นวงจรไฟฟ้า

13. มีระยะการมองเห็นชัดเจนสวยงามตั้งแต่ระยะการมองตั้งแต่ 20 เมตร ขึ้นไป

14. ตัวป้ายสามารถใช้งานได้ดีในช่วง 185-250 โวลท์

15. อุณหภูมิที่ป้ายสามารถทำงานได้ดีอยู่ในช่วง 0 องศา ถึง 65 องศา ซี

16. ระบบเชื่อมต่อระหว่างป้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระบบสายสัญญาณ Fiber Optic         ส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์โดยไม่ลดคุณภาพสัญญาณ

17. มีการบริการหลังการขาย พร้อมการรับประกันตัวป้ายและระบบอย่างน้อย 3 ปี              เงื่อนไข  ดูแลเปลี่ยนอาหลั่ยที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่นหลอดไฟ, แผงวงจร ฯลฯ ทั้งนี้          รวมค่าแรงด้วย

18. เพื่อให้ทางหน่วยงานมั่นใจว่าการเข้าบำรุงรักษา หรือ การเข้าแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์             เมื่อเกิดความชำรุดสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ผู้ผลิต ป้าย Display Module และ LED Module ต้องมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยต้องแสดงเอกสารการจัดตั้งโรงงาน ยื่นต่อคณะกรรมการในวันยื่นซอง

19. ตัวป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED Full Color Video Screen ต้องได้รับการอนุมัติรับจดทะเบียน มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณลักษณะของ Soft ware

1. Soft ware ที่ใช้ควบคุมป้ายต้องสามารถทำ Vitual Pixels  (จุดภาพเสมือนจริง) ได้ไม่น้อยกว่า 383x287 Vitual Pixels Pitch (ระยะห่างระหว่างจุดภาพ) 10 mm. Double scan ( การ Scan ภาพเป็น      2 เท่า ) สามารถปรับสีของ LED แต่ละ LED Module ให้เท่ากันได้ โดยสั่งการจากคอมพิวเตอร์

2. สามารถปรับสีของ LED แต่ละ LED Module ให้เท่ากันได้ โดยสั่งการจากคอมพิวเตอร์

3. ซอร์ฟแวร์ สามารถแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ โดยสามารถแสดง file นามสกุล         avi, mpg , swf , vob , jpeg และ bmp ได้

4. ซอร์ฟแวร์ สามารถแยกส่วนแสดงผลของ file Media และfile jpeg ,bmp ได้ โดย file ที่ใช้แสดงภาพนิ่งสามารถแบ่งแยกส่วนแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และ File Media สามารถแบ่งแยกส่วนแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า1 ช่อง

5. สร้างลิสต์การเล่น file โดยเล่นตามลำดับ หรือ สุ่มเล่นได้

6. รับสัญญาณอินพุท จากกล้อง หรือ จากเครื่องเล่น VDO ได้

7. รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณในระบบ Composite, S-Video, TV-Tuner

8. รองรับสัญญาณภาพ PAL, NTSC

9. สั่งเปิด – ปิด ป้ายหรือตั้งเวลาการเล่นล่วงหน้าได้

10. แสดงข้อความอักษรวิ่งซ้อนในภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้

11. ซอร์ฟแวร์ต้อง ได้รับการออกแบบ, วิจัย, พัฒนาระบบจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  โดยขอบข่ายการรับรองต้องระบุถึง  "การออกแบบ, วิจัย, พัฒนา ผลิตภัณฑ์แสดงผล LED" อย่างชัดเจนโดยต้องมีเอกสารแสดงในวันยื่นซอง

เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  จำนวน 1 ชุด

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดประสิทธิภาพโดยรวมไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า             CORE 2 DUO มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.6 GHz มี FSB ไม่น้อยกว่า 800  MHz  และมี CACHE MEMORY             ไม่น้อยกว่า  2  MB

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 2 หรือดีกว่า มีความเร็วไม่น้อยกว่า 667 MHz       ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  และขยายได้ไม่น้อยกว่า 4 GB บน MAINBOARD

3. แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Chipset Intel G31 หรือดีกว่า

4. สนับสนุนระบบสื่อสารแบบขนาน (Parallel) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องและแบบอนุกรม (Serial)        ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5. สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB อย่างน้อย 6 ช่อง โดยสามารถเลือกการใช้งานได้

6. มี PCI ไม่น้อยกว่า 2 SLOT, PCI EXPRESS X1 ไม่น้อยกว่า 1 SLOT และ PCI  EXPRESS  X16 ไม่น้อยกว่า 1 SLOT

7. มี PS/2 Ports ไม่น้อยกว่า 2 Port

8. มีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (MOUSE) แบบใช้แสง และ แป้นพิมพ์ (KEYBOARD) เป็นชนิดที่มี          ทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือ USB หรือดีกว่า

9. จอภาพแบบ LCD มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 จุด ขนาดไม่น้อยกว่า    17 นิ้ว โดยมีช่องต่อสัญญาณ Port DVI อย่างน้อย 1 ช่อง

10. มี DVD  DRIVE ที่สามารถอ่านและเขียนแผ่น DVD, CD-R , CD-RW ได้เป็นอย่างน้อย

11. มี Hard Disk Drive ขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า 160 GB./SATA 300 MB/s มีความเร็ว        7,200 รอบ และ รองรับการต่อ Hard Disk แบบ SATA ได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัว พร้อมซอฟแวร์สำหรับทำ    disk  cleansing

12. มี NETWORK INTERFACE ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า

13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเครื่อง  จอภาพ  แป้นพิมพ์  และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง อยู่ภาย                  ใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และมีอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งให้ใช้งานได้

14. ตัวเครื่องเป็นแบบ Tower โดยมี Power Supply ไม่น้อยกว่า 280 Watt

15. รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) เป็น Windows XP หรือ ดีกว่า

16. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ทั้งอะไหล่และบริการ โดยบริษัทผู้ผลิต แบบให้บริการถึงสถานที่ติดตั้ง (On Site Service) ภายในวันทำการถัดไปหลังจากได้รับแจ้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี

17. มีอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA