รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)

จำนวนที่ต้องการ		1    ชุด		งบประมาณ	1,000,000 บาท

รายละเอียดทั่วไป

- เป็นชุดฝึกสำหรับการเรียนรู้ในด้านระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากลทั้งด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม

- ชุดฝึกต้องเป็นชุดฝึกที่ได้รับมาตรฐาน DIN หรือ ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เทียบเท่าทางด้านชุดฝึกการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต แนบมาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค  ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิต  มาพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยมีหนังสือรับรองให้เป็นตัวแทนจำหน่ายมานำเสนอ

- มีระบบการรับประกันหลังการส่งมอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมต้องไม่เกิน 30 วัน

- ต้องมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานชุดฝึกให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานชุดฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้เสนอราคาได้ ต้องติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์พร้อมสาธิตการทำงานให้ครบตรงกับใบงานการทดลองที่นำเสนอ

8.  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความสำคัญ  เกี่ยวกับคุณภาพของชุดฝึก ความร่วมมือในการพัฒนา

อาจารย์   ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย

### คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  (PLC)	  จำนวนไม่น้อยกว่า  4  ชุด

สามารถเรียนรู้การใช้งาน PLC  ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง  โดยประกอบเป็นชุดฝึกทางด้านการศึกษาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก   มีรายละเอียดดังนี้

-	มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) ไม่น้อยกว่า 24 Kbyte

-	มีขนาดหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory) ไม่น้อยกว่า 10 Kbyte

-	มีดิจิตอลอินพุตจำนวนไม่น้อยกว่า 16 จุด พร้อมสวิทช์จำลองและไฟแสดงการทำงาน   ดิจิตอลเอาต์พุตจำนวนไม่น้อยกว่า 16 จุด พร้อมจุดขั้วต่อใช้งานภายนอกขนาดมาตรฐาน 4 มิลลิเมตร

-	มีช่องต่อสัญญาณภาคอินพุทแบบอนาลอก ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

-	มีช่องต่อสัญญาณภาคเอาท์พุทแบบอนาลอก ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

-	ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเป็นแบบมาตรฐาน IEC 1131 หรือดีกว่า โดยสามารถเลือกภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา คือ  Instruction List (STL) ,Function Block Diagram (FBD) ,  Ladder Diagram (LD)

-	มีพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพีแอลซีกับกับคอมพิวเตอร์ พร้อมสายเชื่อมต่อ ไม่น้อยกว่า 1 เส้น

-	มีจำนวน Timer และ Counter ไม่น้อยกว่า 512 ตัว

-	มี High-speed Counter ขนาดไม่ต่ำกว่า 6×30 KHz

-	มีการเก็บข้อมูลแบบไดนามิกส์โดยตัวเก็บประจุชนิดกำลังสูงไม่น้อยกว่า 190 ชั่วโมง

-	มีโพเทนซิโอมิเตอร์แบบอนาล็อกขนาดไม่น้อยกว่า 8 บิต สำหรับกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว

-	มีการตอบสนองการทำงานเป็นแบบ Real-Time-Clock หรือดีกว่า

-	สามารถรองรับการสื่อสารแบบ Profibus-DP slave, ASI master, Ethernet, Modem ได้

-	มี Time-Controlled Interrupts ที่ค่าความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิวินาที

-	สามารถใช้งานร่วมกับชุดฝึกนิวแมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีโมดูล ASI Master เพื่อใช้กับการสื่อสารแบบ Actuators Sensor Interface จำนวน 4 โมดูล

3. มีอุปกรณ์ในการตั้งค่า ( Addressing ) ของระบบ ASI จำนวน 1 ตัว

4. มีสายสัญญาณที่ใช้ในระบบ ASI ( ASI Cable ) ยาวไม่ต่ำกว่า 10 m  จำนวน 4 เส้น

5. มีสายสัญญาณที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในระบบ ASI ( ASI Power Cable ) ยาวไม่ต่ำกว่า 10 m จำนวน 4 เส้น

6. มีโมดูล ASI Slave ชนิด 2 อินพุต และ 2 เอาท์พุต 				จำนวน 4  ชุด

7. มีโมดูล ASI Slave ชนิด 4 อินพุต 		 				จำนวน 4  ชุด

8. ASI Connector								จำนวน 12 ชุด

9. ชุดแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับระบบ ASI 						 จำนวน 4 ชุด

-    แรงดันเอาท์พุตระบบ ASI ไม่ต่ำกว่า 30 VDC

-   แรงดันเอาท์พุตในการจ่ายให้กับระบบควบคุม 24 VDC

-   แรงดันอินพุต 115 / 230 VAC

10. อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์					จำนวน 4 ตัว

-    ไฟฟ้าด้านออก 24 V DC ขั้วสายไฟแบบ Safety Socket ขนาดรูเสียบ 4 มิลลิเมตร

-    มีอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร (Switching)

-    สามารถทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 4.5 แอมป์

11. ชุดโปรแกรมสั่งงานระบบ PLC	จำนวน 4 Users

-   สามารถควบคุมและแสดงผลในรูปแบบกราฟฟิกได้

-   สามารถบันทึกและเรียกข้อมูลกลับมาทำงานใหม่ได้อีก

-   สามารถสื่อสารผ่านพอร์ต RS232 หรือ USB ไปยัง PLC ได้

12. โปรแกรมออกแบบจำลองการทำงานของ PLC         จำนวน 4 Users

-    เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง

-    สามารถเลือกชนิดของอุปกรณ์ที่จะออกแบบและสามารถกำหนดค่าทางไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ

-    สามารถจำลองการทำงานจริงได้ตามที่ออกแบบและสามารถใช้งานร่วมกับการควบคุมระบบ

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  สามารถออกแบบโปรแกรมได้ทั้งแบบ Ladder Diagram และ Sequencetial Function Chart หรือมากกว่า

-  สามารถเขียนวงจรและจำลองการทำงานของ PLC  โดยโปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลและสั่ง

พิมพ์ได้  และสามารถส่งสัญญาณสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้

13.  ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2  ชุด

-     มีความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า 3.2 GHz

-     มีหน่วยบันทึกข้อมูล Hard disk ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB

-     มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR RAM มีความจุไม่น้อยกว่า 512 MB

-    มีช่องสื่อสารข้อมูลแบบ RS232 อย่างน้อย 2 ช่อง

-    มีจอแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว

-     มี Drive DVD , RW   ความเร็วไม่น้อยกว่า 16x

-     มีระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

14.   เอกสารคู่มือการใช้งานและใบงานประกอบการทดลองชุดฝึก PLC  จำนวนไม่น้อยกว่า 4  เล่ม

- เอกสารคู่มือการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จำนวนไม่น้อยกว่า 2  เล่ม

- หนังสือทฤษฎีโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 1  เล่ม

- หนังสือโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในทางปฏิบัติ ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 1  เล่ม

นายเด่น  คอกพิมาย                                     นายไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล

ผู้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์	                                ผู้ตรวจสอบ

ผศ. ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา  		                   รศ. ดร.วินิจ  โชติสว่าง

ผู้ตรวจสอบ                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้อนุมัติ