รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ชุดฝึกจำลองกระบวนการผลิตอัตโนมัติ

จำนวนที่ต้องการ     	1 ชุด			งบประมาณ    5,000,000 บาท

รายละเอียดทั่วไป

- เป็นชุดฝึกสำหรับการเรียนรู้การจำลองกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์

- อุปกรณ์ส่วนหลัก จะต้องได้รับมาตรฐาน DIN หรือ ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เทียบเท่า  พร้อมแนบหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

- อุปกรณ์ส่วนหลักสำหรับชุดฝึกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้แพร่หลายในระดับสากลทั้งด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม  โดยมีตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ  พร้อมแนบรายชื่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคฉบับจริง ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิต  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยมีหนังสือรับรองให้เป็นตัวแทนจำหน่ายมานำเสนอ

- มีระบบการรับประกันหลังการส่งมอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมต้องไม่เกิน 30 วัน

- ต้องมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานชุดฝึกให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลังการส่งมอบไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานชุดฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้เสนอราคาได้จะต้องติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์พร้อมสาธิตการทำงานให้ครบตรงกับใบงานการทดลองที่นำเสนอ

- คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพของชุดฝึก  ความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์และศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย

### คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1. ชุดฝึก สถานีจำลองการเชื่อมและการพ่นสีโดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม	จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นสถานีจำลองการเชื่อมและพ่นสี  ซึ่งจำลองกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 6 แกน ทำหน้าที่จำลองงานเชื่อมและพ่นสีชิ้นงาน

- หุ่นยนต์ประกอบติดตั้งอยู่บนรางสไลด์ที่สามารถควบคุมความเร็วและตำแหน่งการเคลื่อนที่ได้

- สามารถทำการเปลี่ยน Tools Model ชนิดต่างๆเช่น  Welding Gun , Spray Gun หรืออื่นๆ

- ผู้ควบคุมการทำงานสามารถเลือกกระบวนการผลิตได้โดยใช้สวิทช์ควบคุม

- สวิทช์ควบคุมสามารถแสดงสถานะการทำงานของขบวนการผลิต

- โครงสร้างของชุดติดตั้งทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักของชุดฝึกได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติทางเทคนิค

- มีตู้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ที่สามารถเลือกโปรแกรมของขบวนผลิตเพื่อควบคุมให้อุปกรณ์ต่างๆบนชุดฝึกได้ทำงาน	จำนวน 1 ตู้  ประกอบด้วย

1.1  กล่องสวิทช์ พร้อมสายสำหรับใช้ทดสอบการทำงานของกระบวนการ  (Simulation box)   ซึ่งสามารถทำการเชื่อมต่อเพื่อรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลได้    จำนวน 1 กล่อง

1.2  สวิทช์แสดงสถานะของการทำงานของขบวนการผลิต   ไม่น้อยกว่า 3 สถานะ

จำนวน 1 ตัว

- หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 6 แกน ( ไม่รวมหัวจับ และรางสไลด์ ) จำนวน 1 ชุดมีคุณสมบัติดังนี้หรือดีกว่า

2.1 รายละเอียดของตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

- เป็นหุ่นยนต์ที่มีจำนวนการเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 6 แกน

- มีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 7 เมตรต่อวินาที

- มีค่า Repeatability 0.003 mm หรือดีกว่า

- สามารถรองรับน้ำหนักของชิ้นงานได้ไม่น้อยกว่า 5 kg.

- ใช้มอเตอร์เซอร์โวกระแสสลับในการขับเคลื่อนแกนหมุนของหุ่นยนต์

2.2 รายละเอียดตู้ควบคุมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

- เป็นชุดควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ใช้ระบบการทำงานลักษณะเดียวกับเครื่อง PC

- สามารถรองรับการทำงานแบบ CAN / Device Net และ Ethernet ได้และมีช่องสำหรับขยายการสื่อสาร   ชนิด Profibusได้

- มีปุ่ม EMERGENCY STOP

2.3 รายละเอียดชุดควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

- เป็นชุด control panel ที่มีจอแสดงผลไม่เล็กกว่า 8 นิ้ว พร้อมมี Mouse ที่สามารถควบคุมได้อย่างน้อย 6  ทิศทาง

- สามารถทำการป้อนคำสั่งการโปรแกรมและควบคุมการทำงานต่างๆได้โดยตรง

- มีปุ่ม EMERGENCY STOP และปุ่มควบคุมการทำงานอื่นๆติดตั้งมาเป็นมาตรฐาน

- มีชุด Pneumatic Gripper  ทำหน้าที่จับและเปลี่ยน Tools Model		จำนวน 1 ชุด  มีคุณสมบัติดังนี้

3.1 เป็น Gripper ที่สามารถทำงานได้ในลักษณะแนวราบ

3.2 มีจำนวนปากในการจับงานจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ปาก

3.3 สามารถทำงานได้ที่ความดันระหว่าง 3-8 บาร์ เป็นอย่างน้อย

- ชุด Tool Model จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

4.1 Tool จำลองการเชื่อม Welding Gun จำนวน 1 ตัวมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นอุปกรณ์จำลองการเชื่อมแบบ MIC

- สามารถจำลองการเชื่อมในลักษณะของการควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมให้เข้ากับลักษณะงาน

- มีด้ามจับที่รองรับการจับของGripper ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

  - Tool จำลองการพ่นสี Spray Gun จำนวน 1 ตัวมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นอุปกรณ์จำลองการพ่นสีแบบปืนลม

- สามารถจำลองการพ่นสีในลักษณะของการควบคุมการเคลื่อนที่ให้เข้ากับลักษณะงาน

- มีด้ามจับที่รองรับการจับของGripper ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

- ชุดรางสไลด์มีความยาวไม่น้อยกว่า 1800 mm ทำการควบคุมการทำงานได้จากหุ่นยนต์โดยตรง หรือใช้ชุดควบคุมแยกออกเป็นอิสระ		จำนวน 1 ชุด  มีคุณสมบัติดังนี้

5.1 เป็นชุดรางสไลด์ที่มีลูกสูบอยู่ภายในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มม.  จำนวน 1 ชุด

5.2 มีเซอร์โวมอเตอร์เป็นตัวชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของรางสไลด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

5.3 มีความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 เมตรต่อวินาที

5.4 มีเซนเซอร์เป็นตัวตรวจจับและควบคุมระยะทางในการเคลื่อนที่  จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว

5.5 สามารถรับแรงในแนวแกน X และ Y ได้ไม่น้อยกว่า 300 นิวตัน

5.6 เป็นวัสดุที่ทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ผ่านการอะโนไดน์ ไม่เป็นสนิมหรือดีกว่า

5.7 มีอุปกรณ์ในการจัดเก็บท่อลมและสายไฟที่สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับหุ่นยนต์ได้

- โต๊ะจัดเก็บ Tools / Model ชิ้นงาน 		จำนวน 1 ตัว    มีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นโต๊ะที่ทำมาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดโดยรวมไม่เล็กกว่า 1,100 x 700 มม.  	จำนวน 2 ตัว

- Clamping Cylinder ทำหน้าที่จับล็อคชิ้นงานให้ตรงตำแหน่งการทำงาน จำนวน 2 ตัว  มีคุณสมบัติดังนี้

7.1 เป็น Clamp ที่มี Sensor สำหรับตรวจจับชิ้นงานในขณะที่มีชิ้นงานวางอยู่บนโต๊ะ

7.2 สามารถทำงานที่ความดันระหว่าง 2-10 บาร์ได้เป็นอย่างดี

- มีสวิทช์สำหรับหยุดการทำงานฉุกเฉิน และสวิทช์สำหรับควบคุมการทำงานอย่างน้อย Start / Stop , Auto / Manual  ในการสั่งการเคลื่อนที่	จำนวน 1 ชุด

- มีช่องสำหรับต่อสื่อสารกับชุด PLC โดยใช้ I /O terminal ที่มี 8 อินพุท และ 8 เอาท์พุทหรือมากกว่า 	จำนวน 2 ช่อง

- ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  (PLC)	  จำนวน  1  ชุด

  - มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) ไม่น้อยกว่า 24 Kbyte

  - มีขนาดหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory) ไม่น้อยกว่า 10 Kbyte

  - มีดิจิตอลอินพุตและดิจิตอลเอาต์พุตจำนวนไม่น้อยกว่า 16 จุด หรือมากกว่า

  - ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเป็นแบบมาตรฐาน IEC 1131 หรือดีกว่า โดยสามารถเลือกภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา คือ  Instruction List (STL) ,Function Block Diagram (FBD) ,  Ladder Diagram (LD)

  - มีพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพีแอลซีกับคอมพิวเตอร์ พร้อมสายเชื่อมต่อ ไม่น้อยกว่า 1 เส้น

  - มีจำนวน Timer และ Counter รวมกันไม่น้อยกว่า 512 ตัว

  - มีการตอบสนองการทำงานเป็นแบบ Real-Time-Clock หรือดีกว่า

  - สามารถรองรับระบบการสื่อสารแบบ Profibus หรือดีกว่า

- มีชุด Valve Terminal  			จำนวน 1 ชุด

- วาล์วปิด-เปิด พร้อมไส้กรองและอุปกรณ์ควบคุมแรงดันลม 	จำนวน 1 ชุด

-  แรงดันลมเข้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 บาร์

-  แรงดันลมใช้งานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 บาร์

-  อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 120 ลิตรต่อนาที

-  ความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 40 ไมโครเมตร

2. สถานีจำลองการประกอบชิ้นส่วนโดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 	จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นสถานีจำลองการประกอบชิ้นส่วนโดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 6 แกน ทำหน้าที่ จำลองกระบวนการประกอบชิ้นส่วน

- สามารถทำการเปลี่ยน Tools Model ชนิดต่างๆได้อย่างน้อยเช่น  การเจาะ , การขันสกรู  หรืออื่นๆเพื่อประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์จำลอง

- ผู้ควบคุมการทำงานสามารถเลือกขบวนการผลิตได้โดยใช้สวิทช์ควบคุม

- สวิทช์ควบคุมสามารถแสดงสถานะการทำงานของขบวนการผลิต

- โครงสร้างของชุดติดตั้งทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักของชุดฝึกได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติทางเทคนิค

- มีตู้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ที่สามารถเลือกโปรแกรมของกระบวนผลิตเพื่อควบคุมให้อุปกรณ์ต่างๆบนชุดฝึกได้ทำงาน	จำนวน 1 ตู้  ประกอบด้วย

1.1  กล่องสวิทช์ พร้อมสายสำหรับใช้ทดสอบการทำงานของกระบวนการ  (Simulation box)   ซึ่งสามารถทำการเชื่อมต่อเพื่อรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลได้    จำนวน 1 กล่อง

1.2  สวิทช์แสดงสถานะของการทำงานของกระบวนการผลิต   ไม่น้อยกว่า 3 สถานะ

จำนวน 1 ตัว

- หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 6 แกน ( ไม่รวมหัวจับ และรางสไลด์ ) มีคุณสมบัติดังนี้หรือดีกว่า

2.1 รายละเอียดของตัวหุ่นยนต์อุตสากรรม

- เป็นหุ่นยนต์ที่มีจำนวนการเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 6 แกน

- มีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 เมตรต่อวินาที

- มีค่า Repeatability 0.002 มม หรือดีกว่า

- สามารถรองรับน้ำหนักของชิ้นงานได้ไม่น้อยกว่า 5 kg.

- ใช้มอเตอร์เซอร์โวกระแสสลับในการขับเคลื่อนแกนหมุนของหุ่นยนต์

2.2 รายละเอียดตู้ควบคุมของหุ่นยนต์

- เป็นชุดควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ใช้ระบบการทำงานลักษณะเดียวกับเครื่อง PC

- สามารถรองรับการทำงานแบบ CAN / Device Net และ Ethernet ได้และมีช่องสำหรับขยายการสื่อสาร   ชนิด Profibusได้

- มีปุ่ม EMERGENCY STOP

2.3 รายละเอียดชุดควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์

- เป็นชุด control panel ที่มีจอแสดงผลไม่เล็กกว่า 8 นิ้ว พร้อมมี Mouse ที่สามารถควบคุมได้อย่างน้อย 6 ทิศทาง

- สามารถทำการป้อนคำสั่งการ โปรแกรม , ควบคุมการทำงานต่างได้โดยตรง

- มีปุ่ม EMERGENCY STOP และปุ่มควบคุมการทำงานอื่นๆติดตั้งมาเป็นมาตรฐาน

- มีชุด Pneumatic Gripper  ทำหน้าที่จับและเปลี่ยน Tools Model		จำนวน 1 ชุด  มีคุณสมบัติดังนี้

3.1 เป็น Gripper ที่สามารถทำงานได้ในลักษณะแนวราบ

3.2 มีจำนวนปากในการจับงานจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ปาก

3.3 สามารถทำงานได้ที่ความดันระหว่าง 3-8 บาร์ เป็นอย่างน้อย

- ชุด Tools Model จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

  - Tool จำลองการเจาะ จำนวน 1 ตัวมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นอุปกรณ์จำลองการเจาะโดยใช้สว่านไฟฟ้า

- สามารถจำลองการเจาะในลักษณะของการควบคุมการเคลื่อนที่ให้เข้ากับลักษณะงาน

- มีด้ามจับที่รองรับการจับของGripper ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

  - Tool จำลองการขันสกรู จำนวน 1 ตัวมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นอุปกรณ์จำลองการขันสกรูแบบใช้กำลังไฟฟ้าควบคุม

- สามารถจำลองการขันสกรูในลักษณะของการควบคุมการเคลื่อนที่ให้เข้ากับลักษณะงาน

- มีด้ามจับที่รองรับการจับของGripper ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

- โต๊ะจัดเก็บ Tools Model 		จำนวน 1 ตัว    มีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นโต๊ะที่ทำมาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดโดยรวมไม่เล็กกว่า 1,100 x 700 มม.  	จำนวน 2 ตัว

- Clamping Cylinder ทำหน้าที่จับล็อคชิ้นงานให้ตรงตำแหน่งการทำงาน จำนวน 2 ตัว  มีคุณสมบัติดังนี้

6.1 เป็น Clamp ที่มี Sensor สำหรับตรวจจับชิ้นงานในขณะที่มีชิ้นงานวางอยู่บนโต๊ะ

6.2 สามารถทำงานที่ความดันระหว่าง 2-10 บาร์ได้เป็นอย่างดี

- มีสวิทช์สำหรับหยุดการทำงานฉุกเฉิน และสวิทช์สำหรับควบคุมการทำงานอย่างน้อย Start / Stop , Auto / Manual  ในการสั่งการเคลื่อนที่	จำนวน 1 ชุด

- มีช่องสำหรับต่อสื่อสารกับชุด PLC โดยใช้ I /O terminal ที่มี 8 อินพุท และ 8 เอาท์พุทหรือมากกว่า	จำนวน 2 ช่อง

- ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  (PLC)	  จำนวน  1  ชุด

  - มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) ไม่น้อยกว่า 24 Kbyte

  - มีขนาดหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory) ไม่น้อยกว่า 10 Kbyte

  - มีดิจิตอลอินพุตและดิจิตอลเอาต์พุตจำนวนไม่น้อยกว่า 16 จุด หรือมากกว่า

  - ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเป็นแบบมาตรฐาน IEC 1131 หรือดีกว่า โดยสามารถเลือกภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา คือ  Instruction List (STL) ,Function Block Diagram (FBD) ,  Ladder Diagram (LD)

  - มีพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพีแอลซีกับคอมพิวเตอร์ พร้อมสายเชื่อมต่อ ไม่น้อยกว่า 1 เส้น

  - มีจำนวน Timer และ Counter รวมกันไม่น้อยกว่า 512 ตัว

  - มีการตอบสนองการทำงานเป็นแบบ Real-Time-Clock หรือดีกว่า

  - สามารถรองรับระบบการสื่อสารแบบ Profibus หรือดีกว่า

- มีชุด Valve Terminal  			จำนวน 1 ชุด

- วาล์วปิด-เปิด พร้อมไส้กรองและอุปกรณ์ควบคุมแรงดันลม 	จำนวน 1 ชุด

อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

- รถมอเตอร์ไซด์จำลองขนาดเล็กที่ใช้ในการจำลองขบวนการผลิตที่สามารถขับขี่ได้           	จำนวน 2  คัน

- เป็นรถมอเตอร์ไซด์ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้จริง

- มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า 500 x 400 มม.

- ชุดซอฟแวร์ใช้ในการออกแบบและจำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 3 มิติ 		จำนวน 1 license

- เครื่องอัดอากาศแบบความดังต่ำสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ  		จำนวน 1 ตัว

- ความดังของเสียงไม่มากกว่า 40 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร

- สามารถสร้างแรงดันลมอัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 8 บาร์

- สามารถส่งจ่ายแรงดันลมอัด ไม่น้อยกว่า 50 ลิตรต่อนาที

- ความจุของถังพักลม ไม่น้อยกว่า 25 ลิตร

- พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื่อติดตั้งกับชุดฝึก เช่น ข้อต่อ และท่อลม เป็นต้น

- อุปกรณ์กรองแรงดันน้ำมัน					จำนวน 2 ตัว

-  แรงดันใช้งาน ไม่น้อยกว่า 60 บาร์

-  สามารถทนแรงดันสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 120 บาร์

-  ความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 5 ไมโครเมตร

- Linear potentiometerระยะชักการวัด ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร	จำนวน 2 ตัว

- อุปกรณ์จับยึดสำหรับกระบอกสูบ				จำนวน 2 ตัว

- กล่องควบคุมการทำงานแบบ Status controller			จำนวน 2 กล่อง

- กล่องควบคุมการทำงานแบบ PID (PID controller)		จำนวน 2 กล่อง

- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

- มีระบบประมวลผลชนิด Core 2 Duo 2.0 GHz, 800MHz FSB,2MB L2 หรือดีกว่า

- Hard Drive ความจุไม่น้อยกว่า 100 GB ,มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1024 MB DDR2 667

- Super Multi DVD Writer และ Media Reader

- จอแสดงผลแบบ LCD WXGA ขนาดไม่เกิน 14.1 นิ้ว

- สามารถรองรับ การใช้งานแบบ Bluetooth, Wireless LAN

- เอกสารคู่มือการใช้งานชุดฝึกและใบงานประกอบการทดลองชุดฝึกแต่ละชุด  จำนวนไม่น้อยกว่าชุดละ 2  เล่ม

- หนังสือทฤษฎีหลักการของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ฉบับภาษาอังกฤษ  จำนวนไม่น้อยกว่า 2  เล่ม

****************************************************

.........................................                      …………………………                      ..…………………….

(นายเด่น  คอกพิมาย)                          (ผศ.พันธ์พงศ์  อภิชาตกุล)                    (ผศ.มงคล  คธาพันธ์)

ผู้กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์                              ผู้ตรวจสอบ                                       ผู้ตรวจสอบ

…………………………....

(รศ.วินิจ  โชติสว่าง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้อนุมัติ