รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ | 1 ห้อง | 2,500,000.00 |
|  | ประกอบด้วย |  |  |
| 1.1 | ชุดทดสอบการไหลในท่อ | 1 ชุด |  |
| 1.2 | ชุดทดสอบเครื่องจักรกลชลศาสตร์ | 1 ชุด |  |
| 1.3 | ชุดทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานและสถิตยศาสตร์ | 1 ชุด |  |
| 1.4 | ชุดทดสอบการไหลในทางน้ำเปิด | 1 ชุด |  |

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

1.   ชุดทดสอบการไหลในท่อ      							จำนวน      1       ชุด

1. 1  รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดทดลองที่สมบูรณ์ในตัวสำหรับวัดความเสียดทานของการไหลในท่อ, วาล์ว และข้อต่อท่อ ณ อัตราการไหลต่างๆ ตลอดจนมีอุปกรณ์วัดอัตราการไหลเบื้องต้นและความเสียดทานวัดโดยมาโนมิเตอร์ต่อคร่อมระหว่างสองจุด ซึ่งการวัดความดันแต่ละอุปกรณ์สามารถวัดได้โดยไม่ต้องถอดสายวัดความดัน และชุดทดลองสามารถปรับเปลี่ยนให้วางบนโต๊ะหรือมีขาตั้งพื้นได้

1.2   รายละเอียดทางเทคนิค

1.2.1   มีปั๊มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 แรงม้า ให้น้ำไหลได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตร ต่อนาที และให้หัวน้ำ

ไม่น้อยกว่า  24  เมตร

1.2.2   อุปกรณ์วัดการไหลประกอบด้วย มาตรวัดน้ำชนิดอ่านละเอียด 0.0001 ลูกบาศก์เมตรและถังวัดปริมาตร ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร พร้อมนาฬิกาจับ  เวลาชนิดอ่านได้ละเอียด 0.01 วินาที หรือดีกว่า  อย่างน้อย  1  อัน

1.2.3   มาตรวัดอัตราการไหล แบบ  Variable area ช่วงวัด 5-75 ลิตร/นาที หรือดีกว่า อย่างน้อย 1 ชุด

1.2.4  อุปกรณ์วัดอัตราการไหลเบื้องต้นแบบต่างๆดังนี้

1.2.4.1 ท่อเวนจูรีทางเข้าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 29 มิลลิเมตร คอคอดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย กว่า  16 มิลลิเมตร

1.2.4.2 ออริฟิช ท่อทำด้วยอะคริลิกใสเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 29 มิลลิเมตร แผ่นออริฟิซทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูออริฟิซไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

1.2.4.3 ท่อพิโตต ติดตั้งในท่ออะคริลิกใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร

1.2.5   ถังเก็บน้ำทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100  ลิตร

1.2.6   อุปกรณ์สำหรับทดสอบความเสียดทานต่างๆ ติดตั้งบนแผงไม้อัดบุด้วย ฟอร์มิกา

ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่านี้

1.2.6.1  ท่อพีวีซีตรงเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ¾   , ½   และ 3/8 นิ้ว หรือมากกว่า, และท่อพีบีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ¾    นิ้ว  หรือมากกว่า หรือท่อสแตนเลส ¼ นิ้ว

1.2.6.2  ข้องอ ข้อโค้ง เล็ก และใหญ่ , ข้องอ 450 , ท่อแยกตัววายและท่อแยกตัวทีหรือมากกว่า

1.2.6.3  วาล์ว แบบ Gate, Globe, Ball และ Check

1.2.6.4  ท่อกรอง , ท่อขยายและลดฉับพลัน

1.2.7   มาโนมิเตอร์น้ำพร้อมสูบลมมือ จำนวน 1 ชุด ขนาดช่วงวัดไม่น้อยกว่า 0- 950 มม. อ่านละเอียด 1 มม. หรือดีกว่า มีจุดต่อวัดความดันเป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว

1.2.8   มาโนมิเตอร์ปรอท จำนวน 1 ชุด ขนาดช่วงวัดไม่น้อยกว่า 0-950 มม. อ่านละเอียด 1 มม. หรือดีกว่า มีจุดต่อวัดความดันเป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว

1.2.9   จุดต่อวัดความดันแต่ละอุปกรณ์เป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว และการวัดความดันอุปกรณ์แต่ละจุดสามารถวัดได้โดยไม่ต้องถอดสายวัดความดันย้ายจุด

1.2.10 โต๊ะติดตั้งอุปกรณ์ปูด้วยไม้อัดทนน้ำ บุด้วยฟอร์มิกา มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมกับสภาพการทดลอง

1.2.11ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรทซ์

1.2.12  อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) พร้อมกล่องครอบกันน้ำ

1.2.13  มีผ้าหรือพลาสติกคลุมชุดทดสอบอย่างน้อย  1  ผืน

2.  ชุดทดสอบเครื่องจักรกลชลศาสตร์       						จำนวน    1      ชุด

2.1. รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดทดสอบที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน    และชุดสมบูรณ์ในตัวสำหรับวางบนโต๊ะเพื่อศึกษาอัตราการไหล, หัวน้ำ, กำลังที่ให้แก่ปั๊มและประสิทธิภาพ ณ อัตราการไหลต่างๆ ของปั๊มแบบหอยโข่ง

  - รายละเอียดทางเทคนิค

    - มีปั๊มหอยโข่ง ให้อัตราการไหลสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 80 ลิตร ต่อนาที หัวน้ำสูงสุดไม่ต่ำกว่า 18 เมตร ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 2900 รอบต่อนาที

    - มีชุดปรับความถี่ขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 กิโลวัตต์ สามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 400 เฮิรซ์ โดยมีจอแสดงผลแบบ LED ไม่น้อยกว่า 4 หลัก ที่สามารถเลือกแสดงได้ทั้งความถี่หรือกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

    - มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.55 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ต่อเป็นไดนาโมมิเตอร์

    - อุปกรณ์วัดแรงบิดเป็นโหลดเซลพร้อมจอแสดงผลแบบตัวเลขไม่น้อยกว่า 3½ หลัก จำนวน 1 ชุด

    - มีระบบท่อทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม พร้อมวาล์วควบคุมอัตราการไหล

    - มีมาตรวัดน้ำอ่านละเอียด 0.0001 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด

    - นาฬิกาจับเวลา อ่านค่าได้ละเอียด 0.01 วินาที หรือดีกว่า พร้อมมีสายสะพายสำหรับพกพา จำนวน  อย่างน้อย 1 ชุด

2.1.10 มีเกจวัดความดันทั้งทางเข้าและทางออกของปั๊มแต่ละชุด รวมอย่างน้อย 2 ตัว

2.1.11 มีอุปกรณ์วัดความเร็วรอบสำหรับปั๊ม ชนิดไม่สัมผัส ติดตั้งมาพร้อมกับแท่นเครื่องพร้อมจอแสดงผลแบบตัวเลขเป็น LED สูงไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หลัก สามารถเลือกตำแหน่งทศนิยม หรือตั้งค่าการใช้งานอื่นๆ ได้จากสวิทซ์ที่หน้าจอ จำนวน 1 ชุด

2.1.12 มีถังน้ำสำรองความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร มีที่ระบายน้ำทิ้งด้านล่าง และทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม

2.1.13 มีตู้ควบคุมสำหรับติดตั้งอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมด้วยอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าเมื่อไฟรั่ว มีสวิทซ์เปิด-ปิด ชนิดมีไฟแสดงสถานะการทำงานในตัว

2.1.14 อุปกรณ์ทั้งหมดติดตั้งบนโครงเหล็กพ่นสีกันสนิมอย่างดี โดยโครงเหล็กทำเป็นปลายยื่นสำหรับจับยกได้สะดวก และมีสกรูปรับระดับได้ 4 ด้าน

2.1.15 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรทซ์

2.1.16 ชุดทดสอบและอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องสามารถวิเคราะห์หากำลังงานกล และกำลัง งานชลศาสตร์ (mechanical   and  hydraulic  power ) ตลอดจนประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลได้

2.1.17 มีผ้าหรือพลาสติกคลุมชุดทดสอบอย่างน้อย  1  ผืน

3.  ชุดทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานและสถิตยศาสตร์    				จำนวน     1    ชุด

3.1  รายละเอียดทั่วไป

เป็นโต๊ะทดลองที่สมบูรณ์ในตัว สำหรับศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้น ทางไฮโดรสแตติกของของไหล   เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ตัวโต๊ะมีถังน้ำ และปั๊มน้ำเพื่อส่งน้ำสำหรับการทดลอง อุปกรณ์อื่นเก็บวางบนผนังโต๊ะและที่ตู้เก็บของด้านล่างของโต๊ะ และนำมาวางบนโต๊ะเมื่อจะใช้ทดลอง

3.2  รายละเอียดทางเทคนิค

อุปกรณ์สำหรับทดลองประกอบด้วย

3.2.1 โต๊ะทดลองด้านบนมีถังทำด้วยอคริลิกใสพร้อมสะพานติดตั้งอุปกรณ์ มีอ่างน้ำพร้อมก๊อกน้ำสำหรับจ่ายน้ำและผนังโต๊ะมีที่สำหรับวางอุปกรณ์ทดลองต่างๆด้านล่างมีตู้เก็บอุปกรณ์ที่สามารถล็อคได้ มีถังเก็บน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร และมีปั๊มจ่ายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า            370 วัตต์

3.2.2  มาโนมิเตอร์น้ำมีท่ออครีลิกใส 2 ท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 0-500 มม. อ่านได้ละเอียด 1 มม.หรือดีกว่า มีวาล์วระบายด้านบนเป็นแบบบอลวาล์ว จุดต่อวัดความดันเป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว

3.2.3 มาโนมิเตอร์ปรอทแบบท่อตัวยู มีท่ออครีลิกใส 2 ท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 0-500 มม. อ่านได้ ละเอียด 1 มม.หรือดีกว่า จุดต่อวัดความดัน เป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว อย่างน้อย 1 ชุด

3.2.4  เกจวัดความดันแบบ Bourdon ช่วงวัดไม่น้อยกว่า 0-3 กก./ตร.ซม. จุดต่อวัดความดันเป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว   อย่างน้อย  1  ชุด

3.2.5  บาโรมิเตอร์แบบ Aneroid   อย่างน้อย 1 ชุด

3.2.6  อุปกรณ์วัดความชื้นของอากาศ   อย่างน้อย 1 ชุด

3.2.7  เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงวัดไม่น้อยกว่า 0-50 องศาเซลเซียส.  อย่างน้อย  1  อัน

3.2.8  อุปกรณ์วัดความถ่วงจำเพาะช่วงวัดไม่น้อยกว่า   0.7-2.0  อย่างน้อย  1  ชุด

3.2.9 Venier hook gauge ทำด้วยเหล็กสแตนเลสหรือดีกว่า   วัดได้ไม่น้อยกว่า 0-150 มม. วัดได้ละเอียด 0.05 มม.หรือดีกว่า  ก้านวัดระดับน้ำปรับได้ทั้งแบบหยาบและละเอียดอย่างน้อย  1 ชุด

3.2.10 อุปกรณ์ทดลองกฏของอาคิมีดิส  ประกอบด้วยก้อนเหล็กสแตนเลสทรงกระบอกอยู่ภายในกระบอกอคิลิกใสขนาดเส้นผ่าศูนย์  กลางไม่น้อยกว่า  40 มม.  ยาวไม่น้อยกว่า  80 มม.   ที่ทรงกระบอกจะมี  ตะขอสำหรับยึดกับตาชั่งสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 1 กก. สามารถ อ่านเป็นกิโลกรัมและนิวตันได้    และมีถ้วยตวงขนาดไม่น้อยกว่า  500 มิลลิลิตร   สำหรับใส่ของเหลว    จำนวนทั้งชุดอย่างน้อย 1 ชุด

3.2.11  อุปกรณ์ทดลองของ พาสคาล ประกอบด้วย   ปลอกแก้วขอบเอียงประกอบกับช่องสวมที่ยึดกับแขนของขาตั้ง อีกด้านหนึ่งของช่องสวมเป็นจุดหมุนรองรับคาน   ปลายด้านหนึ่งของคานเป็นชุดจานรับแรงดันของน้ำที่ก้นภาชนะ   ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของคานจะมีชุดแขวนน้ำหนักพร้อมด้วยตุ้มน้ำหนักสามารถเลื่อนได้ตามแนวคานโดยมีสเกลอ่านละเอียด 1 มม. และมีภาชนะแก้วรูปทรงต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า 4 แบบ คือแบบตรง , แบบปลายเอียง , แบบปลายกรวย  และแบบปลายลดขนาด  สามารถนำมาสลับใส่กับปลอกแก้วขอบเอียงได้พอดี   โดยระดับความสูงของน้ำ  ในภาชนะสามารถวัดได้ด้วยสเกลอ่านค่าได้ละเอียด  1 มม.   จำนวนทั้งชุดอย่างน้อย   1  ชุด

3.2.12  ท่อรูตีบขนาดต่างๆ (Capillary tubes)   ทำด้วยวัสดุใสขนาดต่างกันไม่น้อยกว่า  4 ขนาด

3.2.13 แผ่นลีบ (Capillary plates) จำนวน 1 ชุด  แผ่นผนังทำด้วยวัสดุใสขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 120 มม. มีมุมภายในประมาณ  8 องศา

3.2.14 อุปกรณ์วัดความหนืดแบบท่อรูตีบ (Capillary viscometer) ช่วงวัดไม่น้อยกว่า 1-10 cSt.

3.2.15 อุปกรณ์วัดความหนืดแบบลูกบอลตก (Falling sphere viscometer) ช่วงวัดไม่น้อยกว่า 10-850 St. ประกอบด้วยหลอดแก้ว, จุกปิดพร้อมท่อนำและลูกบอลเหล็กขนาด 1/8” และ 1/16” ขนาดละไม่น้อยกว่า 50 ลูก

3.2.16 ขวดวัดความถ่วงจำเพาะขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิลิตร จำนวนอย่างน้อย 2  ชุด

3.2.17 ตาชั่งแบบ 3 แขน ขนาดช่วงวัด 0-2610 กรัม หรือมากกว่า อ่านได้ละเอียด 0.1 กรัมหรือดีกว่า  อย่างน้อย 1 ชุด

3.2.17 ถ้วยแก้ว , กระบอกตวง และ Pipetts  ขนาดต่างๆ อย่างน้อยอย่างละ  2 ชุด

3.2.18 อุปกรณ์ทดสอบความดันด้วยน้ำหนัก ชนิดใช้น้ำเป็นสื่อ ประกอบด้วย

3.2.18.1 กระบอกสูบ และแท่นติดตั้งเกจวัดความดัน  วางรวมบนแท่นเดียวกัน มีท่อต่อความดันถึงกัน สามารถเติมของเหลวให้กับกระบอกสูบได้โดยไม่ต้องถอดลูกสูบ

3.2.18.2 ลูกสูบ, กระบอกสูบ, แท่นติดตั้งเกจวัดความดัน, ชุดเก็บของไหลและแผ่นฐาน ทำจากเหล็กสเตนเลส

3.2.18.3 ก้อนน้ำหนักถ่วง ทำด้วยทองเหลืองชุบอย่างดี มีรูตรงกลางเพื่อสวมบนลูกสูบ แต่ละก้อนมีเลขบอกขนาดน้ำหนักในตัว  อย่างน้อย  1  ชุด

      - มีขนาดน้ำหนักต่างๆ ดังนี้ 2 กิโลกรัม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 อัน, 1 กิโลกรัม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 อัน และ 0.5 กิโลกรัม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัน

3.2.18.5 ฐานติดตั้งเกจวัดความดันมีที่ระบายอากาศออกจากระบบ โดยใช้วาล์วควบคุม

3.2.18.6 อุปกรณ์ทั้งหมดติดตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและสามารถปรับระดับได้โดยดูจาก            ระดับน้ำตาไก่

3.2.18.7 เกจวัดความดันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ช่วงวัด 0-3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

3.2.19 อุปกรณ์ทดลองหาจุดศูนย์กลางของความดัน   ประกอบด้วย

3.2.19.1 ถังส่วนโค้งทำด้วยวัสดุทึบแสงเพื่อให้อ่านระดับน้ำได้ง่าย มีสเกลบอกระดับน้ำอ่านละเอียด 1 มิลลิเมตรหรือดีกว่า ผนังด้านนอกของถังจะต้องทำเป็นตารางเพื่อดูระดับน้ำขณะถังเอียงที่มุมต่างๆได้ ถังส่วนโค้งมีขนาดดังนี้

มีรัศมีด้านในไม่น้อยกว่า	     100 มิลลิเมตร

มีรัศมีด้านนอกไม่น้อยกว่า    200 มิลลิเมตร

มีความหนาไม่น้อยกว่า	       75 มิลลิเมตร

3.2.19.2 คานยึดส่วนโค้งมีระยะห่างจากจุดหมุนแบบคมมีดไปยังจุดแขวนน้ำหนักถ่วงไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร

3.2.19.3 สามารถปรับมุมเอียงได้  2 ทิศทางตามตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 0, 10, 20, และ 30 องศา หรือมากกว่า

3.2.19.4 ถังอะคริลิกใสความจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตรด้านบนทำเป็นบ่ารองรับจุดหมุนแบบคมมีดของคานยึดถังส่วนโค้งและมีวาล์วสำหรับควบคุมระดับน้ำ อย่างน้อย 1 ถัง

3.2.19.5  ก้อนน้ำหนักถ่วงขนาดต่างๆ ดังนี้ 10, 20, 50, 100, และ 200 กรัม ขนาดละ 2 ก้อน พร้อมชุดแขวนก้อนน้ำหนัก อย่างน้อย 1 ชุด

3.2.19.6  มีระดับน้ำตาไก่สำหรับเช็คระดับชุดทดลอง

3.2.19.7 ชุดทดลองมีขาตั้งที่ปรับระดับได้ 3 ขา

3.2.20   อุปกรณ์ทดลองหาความสูงเมตาเซนตริค ประกอบด้วย

3.2.20.1 ขนาดของทุ่น ยาวไม่น้อยกว่า400 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 200 มม. สูงไม่น้อยกว่า                100 มม.

3.2.20.2 ทุ่นทำด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า  5 มม.

3.2.20.3 เสากระโดงสูงไม่น้อยกว่า 450 มม. มีสเกลอ่านค่าได้ละเอียด 1 มม. หรือดีกว่า

3.2.20.4 สเกลวัดมุมเอียงได้ไม่น้อยกว่า 13°อ่านค่ามุมเอียงได้ละเอียด 0.5°  หรือดีกว่า

3.2.20.5 มีก้อนน้ำหนักถ่วงขนาด 500 กรัมสามารถเลื่อนขึ้นลงบนเสากระโดงได้

3.2.20.6 มีก้อนน้ำหนักถ่วงขนาด 200 กรัมสำหรับเลื่อนถ่วงน้ำหนักทางข้างได้

3.2.20.7มีอุปกรณ์สำหรับหาจุดศูนย์ถ่วงของทุ่น ทำด้วยเหล็กสเเตนเลส หรือดีกว่ามีจุดรับน้ำหนักเป็นแบบคมมีด มีตัวชี้อ่านระยะจุดศูนย์ถ่วงจากสเกล

3.2.21 มีผ้าหรือพลาสติกคลุมชุดทดสอบอย่างน้อย  1  ผืน

3.2.22 มีตู้สแตนเลสสำหรับใส่ชุดทดสอบ ขนาดไม่น้อยกว่า  0.70 x  1.50 x 0.40 เมตร  ด้านหน้าเป็นกระจกใสบานเลื่อน ล็อกกุญแจได้     อย่างน้อย 4   ชุด

4. ชุดทดสอบการไหลในทางน้ำเปิด        						จำนวน    1   ชุด

  - รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดรางน้ำเปิดโดยด้านข้างของรางน้ำเป็นผนังใสสามารถสังเกตสภาพการไหลได้ดี  สามารถวัดอัตราการไหล และปรับความลาดเอียงได้ โดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน พร้อมมีอุปกรณ์ประกอบใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชากลศาสตร์ของไหลและวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์

4.2 รายละเอียดทางเทคนิค

4.2.1 ขนาดของรางน้ำเปิด (Flume Dimension)

4.2.1.1  ความลึกของรางน้ำมีขนาดสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร

4.2.1.2  ความกว้างของรางน้ำมีขนาดสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร

4.2.1.3  ความยาวของรางน้ำไม่น้อยกว่า 12 เมตร

4.2.1.4  เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จท้องน้ำของรางจะต้องสูงจากพื้นไม่เกิน 140 ซม. เพื่อให้สามารถสังเกตพฤติกรรมของน้ำต่ออุปกรณ์จำลองต่างๆ ได้สะดวกโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมความสูง

    - ผนังของรางน้ำเปิด (Side Wall)

      - ผนังด้านข้างของรางน้ำเปิด ส่วนที่ใสสร้างจากกระจกนิรภัยในแบบเทมเปอร์ ความหนา   ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ขอบของผนังด้านข้างมีตัวปรับให้ผนังดิ่งและมีแนวตรงตลอด ความยาวของรางและโครงค้ำยันที่มีความแข็งแรง

      - มีสเกลวัดระยะตามความยาวทำด้วยเหล็กสเตนเลสติดในแนวนอนด้านบนของรางน้ำเปิด

      - มีสเกลบอกความสูงของระดับน้ำทำด้วยวัสดุใส อ่านละเอียด 1 มิลลิเมตร หรือละเอียดกว่า ติดตั้งที่ผนังกระจกทุกช่องว่างระหว่างเสาค้ำยัน

    - ท้องน้ำ (Bed)

      - ท้องน้ำทำจากเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) หนา 3 มิลลิเมตร หรือมากกว่า ที่มีผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอตลอดความยาวของรางน้ำและติดตั้งอยู่บนโครงสร้างที่แข็งแรง

      - ท้องน้ำมีที่สำหรับการยึดแบบจำลองต่างๆ โดยไม่มีน้ำรั่ว มีตำแหน่งที่ติดตั้งแบบจำลอง    ไม่น้อยกว่า 10 จุดโดยมีวาล์วควบคุมและมีจุดต่อวัดความดันเป็นข้อต่อแบบสวมเร็วติดตั้งมาพร้อมตัวรางน้ำ

4.2.4  ถังหัวน้ำ (Head Tank)

4.2.4.1 เป็นถังเหล็กสเเตนเลส ภายในตัวติดตั้งอุปกรณ์สลายพลังงาน เพื่อทำให้น้ำไหลนิ่งและปากทางเข้ารางน้ำจะต้องเป็นลักษณะโค้งเข้าหารางน้ำทั้งด้านข้างและด้านล่างและมีวาล์วระบายน้ำทิ้งด้านล่าง

4.2.5 ถังเก็บน้ำ (Storage Tank)

      - ตัวถังเก็บน้ำทำด้วยเหล็กทากันสนิมด้วยสีอีพ็อกซี มีความจุรวมกันไม่น้อยกว่า            3,000 ลิตร

      - มีวาล์วระบายน้ำที่ก้นถัง

      - มีฝาปิดถังน้ำพร้อมฉากกั้นน้ำกระเด็นจากท้ายราง

      - ถังเก็บน้ำเป็นแบบ 2 ส่วนประกอบกันโดยไม่ต้องใช้ท่อ มีช่องรับน้ำขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตรและยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตรเพื่อรองรับลำน้ำที่พุ่งอย่างอิสระจากท้ายรางน้ำและถังน้ำ ต้องถูกออกแบบให้สามารถย้ายข้างติดตั้งได้ตามสถานที่จริง

    - ท้ายรางน้ำแบบเปิด (Open End)

      - ท้ายรางน้ำต้องเป็นแบบเปิดเพื่อให้สามารถศึกษาการพุ่งของลำน้ำที่เฮดต่างๆ ตามทฤษฎีได้ โดยมีปีกกันน้ำไหลย้อนเข้าหาตัวรางทำด้วยเหล็กสเตนเลส

    - มาตรวัดน้ำ (Water Meter) จำนวนอย่างน้อย   1 ชุด

      - มีค่าความละเอียดในการอ่าน 0.01 m3 หรือดีกว่า

      - หน้าปัด แสดงค่าเป็นตัวเลขพร้อมเข็ม

    - โครงรับรางน้ำเปิด (Beam Frame)

      - โครงรับน้ำหนักทำเป็น 2 ชั้น ดังนี้

-  ชั้นแรก เป็นโครงเหล็กรองรับท้องรางน้ำและจะต้องมีตัวปรับให้ท้องรางน้ำได้แนวตรงโดยไม่มีการแอ่นตัวทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนตลอดความยาวของรางน้ำ

-  ชั้นที่สองเป็นโครงรับน้ำหนักของตัวรางมีลักษณะเป็นโครงสร้างโลหะที่แข็งแรงรูปตัว H โดยต่อกันไม่เกิน 2 ท่อน สามารถรับน้ำหนักของน้ำเต็มรางได้โดยไม่โก่งงอเกินกว่า 0.6 มิลลิเมตร

      - โครงสร้างโลหะประกอบติดตั้ง การทำสีมีการขัดผิว, ทาน้ำยาเตรียมผิว, รองพื้นด้วยสีกันสนิมและมีสีจริงทับหน้า 2 ชั้น หรือมากกว่า

    - ระบบยกเอียง

      - การยกเอียงจะต้องมีจุดรองรับน้ำหนัก 2 จุด ด้านหนึ่งเป็นจุดหมุนอีกด้านหนึ่งเป็นจุดหมุนพร้อมระบบยกในตัว โดยจุดหมุนแต่ละจุดประกอบด้วยตลับลูกปืนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอยู่บนเพลาท่อนเดียวกัน

4.2.9.2  มีอุปกรณ์ปรับความลาดเอียงของท้องน้ำได้ -1 ถึง +3  เปอร์เซ็นต์  มีสเกลติดตั้งในแนวดิ่งอ่านละเอียด  0.1 เปอร์เซ็นต์หรือละเอียดกว่า

4.2.9.3  ระบบยกเอียงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยจะต้องเป็นระบบส่งกำลังให้เฟืองทดได้อย่างสมดุลระบบเฟืองทดชนิดเสาคู่ติดตั้งทางด้านต้นรางน้ำ มีระบบป้องกันไม่ให้เกิดแรงดัดบนเสาของเฟืองทดขณะรางน้ำเอียง  และมีลิมิท สวิทซ์ป้องกันการเอียงเกินระดับทั้ง 2 ทิศทาง

    - ประตูระบายน้ำ (Sluice Gate) ที่หัวและท้ายของรางน้ำเปิด อย่างน้อยอย่างละ 1 ชุด

      - แผ่นประตูระบายน้ำทำจากเหล็กสเตนเลสขับด้วยระบบเฟืองทด (Rack and Pinion) สามารถปรับระดับได้สะดวกจากด้านข้าง โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม มีซีลกันการรั่วซึมเวลาใช้งานทางด้านข้างของประตู บานประตูจะต้องโตเต็มขนาดความกว้างของราง เมื่อเปิดใช้งานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ  ทำให้น้ำไหลได้เต็มความกว้างของรางน้ำ

    - รางคู่บนรางน้ำเปิด (Instrument Rails)

      - รางคู่ทำจากท่อเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) ที่มีความแข็งแรงไม่บิดเบี้ยว มีจุดรองรับเป็นช่วงๆ สามารถปรับระดับรางให้มีความสูงสม่ำเสมอและเป็นเส้นตรงได้

4.2.11.2  มีรถสำหรับติดตั้งเครื่องมือวัดต่างๆ พร้อมมีจุดจ่ายไฟฟ้าในตัวสำหรับต่ออุปกรณ์วัดที่ใช้ไฟฟ้า ตัวรถขับเคลื่อนได้ 2 ทิศทางด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบรีโมตมีสายคอนโทรล

    - อุปกรณ์วัดความลึกของน้ำ (Vernier Hook and Point Gauge) จำนวน 1 ชุด

      - สามารถวัดความลึกของน้ำในแนวดิ่ง ทำจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) โดยมีระยะวัดได้ไม่น้อยกว่า 0-450 มิลลิเมตร อ่านได้ละเอียด 0.05 มิลลิเมตร หรือละเอียดกว่า ก้านวัดระดับน้ำสามารถปรับระยะได้ทั้งแบบปรับหยาบและปรับละเอียด

    - เครื่องสูบน้ำ (Pump) จำนวน 1 ชุด

      - เครื่องสูบน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Pump) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที

      - มีระบบกันรั่วเป็นแบบเมคานิกัล (Mechanical Seal)

      - มีหัวกรองที่ท่อด้านดูด

      - เป็นปั๊มน้ำชนิดแยกต่างหากจากมอเตอร์ เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

    - มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor) สำหรับขับเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด

      - มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7.5 แรงม้า หรือมากกว่า  ใช้ไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรทซ์

      - มีการติดตั้ง Overload Relay พร้อม Magnetic Contactor สำหรับควบคุม

      - มีระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์แบบ Soft Start หรือดีกว่า

      - เป็นมอเตอร์ที่ผลิตได้มาตรฐานสากล

      - มีการส่งกำลังขับปั๊มน้ำด้วยคัปปลิ้ง และมีการ์ดป้องกันอันตราย

    - ระบบท่อและวาล์วควบคุมน้ำ (Piping and Control Valve)

      - สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  ทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม

      - วาล์วควบคุมการไหลเป็น Butterfly valve ขับด้วยเฟือง

    - เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Measurement) จำนวน 1 ชุด

      - เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลในท่อแบบดิจิตอล สามารถแสดงอัตราการไหลได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรางน้ำ โดยแสดงค่าพร้อมกันทั้งสองจุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีค่า Linearity ±0.5% oFS.หรือดีกว่า

2. มีค่าRepeatability  0.4% oR.  หรือดีกว่า

3. ตัวเรือนเซ็นเซอร์และชุดใบพัดทำจากวัสดุ PVDF

4. แกนใบพัดและลูกปืนต้องทำจากเซรามิก

5. มีจอแสดงผลชนิด LED อย่างน้อย  6 หลัก

6. จอแสดงผลมีค่าAccuracy  ±0.01 % หรือดีกว่า

    - บ.2.17 2     hanic  Laboratoryองปฏิบ

    - yันไดติดตั้งอุปกรณ์

      - เป็นโครงสี่เหลี่ยมทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิมอย่างดี พื้นด้านบนเป็นเหล็กสเตนเลสชนิด    กันลื่นมีราวจับ 3 ด้าน มีความสูงเพียงพอให้ติดตั้งอุปกรณ์ในรางน้ำได้สะดวก

      - บันไดแต่ละขั้นปูทับหน้าด้วยเหล็กสเเตนเลสชนิดกันลื่น

      - มีล้อที่ฐานสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกและปรับล็อคได้

4.2.18 ชุดจำลอง (Model) แบบต่างๆ มีไม่น้อยกว่ารายการดังนี้

4.2.18.1ฝายร่องบากแบบสามเหลี่ยม (V-Notch Weir)  ทำจากวัสดุไม่เป็นสนิมมีซีลกันการรั่วซึมเวลาใช้งานมีน้ำหนักเบาสามารถยกประกอบติดตั้งกับรางน้ำได้สะดวก

      - ฝายร่องบากสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Notch Weir) จำนวน 1 ชุด ทำจากวัสดุไม่เป็นสนิมมีซีลกันการรั่วซึมเวลาใช้งานมีน้ำหนักเบาสามารถยกประกอบติดตั้งกับรางน้ำได้สะดวก

      - ชุดจำลองฝายน้ำล้น จำนวน 1 ชุด Dam Spillway จำนวน 1 ชุด โดยสันฝายน้ำล้นจะมีส่วนโค้งสอดคล้องตามทฤษฎีที่คำนวณได้ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมมีซีลกันการรั่วซึมเวลาใช้งาน และมีน้ำหนักเลาสามารถยกประกอบติดตั้งได้สะดวก ส่วนท้ายของฝายน้ำล้นจะต้องทำเป็นจุดต่อสำหรับต่อกับอุปกรณ์สลายพลังงานน้ำแบบต่างๆ ได้

      - อุปกรณ์สลายพลังงานแบบ Ski Jump, Toe, Piers and Pegs, Gravel Box หรือ Stop Log จำนวนอย่างน้อยอย่างละ   1 ชุด ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมและมีน้ำหนักเบาสามารถยกประกอบติดตั้งได้สะดวก มีจุดตั้งสำหรับต่อกับชุดจำลองฝายน้ำล้น

      - ชุดจำลองฝายสี่เหลี่ยม (Broad Crested Weir) ชนิดขอบคม หรือ ขอบมน จำนวน 1 ชุด ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมมีซีลกันการรั่วซึมเวลาใช้งานและมีน้ำหนักเบาสามารถยกถอดประกอบได้สะดวก

      - ชุดจำลอง Bridge Pier แบบขอบมน จำนวน 1 ชุด ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม มีน้ำหนักเบาสามารถยกประกอบได้สะดวก

      - ชุดทดลองการสลายพลังงานแบบ USBR จำนวน 1 ชุด  พร้อมอุปกรณ์สลายพลังงานตาม Type 2 หรือ   3 หรือ 4 โดยทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม และมีซีลกันรั่วซึมเวลาใช้งาน โดยสามารถถอดประกอบได้สะดวก และสามารถวัดความดัน ณ จุดต่าง ๆ ได้ด้วยมานอมิเตอร์

      - แบบจำลองประตูระบายน้ำรัศมี (Radial gate) บานประตูทำจากวัสดุไม่เป็นสนิมมีซีลกันรั่วด้านข้าง ขับด้วยระบบเฟืองทด (Rack and Pinion) สามารถเลื่อนขึ้นลงได้สะดวกและปรับล็อคได้ตลอดช่วงความสูงของรางน้ำ  โดยประตูจะต้องเต็มขนาดความกว้างของรางเมื่อเปิดใช้งานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลได้เต็มความกว้างของราง และมีขายึดขอบรางน้ำทำด้วยเหล็กสแตนเลส

      - เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ (Current Meter) แบบดิจิตอล  จำนวน 1 ชุดมีรายละเอียดดังนี้

- ใบพัด (Blade) ของหัววัดความเร็ว (Probe) ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม

- ใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 12 มม.

- แกนใบพัด (Spindle) ทำด้วยเหล็กสเตนเลส

- มีจุดต่อสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นชนิด  BNC

- สามารถวัดความเร็วได้  ไม่น้อยกว่า  7.5 ถึง 150 เซนติเมตร / วินาที

- มีความแม่นยำ ( 2% หรือดีกว่า

- ก้านยึดแกนใบพัดทำด้วยเหล็กสเตนเลสมีความยาวสำหรับจุ่มน้ำไม่น้อยกว่า 430 มม.

- มีจอแสดงค่าเป็นตัวเลขดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 3 หลัก

- สามารถเลือกเวลาการแซมปลิงขนาด 10 Sec และ 1 Sec

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท 1 เฟส 50 เฮิรทซ์

- มีน้ำหนักเบาสามารถยกไปทำงานนอกสถานที่ได้สะดวก

- สายเคเบิลสัญญาณมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

- มีใบสอบเทียบความเร็วเป็นกราฟจากโรงงานผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้

- มีกล่องไม้พร้อมฝาปิดสำหรับใส่หัววัดความเร็วเมื่อไม่ใช้งาน

4.2.19 คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลการทดลองในชุดการทดลองทางชลศาสตร์   1  ชุด

ประกอบด้วย

4.2.19.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Pentium4 หรือสูงกว่า ทำงานที่ความถี่ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz มีความถี่ของ FSB ไม่น้อยกว่า 533 MHz

      - หน่วยความจำ  แบบ DDR RAM หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

      - ฮาร์ดดิสก์แบบ ATA100 , ATA133  หรือ Serial ATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 GB

      - มอนิเตอร์สีขนาดไม่น้อยกว่า 17” มี DotPitch ไม่มากกว่า 0.28 หน้าจอแบบ Flat screen หรือแบบที่ดีกว่า

      - มี CD-Rom ความเร็วไม่น้อยกว่า 52x หรือ DVD Rom ความเร็วไม่น้อยกว่า 16x

      - อุปกรณ์อื่นที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เช่น  mouse , keyboard  และมี port USB  ไม่น้อยกว่า  3  จุด

      - มี Software สำหรับชุดการทดลองที่เกี่ยวของทางชลศาสตร์ อย่างน้อย  3 ชุดการทดลองเป็นซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องผลิตจากโรงงานเดียวกันกับชุดทดสอบบรรจุอยู่ในซีดีรอม ในรูปแบบ Hypertext User Interface สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows ซอฟแวร์จะต้องแสดง Relevant Theory, Experiment Procedure, Typical Data และสามารถคำนวณผลการทดลองจากค่าที่กำหนดและสั่งพิมพ์ได้ ประกอบด้วยซอฟแวร์ชุดทดลองการไหลผ่านฝาย,ทฤษฎีเบอร์นูลลี และชุดทดสอบการไหลในท่อ

      - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.2.19.9 โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์  และเก้าอี้ล้อเลื่อนไม่น้อยกว่า 4 ล้อ     1  ชุด

4.2.19.10  มีผ้าหรือพลาสติกคลุมเครื่องอย่างน้อย  1  ผืน

5.  เงื่อนไขอื่นๆ

5.1    มีการติดตั้งเครื่องให้พร้อมใช้งานได้ทันที   และผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตการใช้งานของครุภัณฑ์อุปกรณ์และชุดทดลองต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

5.2   ผู้เสนอราคา มีบริการซ่อมภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับตั้งแต่มีการแจ้งซ่อม

5.3   ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำและส่งมอบคู่มือประกอบการทดลองทุกแบบการทดลองที่ชุดทดสอบสามารถทดสอบได้โดยอ้างอิงมาตรฐานการทดสอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ชุด ให้ในวันส่งมอบครุภัณฑ์

  - ผู้เสนอราคามีการรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากวันส่งมอบครุภัณฑ์

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรงของครุภัณฑ์ของชุดทดสอบฯ นี้โดย โรงงานที่ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาโดยตรงและผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001และหนังสือรับรอง ISO 9001 มาพร้อมใบเสนอราคาด้วย

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ทางด้านการขายและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมโดยตรง โดยแสดงหลักฐานในวันยื่นซอง

  - ผู้เสนอราคาต้องเสนอครุภัณฑ์ที่มีใช้แพร่หลายในประเทศไทย และแสดงชื่อของหน่วยงานที่เคยจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์จากผู้เสนอราคา   มาด้วยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

  - ผู้เสนอราคาต้องทำการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์ชุดทดสอบทางด้านชลศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี เพื่อยืนยันรับรองในด้านบริการซ่อมบำรุงหลังจากจำหน่ายครุภัณฑ์นี้ไปแล้ว

  - อุปกรณ์ที่นำเสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายเป็นมาตรฐานจากผู้ผลิตโดยไม่มีการทำเพิ่มเติมหรือทำลอกเลียนแบบโดยต้องแนบแค็ตตาล็อกสีตัวจริงที่แสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ทดสอบแบบต่างๆ มาพร้อมการยื่นซองด้วย

  - ผู้เสนอราคาจะต้องทำการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ไม่เกิน  60  วัน นับจากที่มีการทำสัญญา เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ในการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการชลศาสตร์

  - ชุดทดสอบแต่ละชุดทดสอบ ต้องมีผ้าหรือพลาสติกคลุมเครื่องอย่างน้อย  1  ผืน  ตามความเหมาะสมของแต่ละชุดทดสอบ

5.12   รายละเอียดที่ไม่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ถ้าคุณสมบัติดังกล่าวส่งผลดีต่อทางราชการ ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซอง

นายอุกฤษฏ์     โข่ศรี         		นายปิโยรส    ทะเสนฮด

ผู้กำหนดรายละเอียด			          ผู้ตรวจสอบ