รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

(Video Conference System)

จำนวน :        1   ระบบ

งบประมาณ:   5,000,000  บาท  (ห้าล้านบาท)

รายละเอียด :   อย่างน้อยต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- เครื่องแปลงสัญญาณ (Video Codec)                    			           จำนวน  6  ชุด

  - สามารถใช้งานประชุมวีดีโอทางไกลผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน H.320 (ISDN) และ H.323 (IP) ของ ITU-T ได้โดยใช้สัญญาณภาพตามมาตรฐาน  H.261, H.263+ Annex D,F H.263++ และ H.264 และ  ใช้สัญญาณเสียงตามมาตรฐาน G.711, G.722, G722.1, G.723.1, G.728, G.729 และ MPEG4 ACC (Advanced Audio Coding)

  - สามารถแสดงภาพวีดีโอ ได้โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐาน SQCIF, QCIF, CIF, 4CIF, Interlace SIF

  - สามารถรองรับอัตราเร็วของการแสดงผลภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 FPS ในการใช้งานแบบ H.261 / H.263 / H.263+ / H.263++ / H.264 และ MPEG4 SP@L3  และ 50 Field ต่อวินาที ในรูปแบบ Interlace Mode สำหรับสัญญาณวีดีโอในระบบ PAL

  - สามารถรองรับอัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลภาพวีดีโอได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  4Mbps  รวมสัญญาณเสียง ในรูปแบบ H.323 (IP)

  - สามารถส่งสัญญาณภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Presentation Data support ตามมาตรฐาน H.239ได้โดยตรงจากตัวเครื่องหรือใช้อุปกรณ์เสริม ด้วยความละเอียด 1024x768Pixels

  - มีระบบกำจัดเสียงรบกวน Noise Suppressor, ระบบ ควบคุมอัตราขยายสัญญาณแบบอัตโนมัติ Automatic Gain Control

  - สามารถรองรับมาตรฐาน ITU-T ได้ไม่น้อยกว่า H.320 / H.323  / H.221 / Bonding / H.281FECC / H.225.0 / H.242/H.243 / H.245 และ T.120

  - สามารถรองรับโพรโตคอลที่ใช้ในระบบสื่อสารไอพี ได้ไม่น้อยกว่ารายการดังนี้ Telnet, FTP, SNMP , DNS , DHCP , RTP / RTCP ,TCP / UDP ,  ARP และ SIP

  - สามารถรองรับการทำงานในส่วนของฟังชั่น QOS (Quality of Service) ได้ไม่น้อยกว่า ฟังชั่น FEC (Forward Error Correction),  ARC (Adaptive Rate Control)  และ Real-time ARQ (Auto Repeat Request)

  - สามารถรองรับการเข้ารหัสสัญญาณภาพวีดีโอ/เสียง/รูปภาพได้ตามมาตรฐานAES (Advanced Encryption Standard)  ในการสื่อสารแบบ IP

  - สามารถรองรับการบันทึกการโทรออกหรือเรียกเข้าล่าสุดได้ไม่น้อยกว่า 32 รายการ

  - สามารถรองรับการอัพเกรดเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้เป็นชุดประชุมทางไกลแบบหลายจุด ได้ไม่น้อยกว่า 6 จุดพร้อมกัน ในอัตราความเร็วภาพวีดีโอ ไม่น้อยกว่า 30 FPS ในรูปแบบ H.323 (IP)

  - สามารถรองรับในการรับ-ส่งภาพจากอุปกรณ์กระดานดำแบบดิจิตอลได้โดยตรงและสามารถบันทึกภาพในแบบ Snapshot ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ( Memory Stick )ได้

  - มีช่องต่อสัญญาณภาพหน้าจอหลักออกเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงภาพวีดีโอในแต่ละจุดประชุมได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ S-Video/Composite/RGB Out และมีช่องต่อสัญญาณภาพหน้าจอที่สองเพื่อแสดงภาพฝั่งต้นทางอีก 1 ช่องสัญญาณ S-Video พร้อมทั้งแสดงชื่อของแต่ละจุดประชุมบนหน้าจอภาพได้

  - มีช่องต่อสัญญาณภาพเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ S-video ที่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพวีดีโอจาก S-Video มาเป็น Composite มาให้พร้อมใช้งาน

  - มีช่องต่อสัญญาณเข้าจากกล้องจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณแบบ D-sub 15 pins สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลัก

  - มีช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าแบบ Line IN ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ แบบ RCA และมีช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าแบบ AUX IN ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ (RCA) และมีช่องต่อสัญญาณเสียงออกไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ RCA (1 ช่องสำหรับสัญญาณเสียงรวม เพื่อใช้ในการบันทึก)

  - มีช่องต่อสำหรับสัญญาณไมโครโฟน แบบ Analog MIC IN จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และมีช่องต่อสำหรับสัญญาณไมโครโฟนแบบ Digital MIC IN จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ

  - มีช่องสำหรับการรับส่งภาพรูปแบบผ่านแผ่นหน่วยความจำขนาดเล็ก (Memory  Stick)

  - สามารถบันทึกภาพการประชุมพร้อมเสียงด้วยคุณภาพสัญญาณแบบMPEG4 ผ่านแผ่นหน่วยความจำขนาดเล็ก (Memory  stick) และสามารถนำกลับมาเปิดด้วยโปรแกรม Quick Time บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

  - สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องหลักได้ด้วย Remote Control และโปรแกรมตั้งตำแหน่งล่วงหน้า (Preset Positions) ได้ไม่ต่ำกว่า 6 ตำแหน่ง

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือการสำรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (เอกสารตัวจริง) นับจากวันหมดระยะเวลารับประกันตามสัญญาจากผู้ผลิตหรือบริษัทประจำประเทศไทยของผู้ผลิตถึง มหาวิทยาลัยฯ โดยตรง มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาด้วย

- กล้อง (Camera Unit)                  					         จำนวน   6   ชุด

  - หน่วยประมวลผล CCD ขนาด1/4 รายละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 460 TV line ที่สามารถปรับความคมชัด และรูรับแสงโดยอัตโนมัติ

  - มีระบบควบคุมการถ่ายภาพย้อนแสง Back Light Compensation

  - อัตราการซูม ขยายภาพไม่น้อยกว่า 10 เท่า แบบ Optical

  - มีอัตราส่วนสัญญาณรบกวน S/N ไม่น้อยกว่า 50dB

  - มีความสามารถในการปรับมุมกล้องทางแนวนอนและแนวตั้งไม่น้อยกว่า +/-100 องศาและ +/- 25องศา

  - มีขาตั้งกล้องด้วย

  - เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องแปลงสัญญาณ(Video Codec)

- อุปกรณ์ส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์                    				           จำนวน  6  ชุด

  - เป็นอุปกรณ์ส่งภาพจากคอมพิวเตอร์ผ่านระบบประชุมทางไกลความละเอียดระดับ XGA

  - มีช่องต่อแสดงภาพไปยังเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ หรือ จอแสดงภาพระดับ XGA

  - มีช่องต่อสำหรับลำโพงภายนอกได้

  - มีช่องต่อไมโครโฟนภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง สัญญาณ

- ซอฟแวร์ควบคุมระบบการประชุมทางไกลแบบหลายจุด        		          จำนวน  1  ชุด

  - รองรับการใช้งานตาม มาตรฐาน H.323 (LAN)

  - รองรับการประชุมไม่น้อยกว่า 6 จุด

  - ซอฟแวร์ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของสื่อบันทึกข้อมูล (Memory Stick)

- ลำโพงสำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ		          	                       จำนวน  6  ชุด

  - เป็นลำโพง 2 ทางชนิดมีภาคขยายในตัว

  - ขนาดของกำลังขับ ไม่น้อยกว่า  120W

  - สามารถตอบสนองได้ที่ความถี่42 Hz – 20 kHz หรือกว้างกว่า

  - มีค่าความถี่ Crossover 2kHz หรือดีกว่า

  - มีลำโพงเสียงต่ำขนาด 8” หรือดีกว่า

  - มีลำโพงเสียงสูงขนาด 1” หรือดีกว่า

  - มีปุ่มสำหรับปรับความดังของเสียงได้

  - มีความต้านทานขาเข้า 10 k Ohms หรือดีกว่า

  - มีขาตั้งลำโพง

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือการสำรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (เอกสารตัวจริง) นับจากวันหมดระยะเวลารับประกันตามสัญญาจากผู้ผลิตหรือบริษัทประจำประเทศไทยของผู้ผลิตถึง มหาวิทยาลัยฯ โดยตรง มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาด้วย

- พลาสม่าทีวีสำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ          		    จำนวน  6  ชุด

  - จอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 42 นิ้ว เทียบเท่าหรือดีกว่า

  - สามารถแสดงผลที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 x 768 Pixel

  - ค่าความสว่าง 1500 CD/M2 หรือ ดีกว่า

  - มีค่าอัตราส่วนความเข้มไม่น้อยกว่า 15000:1

  - มีช่องต่อสัญญาณแบบ HDMI หรือดีกว่า

  - มีชุดขาตั้งแบบล้อเลื่อนเพื่อสะดวกต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย

- ไมโครโฟน								     จำนวน 6 ชุด

  - ไมโครโฟนเป็นชนิด  Dynamic

  - มีสวิทซ์  ปิด – เปิด

  - มีความถี่ในการตอบสนอง 50-15,000 Hz หรือกว้างกว่า

  - ลักษณะการรับเสียงเป็นแบบ Cardioid, SuperCardioid หรือ  HyperCardioid

  - มีค่า Open Circuit Voltage ไม่น้อยกว่า -54.5 dBV/PA หรือมีค่า sensitivity ไม่เกิน 2.8 mV

  - มีความต้านทานไม่น้อยกว่า  150 Ohms

- ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ						     จำนวน 6 ชุด

  - 8.1  ทำด้วยโลหะ มีที่จับยึดตัวไมโครโฟน

  - 8.2   สามารถปรับมุมของตัวไมโครโฟนได้

  - 8.3   เป็นขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะแบบข้ออ่อน

- ข้อกำหนดอื่นๆ

9.1    ส่งมอบและ ติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

1)   ติดตั้งที่ศูนย์กลางมหาวิยาลัย  2   ชุด

2) ติดตั้งที่วิทยาเขตขอนแก่น     1   ชุด

3)  ติดตั้งที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์     1   ชุด

4)  ติดตั้งที่วิทยาเขตสุรินทร์        1   ชุด

5) ติดตั้งที่วิทยาเขตสกลนคร      1   ชุด

9.1   ฝึกอบรมให้ผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาเขตให้สามารถใช้งานได้ดี

9.2   รับประกันสินค้าอย่างน้อย  2  ปี

ผู้กำหนดรายละเอียด: 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น  การค้า       โทร. 044233000ต่อ 3050

2. อาจารย์เอกชัย   แซ่จึง                            โทร. 044233000ต่อ 3050

ผู้ตรวจสอบ:                   ดร. ธนสาร  เพ็งพุ่ม                       โทร. 044233000ต่อ 3050

กรรมการประกวดราคา:

1.   รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น  การค้า   ประธานกรรมการ

- ดร. สุรศักดิ์  ราตรี                             กรรมการ

- นาย สมชาติ  ดีอุดม                          กรรมการและเลขานุการ

กรรมการตรวจรับ:    1.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  ลิ้มไขแสง   ประธานกรรมการ

2.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา   หอยสังฆ์          กรรมการ

3.     ดร. คมสัณห์  ขัติยะ                                    กรรมการและเลขานุการ

ความเห็นของผู้อนุมัติ:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

(รองศาสตราจารย์   ดร. วินิจ   โชติสว่าง)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน