ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference: TOR)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC EDM)

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ความเป็นมา

ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สังกัดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 งบประมาณ 18,000,000 บาท ในโครงการการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการย่อยการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝึกอบรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ในปีพ.ศ. 2552 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะ ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ด้วยการใช้ทองแดงและกราไฟท์เป็นวัสดุตัวนำ นิยมใช้สร้างงานแม่พิมพ์ทั่วไป

- วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

- เพื่อใช้รองรับการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์

- เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

- เพื่อใช้ในการวิจัย และบริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นที่ว่านั้น

- ผู้เสนอราคา ต้องมีรายชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กับทางมหาวิทยาลัยฯ

- ผู้เสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยฯ

- รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เป็นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบจำนวน 4 หน้า โดยขอรับรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-271315, 044-242-978-9 ต่อ 2280 ในวันและเวลาราชการ

- ระยะเวลาดำเนินการประกวดราคา

ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2551

- ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์

กำหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ภายในระยะเวลา 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- วงเงินในการจัดหา

ครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ สูงสุด4,500,000 บาท โดยใช้งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2551

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  (CNC EDM Sinking)

--------------------------------------

จำนวนที่ต้องการ 	1 เครื่อง 	งบประมาณ 	4,500,000 บาท

1. รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องกัดขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการสปาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

- มีโครงสร้างเครื่องจักรแข็งแรงรูปตัวซี ทำด้วยวัสดุเหล็กหล่อ หรือดีกว่า

- การเคลื่อนที่ของแกนทั้ง 3 แกน ขับเคลื่อนด้วย Ball Screw ทุกแนวแกน ส่งกำลังด้วย Servo  motor

- ระยะการเคลื่อนที่ในแนวแกน X Y Z ไม่น้อยกว่า 500, 350, 350 มิลลิเมตร ตามลำดับ

- ความละเอียดสุดของตำแหน่งในแกน C 0.001 องศา หรือดีกว่า

- ความละเอียดสุดของระบบการวัด 1 ไมครอน หรือดีกว่า

- สามารถสปาร์คผิวงานได้ละเอียดสุด 0.1 ไมครอน (Ra) หรือดีกว่า

- ระบบจับยึดอิเลคโตรดกับตัวเครื่องมีความเที่ยงตรงแม่นยำ ไม่เกิน 2 ไมครอน

- เป็นเครื่องที่ผลิตได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตจากประเทศในกลุ่มอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยแนบเอกสารรับรองในวันยื่นซอง

- เป็นเครื่องที่ได้รับการตรวจสอบความแม่นยำ (Accuracy Test Certificate) เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ   เช่น ISO, JIS, DIN หรือ อื่น ๆ

# 2. รายละเอียดเครื่องจักร

- ถังใส่ชิ้นงานมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 x 800 x 400 มิลลิเมตร

- ขนาดโต๊ะงานไม่ต่ำกว่า  800 x 600 มิลลิเมตร

- ระยะสูงสุดจากหัวจับอิเลคโตรดถึงผิวโต๊ะงานไม่น้อยกว่า 580 มิลลิเมตร

- ระยะต่ำสุดจากหัวจับอิเลคโตรดถึงผิวโต๊ะงานไม่มากกว่า 190 มิลลิเมตร

- ระบบขับเคลื่อนทั้ง 3 แกน (X,Y,Z) ด้วยมอเตอร์อิสระในแต่ละแกน

- การเคลื่อนที่แกน X และ Y  เป็นแบบโต๊ะเคลื่อนที่

- โต๊ะทำงานสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม

- เครื่องสามารถจับอิเลคโตรดได้น้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

- โต๊ะงานมีร่องสำหรับยึดงาน (T-Slot)  5 ร่อง

- ระบบการวัดระยะทางการเคลื่อนที่ทั้ง 3 แกน  เป็นระบบเชิงเส้น (Linear Glass Scale)

- มีระบบป้องกันการชนทั้ง 3 แกน

- มีชุดอุปกรณ์สำหรับสำหรับเปลี่ยนอิเลคโตรดไม่น้อยกว่า 6 ตำแหน่ง

- มีระบบการเชื่อมโยงแบบ DNC หรือ RS 232C

- จอภาพแสดงผลเป็นจอภาพสี  ขนาด 14 นิ้ว หรือดีกว่า

- ค่ากระแสไฟฟ้าสามารถปรับค่าได้อัตโนมัติตามขนาดพื้นที่ของอิเลคโตรด   โดยแยกตามชนิดของงานได้ เช่น งาน RIP, งาน Surface, งาน Micro machining เป็นต้น

- มีโปรแกรมตารางการเลือกใช้กระแสไฟฟ้าตามชนิดของวัตถุอิเลคโตรดและวัสดุชิ้นงานไม่น้อยกว่า 5 รายการ  รวมทั้งข้อมูลการทำงานเป็นมาตรฐาน

- สามารถสปาร์คเป็นแบบ 3 มิติ (3D) ได้เช่น 3D Orbit , 3D Square , 3D Isogap เป็นต้น

- กระแสไฟฟ้าสปาร์คสูงสุด 128 Amp. หรือดีกว่า

- มีระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

- ระบบควบคุมมีชุดสำรองไฟไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมง

- มีชุดบรรทัดเทียบผิวงาน

- การสปาร์คแนวดิ่งอิเลคโตรดสามารถส่ายออกเป็นวงกลมได้

- ความจุของถังน้ำมันสูงสุดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร

- มีระบบถ่ายเทความร้อนน้ำมัน  พร้อมอุปกรณ์ทำความเย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 BTU.

- มีอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเป็นมาตรฐาน (CLAMPING SET)

3. รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ

- ตู้เหล็กชนิดฝาเปิด 2 บาน ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร		1  ตู้

- เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษาประจำเครื่อง 			1  ชุด

- ไส้กรองน้ำมันสำรอง						2  ชุด

- น้ำมันสำหรับงานสปาร์ค 200 ลิตร				3  ถัง

- โต๊ะจับชิ้นงานแม่เหล็กขนาด 400 x 200 มม.			1  แท่น

- ชุด 3R - 659.32 - P,  Collets Chuck ER32, MACRO	1  ชุด

- ชุด 3R - 651.7 - XS, Electrode Holder, MACRO	8  ชุด

- ชุด 3R - 658.2 - FE, Slot Holder for 3R - 651.7 - XS 	6  อัน

- ชุด 3R - 605.2, Drawbar, Short - Manual   		5  อัน

- ชุด Collets ER32 ขนาด dia 4,6,8,10,12, 20 มม.		6  อัน

- ชุด 3R Tilting Head					1  ชุด

- ชุด 3R - 610.21S  Manual Chuck 			1  ชุด

- ชุดประแจสำหรับถอดเปลี่ยนอุปกรณ์  3R			1  ชุด

- วัสดุอิเลคโตรดอย่างน้อย					3  รายการ

4. รายละเอียดอื่นๆ

- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสอน  และฝึกอบรมโปรแกรมงาน  CNC  Milling จำนวน 1 ชุด  โดยชุดคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - CPU Intel CORE2 QUAD ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

  - จอภาพสีขนาด 19 นิ้ว แบบ LCD

  - HDD 400 GB/7200 SATA II

  - DDR II PC-800 4 GB

  - Graphic Card VGA  320 MB GF-8800 GTS

  - DVD-RW 20X

  - Power Supply 550 W

  - Windows XP Pro OEM.

  - รับประกันอายุการใช้งาน 3 ปี

  - โปรแกรมการกัดชิ้นงานบนคอมพิวเตอร์ (Sinking Programming On PC)

  - โต๊ะ, เก้าอี้, ผ้าคลุมคอมพิวเตอร์, ปลั๊กสายไฟ

- เครื่องสำรองไฟฟ้า และควบคุมแรงดันไฟฟ้า APC (BR1000I)1000 VA

- ส่งมอบ ณ ศูนย์การพัฒนาฝึกอบรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- ติดตั้งเครื่องจักรโดยการปรับตั้งระดับและอื่น ๆ ถูกต้องตามมาตรฐาน

- เครื่องรุ่นที่ผู้เสนอราคา จะต้องมีใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ โดยหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการมีใช้ไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง หรือจำนวนเครื่องรวมไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ผลิต โดยมีใบรับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย (ตัวแทนจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 10 ปี) หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- ทดลองเดินเครื่องจักร โดยการปฏิบัติงานจริงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร

- ฝึกสอนให้ผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ภายใน 210 วันหลังวันตรวจรับ โดยแจ้งแผนการสอนให้ทราบล่วงหน้า

- จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร จำนวน 4 คนขึ้นไป ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมใบวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 10 คนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 วัน

- รับประกันการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย  1  ปี

- มีแผนการการดูแลรักษาตามระยะเวลา โดยช่างผู้ชำนาญของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย  2  ปี                                โดยระบุรายละเอียดแผนการดูแลรักษา ตามเอกสารที่แนบมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- คู่มือต่างๆ ของเครื่องจักรอย่างน้อย 2 ชุด ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ (ส่งมอบพร้อมเครื่องจักร)

---------------------------------------

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์   วัฒนะกุล)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายสุทัศน์   ยอดเพ็ชร)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายสุรินทร์    มณีศรี)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์  นาใจคง)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายกัมปนาท  ถ่ายสูงเนิน)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายรุ่งวสันต์  ไกรกลาง)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายฉกาจ  	เชื่อดี)

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์วินิจ   โชติสว่าง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน