ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference: TOR)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยระบบแสง (3D Optical Scanner)

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ความเป็นมา

ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สังกัดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 งบประมาณ 18,000,000 บาท ในโครงการการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการย่อยการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝึกอบรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ในปีพ.ศ. 2552 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยระบบแสง ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้วัดขนาด เปรียบเทียบขนาดรูปร่างชิ้นงานระหว่างต้นแบบกับแบบงานในคอมพิวเตอร์ในลักษณะสามมิติ นิยมใช้สร้างงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

- วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

- เพื่อใช้รองรับการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์

- เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

- เพื่อใช้ในการวิจัย และบริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

- ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นที่ว่านั้น

- ผู้เสนอราคา ต้องมีรายชื่อในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กับทางมหาวิทยาลัยฯ

- ผู้เสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยฯ

- รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เป็นไปตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบจำนวน 3 หน้า โดยขอรับรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-271315, 044-242-978-9 ต่อ 2280 ในวันและเวลาราชการ

- ระยะเวลาดำเนินการประกวดราคา

ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2551

- ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์

กำหนดเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ภายในระยะเวลา 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- วงเงินในการจัดหา

ครุภัณฑ์เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยระบบแสง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณสูงสุด3,500,000 บาท โดยใช้งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2551

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติด้วยระบบแสง (3D Optical Scanner)

จำนวนที่ต้องการ 	1 เครื่อง 	งบประมาณ 	3,500,000 บาท

- รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องวัดรูปร่างของชิ้นงานแบบสามมิติ ในลักษณะพื้นผิวชิ้นงานได้พร้อมกันทั้งผิว (Whole Field Measuring) โดยใช้หลักการ Stereo Viewing และการฉายลำแสงสีขาว (White Light Projection) ลงบนพื้นผิวชิ้นงาน

- เป็นเครื่องที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ และทางการแพทย์ จึงได้รับมาตรฐานจาก VD+ 2634, PTB และ NIST โดยแนบเอกสารในวันยื่นซอง

2.  รายละเอียดของเครื่องจักร

- ชุดเซนเซอร์วัดงานประกอบด้วยกล้องซีซีดี (CCD Camera) ไม่ต่ำกว่า 2 ชุด

- สามารถสแกนชิ้นงานได้ละเอียดอย่างน้อยครั้งละ 2,000,000 จุดข้อมูล ที่ 1624x1236 pixel ต่อการถ่ายภาพ 1 ครั้ง

- พื้นที่การวัด (Measuring Area) ไม่น้อยกว่า 250x200 มิลลิเมตร จากการวัดในหนึ่งครั้ง

- มีช่วงระยะทางในการวัด (Measuring Distance) ตั้งแต่ 250 ขึ้นไป

- มีขนาดหรือมิติ (Dimension) ไม่น้อยกว่า 500x200x100 มิลลิเมตร

- มีระยะห่างระหว่างจุดที่ได้จากการวัดอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตร จนถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร (Measuring Point Distance)

- การถ่ายภาพแต่ละครั้ง เพื่อสแกนชิ้นงานจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที

- สามารถเลือกหรือตัดข้อมูลได้จากการถ่ายภาพแต่ละครั้งได้

- สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสแกนชิ้นงานในแต่ละส่วนเข้าด้วยกันโดยอาศัยจุดอ้างอิง (Reference Point) ที่ติดอยู่บนชิ้นงานนั้น

- สามารถปรับเปลี่ยนปริมาตรการวัดพร้อมทั้งสอบเทียบเครื่องออพติคอลสแกนเนอร์แบบ 3 มิติได้

- มีโปรแกรมสามารถเปิดข้อมูลที่วัดได้และตรวจสอบคุณภาพที่เปรียบเทียบกับข้อมูล CAD ข้อมูลที่เป็นลักษณะ Session ให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่จำกัด และไม่มีค่าใช้จ่าย

- รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ

- เครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงาน (Work Station) สำหรับประมวลผลแบบ 64 บิท จำนวน 1 ชุด  โดยชุดคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - CPU Dual Core AMD Opteron ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

  - จอภาพสีขนาด 19 นิ้ว แบบ LCD

  - HDD 300 GB/7200 SATA

  - DDR RAM ขนาดความจุ 4 GB

  - Graphic Card VGA  256 MB NVidia Quadro FX

  - DVD-RW 16X

  - Power Supply 620 W

  - ระบบปฏิบัติการ Linux

  - โต๊ะ, เก้าอี้, ผ้าคลุมคอมพิวเตอร์, ปลั๊กสายไฟ

- เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้กับชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องวัดสามมิติขนาด 1.5 KVA  จำนวน 1 เครื่อง

- ซอฟแวร์สำหรับอ่านข้อมูลจากเครื่องสแกน เพื่อทำการวัด เทียบขนาดและส่งออกได้ในรูปแบบของ STL, IGES ได้ 								1 ชุด

- มีชุดอุปกรณ์จับยึดกล้องแบบหมุนได้ (Mounting Stand) 		1 ชุด

- ชุดอุปกรณ์วัดงานขนาด 125x100 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่า			1 ชุด

- ชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเลนส์ และหลอดไฟ					1 ชุด

- แผ่นเก็บข้อมูลสำหรับการสอบเทียบ (Calibration) 			1 ชุด

- รายละเอียดอื่นๆ

- คอมพิวเตอร์แบบพกพา ประมวลผล 64 บิท เพื่อใช้ในการแสดงภาพและแปลงรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการสแกนชิ้นงาน โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มีรายละเอียดดังนี้

- Processor Intel Core 2 Duo T7300 (2.16 Ghz, L2 4 MB)

- RAM 2048 MB DDR II

- HDD 200+200 GB raid 0 (5400 rpm)

- DVD- RW (HD-DVD readable)

- 17" WUXGA (1920 x1200)

- Graphic Card Nvidia GF 8600M GT

- ตู้เหล็กชนิดฝาเปิด 2 บาน ความสูงไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร		จำนวน 1  ตู้

- คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง พร้อมแผ่น CD  อย่างละ 3 ชุด (ส่งมอบพร้อมเครื่อง)

- หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม  พร้อมแผ่น CD  อย่างละ 3 ชุด (ส่งมอบพร้อมเครื่อง)

- รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังการตรวจรับผลิตภัณฑ์

- มีแผนการการดูแลรักษาตามระยะเวลา โดยช่างผู้ชำนาญของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย  2  ปี                                 โดยระบุรายละเอียดแผนการดูแลรักษา ตามเอกสารที่แนบมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการดูแลเครื่องภายหลังส่งมอบแล้ว  โดยแนบหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารในการยื่นซอง

- ส่งมอบ ณ ศูนย์การพัฒนาฝึกอบรมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- ทดสอบการทำงานของเครื่องโดยการปฏิบัติงานจริงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง

- ฝึกสอนให้ผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ภายใน 210 วันหลังวันตรวจรับ โดยแจ้งแผนการสอนให้ทราบล่วงหน้า

- จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร จำนวน 4 คนขึ้นไป ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมใบวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 10 คนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 วัน

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์   วัฒนะกุล)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายสุทัศน์   ยอดเพ็ชร)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายสุรินทร์    มณีศรี)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์  นาใจคง)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายกัมปนาท  ถ่ายสูงเนิน)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายรุ่งวสันต์  ไกรกลาง)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

(นายฉกาจ  	เชื่อดี)

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์วินิจ   โชติสว่าง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน